# Klimatisch angepasstes Bauen: Eine Allgemeingültige Methode

B. Keller, E. Magyari

Professur für Bauphysik, Institut für Hochbautechnik, ETH-Zürich, Schweiz

Post: ETH-Hönggerberg, CH-8093 Zürich, Schweiz

e-mail: keller@hbt.arch.ethz.ch

## Einführung

Die thermische Simulation von Räumen und von ganzen Bauten ist inzwischen sehr verbreitet im Gebrauch. Mehr oder weniger elegant organisierte Simulationsprogramme gestatten die Berücksichtigung fast aller denkbaren Eigenschaften und Ausrüstungen. In dieser Vielheit und Detailliertheit ist es allerdings schwierig, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterschieden. So hat denn die Verfügbarkeit solcher Programme nicht dazu geführt, dass man sagen könnte, welche Parameter eines Gebäudes denn die wichtigsten wären und wie es damit für ein gegebenes Klima optimiert werden könnte.

Auf rein empirischer Grundlage haben sich inzwischen für Mitteleuropa angepasste Formen wie das Passivhaus und das Minergiehaus im Markt etabliert und stellen sicher für dieses Klima keine schlechten Prinzipien dar. Mangels klarer theoretischer und damit physikalischer Basis sind sie aber nicht ohne weiteres sinngemäss auf ganz andere Klimata übertragbar.

Genauso, wie die grosse Detailliertheit der heutigen Simulationsprogramme einer Konzentration auf das Wesentliche und damit einem wirklichen Verständnis nicht gerade dienlich ist, bietet sie auch Probleme für der Verwendung in den frühen Planungsphasen des Bauprozesses. In diesen Phasen werden die energetisch gravierendsten Entscheide gefällt, aber gerade dann ist das Gebäude noch zuwenig detailliert definiert um bereits zuverlässige Simulationen durchführen zu können. Gerade hier wäre es aber notwendig mindestens grobe Richtungsweiser zu haben um in die richtige Richtung zu planen. Hier trifft das Wort von Albert Einstein besonders zu: „It is better to be (early) roughly right than to be precisely wrong (too late) “, die Klammerausdrücke wurden vom Verfasser hinzugefügt.

#### Die Grundlagen

Aus diesen Gründen wurde schon vor vielen Jahren die Frage nach den wesentlichsten Parametern eines Raumes oder eines Gebäudes beim Verfasser neu aufgegriffen [1,2,3]. In der Tat konnte mit elementarer Physik gezeigt werden, dass unter in Kaufnahme von nur sehr geringfügigen Vereinfachungen aus den üblichen Grundparametern für die thermische Beschreibung eines Raumes:

  - Der verallgemeinerte Verlustfaktor (Transmission und Luftinfiltration umfassend)

  - Die solare Strahlungsdurchlässigkeit G

  - Die Speicherkapazität C

zwei Grössen abgeleitet werden können, welche die thermische Reaktion eines Raumes auf das Klima vollständig beschreiben:

- den Ankopplungsfaktor an das Klima:  (entsprechend dem Faktor in der sogenannten „Sonnenlufttemperatur“)  und

- der Reaktion des Raumes, seine Zeitkonstante .

Die entsprechenden Zusammenhänge sind im Anhang kurz zusammengefasst. Ein Resultat dieser Arbeiten waren die sogenannten Klimaflächen, welche es gestatten, den Energie- und den Leistungsbedarf in einem gegebenen Klima direkt als Funktion von zwei Variablen: ( und ( bildlich darzustellen, eine Art Energie- oder Leistungs“bild“ eines Klimas [2,3].

Die Weiterentwicklung dieses Ansatzes hat dann zur Formulierung einer allgemeingültigen Optimierungsstrategie geführt. Es konnte gezeigt werden, dass die sogenannte Leerlauftemperatur eines Raumes, d.h. der Temperaturverlauf welchem der Raum unter dem Einfluss des Klimas allein folgt, DAS  Klimacharakteristikum eines Raumes schlechthin ist und nur von den zwei Schlüsselparametern ( und ( abhängt. Unter Verwendung analytischer Funktionen für die Klimadaten konnte gezeigt werden, wie die Leerlauftemperatur durch ( und (  beeinflusst wird.[4-7] (Anhang)

Räume mit gleichen (- und (-Werten weisen also im gleichen Klima den gleichen Verlauf der Leerlauftemperatur auf. Sie sind quasi „thermodynamisch ähnlich“ und ( und ( sind Ähnlichkeitsparameter, ähnlich wie man sie von der Strömungslehre kennt: Reynoldszahlen u.a.. Zwei Räume, welche die selben Werte für ( und ( aufweisen, werden sich in einem gegebenen Klima genau gleich verhalten, ihre Leerlauftemperaturen werden gleich sein, auch wenn z.B. der eine Raum schwer gebaut ist (grosse Speicherkapazität C) kombiniert mit einem relativ grossen Verlustfaktor K und relativ grossen transparenten Flächen: G und der andere  leicht gebaut ist mit kleinem C, kleinerem Verlustfaktor und kleineren transparenten Flächen wenn nur gilt:  und . Die Vielheit der verschiedenen möglichen Räume lässt sich damit auf Klassen thermodynamisch ähnlicher Räume abbilden unabhängig von den baulichen Details.

Der Energie- und der Leistungsbedarf thermodynamisch ähnlicher Räume können trotzdem verschieden sein, der diesbezügliche Umsetzungsfaktor ist der Verlustfaktor K, welcher den Korrekturbedarf (Temperaturkorrektur: ) für das Aussenklima in Energie- und Leistungsbedarf umsetzt: . Zwei ähnliche Räume, welche also die gleiche Temperaturkorrektur  benötigen, werden unterschiedliche Leistungen der Haustechnik brauchen, da .

Die Vertiefung dieser Arbeiten hat nun dazu geführt, dass man die Strategie für jedes Klima quantifizieren und genau zeigen kann  welches in einem gegebenen Klima die optimalen Werte dieser Parameter sind. Der Vergleich vieler verschiedener Klimata an Hand dieser Parameter erlaubt zudem eine interessante Klassifizierung der Klimata, das Klima quasi durch „die Brille des Raumes resp. Gebäudes“ betrachtet.

### Die klimabezogene Optimierung

Die Leerlauftemperatur eines Raumes hängt nur vom Klima () und von den beiden Ähnlichkeitsparametern ( und (  ab. Jede Optimierung muss zum Ziel haben, die Leerlauftemperatur so häufig wie möglich im Komfortbereich verlaufen zu lassen, da dann keine Energie, weder für das Heizen noch für das Kühlen benötigt wird.

Die Differentialgleichung für die Leerlauftemperatur kann für gegebene ( und ( gelöst und so die Anzahl der Heizstunden, der Kühlstunden und der Nullenergiestunden bestimmt werden. Diejenige Kombination von ( und (  ist die beste, welche die grösste Anzahl Nullenergiestunden liefert

Sowohl die vereinfachte (für dünne Speicherschichten) wie auch die vollständige Lösung für dynamische Verhalten des Raumes (endlich dicke Speicherschichten führt zu einer Lösung der Form :

(1)

für die Leerlauftemperatur, wobei die vollständigere Lösung eine unendliche Reihe solcher Integrale mit abnehmenden Zeitkonstanten ergibt (siehe Anhang). Dies kann aber durch eine entsprechend reduzierte effektive Zeitkonstante in (1) in erster Näherung berücksichtigt werden. Auch das Zusammenwirken der verschiedenen Speicherflächen in einem Raum ändert an der grundsätzlichen Form der Lösung nichts, es genügt also für das Grundsätzliche die Gleichung (1) zu verwenden.

Es ist plausibel und lässt sich mit den Klimaflächen explizit zeigen, dass es in jedem Klima bei gegebener Zeitkonstante einen optimalen Wert für den Kopplungsparameter ( gibt: Ist ( klein, so ist der solare Beitrag gering, was sich in einem relativ grossen Heizbedarf bei geringem bis keinem Kühlbedarf äussert. Wird ( gross, so nimmt der Heizbedarf ab, der Kühlbedarf aber zu. Die Gesamtsumme (der Absolutbeträge!) aus Kühlenergie- und Heizenergieaufwand muss deshalb irgendwo ein Minimum aufweisen. Der Wert von ( für dieses Minimum an Gesamtenergiebedarf wird einerseits vom Klima und andererseits von der Zeitkonstanten abhängen: (.

Es könnte nun versucht werden, diesen Optimalwert von ( auf analytischem Weg, z.B. unter Verwendung einer analytischen, harmonischen Form des Klimas zu bestimmen. Dies wurde auch getan [3,4]. Allerdings hat sich gezeigt, dass dieses Vorgehen zwar für grundsätzliche Einsichten wie etwa die Auswirkung der beiden Parameter ( und (  auf die Leerlauftemperatur sehr nützlich ist, dass es aber die transienten Vorgänge zwischen Wetter und Raum im Detail zu wenig berücksichtigt. Für eine präzise Bestimmung der optimalen Werte von ( ist dies aber notwendig. Aus diesem Grunde wird hier auf die analytische Methode verzichtet und direkt mit Hilfe von Gleichung (1) der Einfluss von ( und ( auf die Leerlauftemperatur numerisch untersucht. Dies lässt sich leicht iterativ bewältigen:

(2)

Auf diese Art lässt sich die Leerlauftemperatur sehr rasch mit einfachen Tabellenkalkulationsprogrammen aus stündlichen Klimadaten berechnen. Die folgenden zwei Figuren illustrieren den Verlauf der Leerlauftemperatur über ein Jahr resp. eine begrenzte Zeit für Zürich, Südseite für zwei Werte der Zeitkonstanten, je mit und ohne Sonnenschutz.

Fig. 1: Leerlauftemperatur für Zürich Südseite für ein Jahr mit (=0.04 m2K/W, ( = 50h resp. 400h, je mit und ohne Sonnenschutz: Reduktionsfaktor = 5 (äusserer, hinterlüfteter Sonnenschutz)

Fig. 2: wie Fig. 1 aber begrenzte Zeit: gedehnt.

Die Auswirkung der Zeitkonstanten auf die täglichen Schwankungen wie auch die Auswirkung des Sonnenschutzes sind deutlich sichtbar.

Dank der numerischen Berechnung lassen sich auch ohne weiteres die Auswirkungen von inneren Quellen und oder variablem Sonnenschutz untersuchen. Was einer Erweiterung des Begriffes „Leerlauftemperatur“ entspricht:

- Innere Quellen: 			zeitweise eingeschaltete

- Variabler Sonnenschutz:		zeitlich variable Werte von (, z.B. nach

Temperaturkriterien

Wie sich schon bei den Klimaflächen gezeigt hat, ist ( der wichtigste Parameter, die Zeitkonstante ( spielt eine untergeordnete, wenn auch keineswegs vernachlässigbare Rolle. Aus diesem Grunde wurden die Berechnungen der Anzahl Nullenergiestunden in Abhängigkeit von (  für zwei Grenzwerte der Zeitkonstanten ( durchgeführt:

Minimalwert: 	( = 50 h, entsprechend einem wenig gedämmten Leichtbau

Maximalwert:	( = 400 h, entsprechend einem best gedämmten Schwerstbau (Beton)

Damit lassen sich alle realen Zeitkonstanten eingabeln.

Überall dort, wo die Leerlauftemperatur den Komfortbereich verlässt, müsste die Heizung resp. die Kühlung eingeschaltet und damit der äussere Einfluss des Klimas kompensiert werden. Die notwendige Korrektur der Meteo-Funktion um die Innentemperatur im Komfortbereich zu halten hat die Dimension einer Temperatur und deren Multiplikation mit K ergibt dann die benötigte Leistung, deren Summation über die Zeit die Energie.

#### Das Klimadiagramm

Dank der numerischen Vorgehensweise lassen sich für jedes Jahr und jede Kombination von ( und ( die Anzahl der Heizstunden: Nh (nicht aber ihre Intensität oder Leistung), die Anzahl der Kühlstunden: Nk, die Anzahl der Stunden ohne jeden thermischen Energiebedarf: Nullenergiestunden N0 etc. feststellen und aufzeichnen: , , . Diese Kurven geben also unmittelbar die besten Werte für ( an und zeigen auch die Empfindlichkeit auf die Zeitkonstante.

Fig. 3: Zürich Südseite: , ,  für ( = 50 h.

Wie zu erwarten, nimmt die Anzahl der Heizstunden mit zunehmendem (-Wert rasch ab (solarer Beitrag), während die Anzahl der Kühlstunden zunimmt. Ein Optimum ergibt sich für ( = 0,06 m2K/W mit N0 = 1970h/Jahr ohne Energiebedarf.

Fig. 4: Zürich Südseite: Vergleich , ,  für ( = 50 h und ( = 400 h.

Der Vergleich der Kurven , , für ( = 50 h und ( = 400h zeigt keinen wesentlichen Einfluss der Zeitkonstanten. Mindestens im betrachteten Klima und ohne Variabilität der Gebäudehülle spielt also die Zeitkonstante hier keine wesentliche Rolle.

Fig. 5: Zürich Südseite. , , für ( = 400 h mit und ohne Sonnenschutz (Reduktionsfaktor 5).

Ein variabler Sonnenschutz mit einem Reduktionsfaktor von 5 kann jedoch die Anzahl der Nullenergiestunden ganz wesentlich erhöhen bei gleichzeitigem wesentlich vergrössertem optimalem (-Wert: von 2170 bei (  = 0.05 m2K/W auf  6300 h bei (  = 0.3 m2K/W . Zudem wirkt erst dann die Zeitkonstante sich wirklich aus. Dies zeigt die nächste Darstellung noch deutlicher:

Fig. 6: Zürich Südseite: Nullenergiekurven für 50h und 400 h ohne/mit Sonnenschutz: Faktoren 2 und 5.

Fig. 6 zeigt deutlich wie erst ein variabler Sonnenschutz die Zeitkonstante zum Tragen bringt:

Faktor 1 (kein So.Sch.): 0.06   1970h (100%)(100%)  0.05   2170h (110%)(100%)

Faktor 2:		          0.08   3140h (100%)(159%)  0.14   3830h (122%)(176%)

Faktor 5:		          0.20   4720h (100%)(240%)  0.30   6710h (142%)(309%)

Fig. 7: Zürich, Nordseite wie Fig.6.

Selbst auf der Nordseite bewirkt ein Sonnenschutz eine erhebliche Vermehrung der Nullenergiestunden:

Faktor 1 (kein So.Sch.): 0.08   1940h (100%)(100%)  0.08   2230h (115%)(100%)

Faktor 2:		          0.30   2920h (100%)(151%)  0.35   3550h (122%)(159%)

Faktor 5:		          0.35   4380h (100%)(226%)  0.35   5040h (115%)(226%)

Zudem liegen im Norden die optimalen ( bei wesentlich höheren Werten. Die Zeitkonstante jedoch wirkt sich auf der Nordseite wesentlich weniger stark aus.

Damit dürfte gezeigt worden sein, dass diese Methode einige interessante Einblicke in die wesentlichsten Zusammenhänge bietet.

Fig. 8: Nullenergie mit inneren Quellen Pi/K=20 K Süd

Fig. 9: Nullenergie mit inneren Quellen Pi/K=20 K. Nord

Die Figuren 8 und 9 zeigen den Einfluss innerer Quellen (werktags von 0800-1700 eingeschaltet) mit PinQ/K=20 K, d.h. also einer Leistungsdichte welche einer Anhebung der Aussentemperatur um 20 K entspricht. Dies entspricht bei üblichen Räumen Leistungsdichten von ca. 20-30W/m2 Grundfläche. Der Vergleich mit Fig.6 und 7 zeigt sofort, dass damit die Maximalzahl energiefreier Stunden abnimmt. Dies ist insofern verständlich, als dadurch zwar Heizenergie gespart wird, die Anzahl der Heizstunden nimmt ab, aber der Anstieg der Kühlstunden beginnt früher und ist steiler.

Diese Überlegungen und Figuren sollen die Kraft solcher Darstellungen illustrieren. Selbstverständlich sind spezifische Aussagen nur bezogen auf das vorliegende Klima möglich, also in diesem Fall auf das Klima von Zürich, was allerdings einem durchschnittlichen mitteleuropäischen Klima durchaus entspricht.

- Die Anwendung auf unterschiedliche Klimata

Die Figuren 3 – 9 lassen einige interessante Folgerungen für das betrachtete Klima zu:

- Die Zeitkonstante eines Raumes spielt ohne adaptierbare Elemente nur eine sehr geringe Rolle.

- Ein variabler Wert von ( (=variabler Sonnenschutz) kann die Zahl der Nullenergiestunden drastisch erhöhen.

- Eine grössere Zeitkonstante kommt erst dadurch zur Auswirkung.

- Das Maximum an Nullenergiestunden tritt bei Werten von ( auf, welche sowohl noch einige Heiz- wie auch einige Kühlstundenbewirken. Ob man das anstreben will, ist eine Frage des Systems, kann dieses sowohl Heizen wie Kühlen ohne Zusatzaufwand dann ist dies ratsam (wie etwa bei Kühldecken oder TAD), verlangt das Kühlen ein zusätzliches System, so wird man dies eher nicht anstreben.

- Ein variables ( (Sonnenschutz) wirkt sich auch auf der Nordseite positiv aus.

- Die Zeitkonstante wirkt sich auf der Nordseite wesentlich weniger stark aus, als auf der Südseite.

- Das Nullenergiestunden-Maximum liegt auf der Nordseite bei wesentlich grösseren (-Werten. D.h. also die grossen (aber thermisch hochwertigen) Verglasungen gehören auf die Nordseite.

- Innere Quellen haben eine Reduktion der Nullenergiestunden zur Folge. Sie helfen zwar Heizenergie sparen, vergrössern aber den Kühlbedarf derart, dass das gemeinsame Optimum tiefer liegt als ohne innere Quellen.

Einige dieser Folgerungen stehen im Einklang mit der Erfahrung, einige aber korrigieren landläufige Meinungen. So erweist sich die viel propagierte Südorientierung grosser Verglasungen als unsinnig. Von den Aspekten der Blendung ganz zu schweigen. Andernorts wurde zudem gezeigt [], dass thermisch sehr gute Verglasungen selbst auf der Nordseite einer gut gedämmten opaken Wand energetisch überlegen sind.

Als weitere Illustration seine hier die Nullenergie-Diagrame für einige andere Orte gezeigt:

- Davos: sehr sonnig, mässig kalt:

- Fairbanks: sehr kalt

- Tucson: sehr heiss und trocken

- Hongkong: sehr feucht und heiss.

- New York: warm feucht im Sommer; kalt im Winter

Fig.10:  Klimadiagramm für Davos, Südseite

Fig.11:  Klimadiagramm für Tucson (USA), Südseite

Fig.12:  Klimadiagramm für Fairbanks (Alaska), Südseite

Fig.13:  Klimadiagramm für Hongkong (PRC), Südseite

Fig.14:  Klimadiagramm für New York (USA), Südseite

Man sieht sofort,

- wie gross der Einfluss des Sonnenschutzes und damit auch der Zeitkonstante in Davos und in New York sind,

- wie vergleichsweise gering dieser Einfluss in Tucson, Hongkong aber auch im kalten Fairbanks ist,

- wie Davos, Fairbanks und New York grosse (-Werte verlangen, besonders bei grossen Zeitkonstanten,

- während Tucson, Hongkong nur sehr kleine Werte zulassen.

Die maximal mögliche Anzahl der Nullenergiestunden (auf der Südseite in Davos bis nahe an 8600h heran), die Auswirkung von Zeitkonstante und variablem Sonnenschutz, der Unterschied zwischen Süd- und Nordseite, können zur gebäudegerechten Klimacharakterisierung benutzt werden. Davon sollen diese Beispiele hier nur eine Andeutung machen. Grundsätzlich können diese abstrahierten Zusammenhänge zur Gebäude- und Energiebezogenen Klimaanalyse und –klassifizierung benützt werden, so dass man letzten Endes davon ablesen kann, wo optimal angepasste Bauten wie gestaltet und dimensioniert werden sollen. Da die zugrunde liegende Basis reine elementare Physik ist, sind diese Aussagen von allgemeiner Gültigkeit und auf der ganzen Welt anwendbar. Verschiedene, vielfach diskutierte Fragen können damit abschliessend beantwortet und die Frage der klima-angepassten Optimierung von Bauten als gelöst betrachtet werden.

Nebenbei bemerkt, wäre es interessant, einmal zu untersuchen, wie die Jahrhunderte respektive Jahrtausende währende Entwicklung der sogenannten anonymen Architektur in den Klimata dieser Erde auf intuitivem „trial-and-error“-Weg zu wirklich optimalen Lösungen geführt hat und inwiefern andere Faktoren: Verfügbarkeit des Baumaterials, religiöse u.a. Gründe zu Abweichungen geführt haben.

Literatur: Eine Auswahl von Publikationen zum Thema:

[1] H. Burmeister:

„Die quantitative gebäuderelevante Darstellung von Klimadaten Die

Klimaflächen.“   Dissertation Nr. 11586, ETH Zürich, 1996.

[2] H. Burmeister und B. Keller:

„Analyse und Darstellung der Wechselwirkung zwischen Klima und Gebäude:

Klimaflächen; Teil I: Grundlagen, Teil II: Interpretation und strategische

Aussagen.“   Bauphysik 19 (1), 1-6 (1997), bzw. 19 (2), 46-49 (1997).

[4] B. Keller:

„Klimagerechtes Bauen.“ 	B.G. Teubner, Stuttgart 1997.(vergriffen)

[3] B. Keller und E. Magyari:

„Eine allgemeingültige Strategie für die gleichzeitige Minimierung des

Energie- und Leistungsbedarfes für Heizen und Kühlen“.

Forschungsbericht der Professur für Bauphysik ETHZ 5 / 1998 (Deutsch).

[5] B. Keller and E. Magyari:

„Grundsätze einer systematischen Normierung und Dimensionierung für den

Heiz- und Kühlbedarf.“  	HLH, 49, (9), 63-70 (1998).

[6] B. Keller und E. Magyari:

„Neue Einsichten zur Energie- und Leistungsoptimierung“.

Bauphysik, 21 (4), 155-159 (1999).

[7] B. Keller und E. Magyari:

„Energieeffiziente Bauten“.  SI + A, 118(7), 15-18 (2000).

Anhang:

Die Leistungsbilanzgleichung eines Raumes kann wie folgt dargestellt werden, wobei alle Wärmeflüsse auf 1 m2 der Aussenfläche bezogen sind:

(1)

mit	   n: Luftwechselzahl in h-1       (2)

= verallgemeinerter, auf die Aussenfläche bezogener Verlustfaktor

= mittlere Gesamtenergiedurchlässigkeit, 	   (3)

bezogen auf 	die Aussenwand, auch als Apertur bezeichnet.

Q: mit den Speichermassen ausgetauschte Wärmemenge, bezogen auf die 	Aussenfläche.

PHK: durch die Haustechnik aufzubringende Leistung, bezogen auf die 	      	Aussenfläche (W/m2) : PHK>0: Heizen,  PHK<0: Kühlen

Pint: Beitrag der inneren Quellen, bezogen auf die Aussenfläche

Formt man diese Gleichung geeignet um, so erhält man:

oder				        				(4)

mit der Annahme einer Punktkapazität:	 (C in J/m2K, aussenflächen bezogen) lässt sich diese Gleichung für beliebige Klimadaten  einfach lösen:

#### (5)

mit den Kenngrössen des Raumes:

: Zeitkonstante des Raumes					   (6)

: „Gewinn-zu-Verlustverhältnis“					   (7)

Reale Räume Materialschichten endlicher Dicke (Dicke d, Temperaturleitfähigkeit a) auf. Dies bedingt, dass die Eigenfunktionen und Eigenwerte der Wärmeleitungsgleichung für die  Schicht bestimmt werden müssen [1,3]. Mit ihrer Hilfe erhält man als allgemeingültige Lösung:

(8)

mit:	= reziproke Biot-Zahl oder Kopplungsfaktor aus dem 	             (9)	„Entladewiderstand“ nach aussen: R1 und dem thermischen 	Schichtwiderstand R

: k-ter Eigenwert der Schicht, bestimmt durch		 (10)

: k-te Zeitkonstante			 (11)

Die Fourieranalyse realer Klimadaten zeigt, dass man den Verlauf der Aussenlufttemperatur in guter Näherung durch eine harmonische Schwankung:

#### (13)

berücksichtigen kann. Der zeitliche Verlauf der Sonneneinstrahlung lässt sich durch eine Fourierreihe [1,2] darstellen

#### (14)

mit den Koeffizienten ai , bestimmt durch das Verhältnis der jahreszeitlich bedingten Taglänge t* zur Tagesperiode T [1,2]. Eine allfällige Phasenverschiebung zwischen Temperatur- und Einstrahlungsverlauf wird hier ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit weggelassen.

Setzt man die Ausdrücke für die Aussentemperatur (13) und die Einstrahlungsintensität (14) in Gleichung (8) ein, so erhält man:

(15)

mit

(16

und

(17)

#### (18)

Dieser, auf den ersten Blick aufwendige Ausdruck kann wesentlich vereinfacht werden, wenn man die Grössenordnung von  und  für realistische Räume berücksichtigt: >>1.

(19)

mit 	   und			 	(20)

Das heisst, dass der Verlauf der Leerlauftemperatur wieder in erster Näherung einer harmonischen Funktion entspricht. Mittelwert und Amplitude werden weitgehend durch das „Gewinn-zu-Verlustverhältnis“ bestimmt. Die Zeitkonstante  wirkt begrenzend auf die Amplitude.