## Slide 1: Stromflaute: Was tun?
Hermann Pütter
Gesellschaft Deutscher Chemiker
Arbeitskreis Energie Herbstsitzung 2013
14.11.13

## Slide 2: Was ist tun? ….und was nicht
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden
Erdgas als Primärenergieträger für Strom
Preissignal in der Stromflaute
Verhalten der Verbraucher
Methan klimaneutral
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden

## Slide 3: Produktverbund Chloralkalielektrolyse
KCl-Sole
NaCl-Sole
KOH
NaOH
H2
Cl2
Zwischenprodukte (Endprodukte)
1.Stufe 2.Stufe 3.Stufe
ohne Chlor
Elektrolyse
Ebenso zahlreiche Produkt-familien wie bei Chlor

## Slide 4: Produktionsverbund Chloralkalielektrolyse
Smart Grid
Läger
Elektrolyse 2
Kläranlage
Salzhersteller
Elektrolyse
Solebetriebe
Kraftwerk
Wasserstoffnetz
direkte Chlorabnehmer
indirekte Chlorabnehmer
NaOH-, KOH-Abnehmer

## Slide 5: Produktionsverbund Chloralkalielektrolyse
Smart Grid
Läger
Elektrolyse 2
Kläranlage
Salzhersteller
Elektrolyse
Solebetriebe
Kraftwerk
Wasserstoffnetz
direkte Chlorabnehmer
indirekte Chlorabnehmer
NaOH-, KOH-Abnehmer

## Slide 6: Was ist tun? ….und was nicht
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden
Erdgas als Primärenergieträger für Strom
Preissignal in der Stromflaute
Verhalten der Verbraucher
Methan klimaneutral
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden

## Slide 7: Kostenvergleich Erdgas-GUD und Gasturbine
68 €/MWh*
175 €/MWh*
CCGT
OCGT
Investitionskosten
Betriebskosten
Brennstoffkosten
Nach: DECC: Electricity Generation Costs, July 2013; CCGT: baseload; OCGT 7%
*ohne Carbon Costs
Agentur für Erneuerbare Energien, Spezifische Investitionskosten:
Erdgas GuD: 700-1000 €/kWh; Gasturbine: 400 €/kWh
Studienvergleich: Entwicklung der Investitionskosten neuer Kraftwerke, Nov. 2012
Erdgaspreis UK 2012/13: 30 €/MWh
Stat. Bundesamt: Preise – Daten zur Energiepreisentwicklung 2013

## Slide 8: Klimakiller OCGT?
CCGT: < 400 kg CO2/MWh  >49% WG
OCGT: 500 kg CO2/MWh  39% WG
10 TWh
OCGT: 5 Mio t CO2
Erdgasbedarf: 26 TWh
Erdgasspeicher Deutschland
heute: 230 TWh
geplant: 150 TWh zusätzlich
Klimaziel der Bundesrepublik
2050: energiebezogene CO2-Emissionen um 80-95% reduziert1)
2050 ~ 125 Mio t CO2eq2)
OCGT: Stromerzeugung in zwei Wochen Stromflaute
Belastet das Klimabudget um ca. 4%
Benötigt ein Speichervolumen von < 10%
1) UBA: 1990: 1251 Mio t CO2eq
2020: 750 Mio t CO2eq
2050: 63 - 250 Mio t CO2eq
2) bei 90% THG-Reduktion
Erdgasaufkommen D 2012: 1102 TWh
davon 11% aus deutscher Förderung
AGEB: Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2012, S. 16

## Slide 9: 2050: Versorgung mit Strom und Wärme1)
1) H.-M. Henning, A. Palzer, BWK 65(2013), 26-30
FEE: 569 TWh
Wasser: 21 TWh
Kohle: 39 TWh
„CH4“: 121 TWh
Strom gesamt: 750 TWh
für P2G: 65 TWH
Strombedarf: 500 TWh
(ohne Strom für Wärme)
Strom für Wärme: 150 TWh
Primärenergieträger
Kohle: 101 THW
„CH4“: 239 TWh
…davon:
- Erdgas (150 TWh)
- Biomasse (50 TWh)
- P2G-CH4 (39 TWh)
34 Mio. t CO2
30 Mio. t CO2
FEE: PV, Wind onshore, Wind offshore
64 Mio. t CO2: 5% der THG-Emissionen von 1990
Elektrolyse:
H2 (52 TWh)
Sabatier-Prozess:
CH4 (39 TWh)
Wirkungsgrade P2G:
Elektrolyse: 80%
Sabatier-Prozess: 89%
Gesamt-WG (CH4): 71%
TWhStromTWhCH4: 60%

## Slide 10: 2050: Versorgung mit Strom und Wärme1)
1) H.-M. Henning, A. Palzer, BWK 65(2013), 26-30
FEE: 569 TWh
Wasser: 21 TWh
Kohle: 39 TWh
„CH4“: 121 TWh
Strom gesamt: 750 TWh
für P2G: 65 TWH
Strombedarf: 500 TWh
(ohne Strom für Wärme)
Strom für Wärme: 150 TWh
Primärenergieträger
Kohle: 101 THW
„CH4“: 239 TWh
…davon:
- Erdgas (150 TWh)
- Biomasse (50 TWh)
- P2G-CH4 (39 TWh)
Transportverluste: 5%
34 Mio. t CO2
30 Mio. t CO2
FEE: PV, Wind onshore, Wind offshore
Wirkungsgrade (Strom):
Steinkohle: 40%
Braunkohle: 36%
Erdgas, Biomasse: GuD 55%
BHKW: 45%
P2G: 33% (GuD): 27% (BHKW)
64 Mio. t CO2: 5% der THG-Emissionen von 1990

## Slide 11: Was ist tun? ….und was nicht
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden
Erdgas als Primärenergieträger für Strom
Preissignal in der Stromflaute
Verhalten der Verbraucher
Methan klimaneutral
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden

## Slide 12: Strompreise zum Jahresende 2050
45 46 47 48 49 50 51 52
0,1
0,2
0,3
Weihnachten Silvester
Woche
€/kWh
Durchschnittlicher Strombedarf: 12 TWh/Woche
Europäischer Verbund funktioniert
Anbieter und Verbraucher im Smart Grid

## Slide 13: Strompreise bei Stromflaute
45 46 47 48 49 50 51 52
0,1
0,2
0,3
Weihnachten Silvester
Stromflaute
Woche
€/kWh
Durchschnittlicher Strombedarf: 12 TWh/Woche
Europäischer Verbund funktioniert
Anbieter und Verbraucher im Smart Grid
Wie verhalten sich Anbieter und Verbraucher?
600 TWh oder 12 TWh
€/kWh
0,1
0,0
Abschreibung für die Reserve: Wer zahlt ?

## Slide 14: Was ist tun? ….und was nicht
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden
Erdgas als Primärenergieträger für Strom
Preissignal in der Stromflaute
Verhalten der Verbraucher
Methan klimaneutral
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden

## Slide 15: Stromangebot und Stromverbrauch in der Flaute von zwei Wochen
Wind
Photovoltaik
Wasser
Biomasse
Geothermie
Europäischer Verbund
100%
40%
100%?
Verbraucher
10 TWh
2 Wochen Flaute
Europäischer Verbund reagiert
Gasturbinen greifen ein
Smart Grid sendet Preissignale

## Slide 16: Stromangebot und Stromverbrauch in der Flaute von zwei Wochen …und danach
Wind
Photovoltaik
Wasser
Biomasse
Geothermie
Europäischer Verbund
100%
40%
100%?
Verbraucher
2 Wochen Flaute
die Wochen danach

## Slide 17: Stromsparmodus in der Stromflaute
Waschmaschine
Bügeleisen
Weihnachtsgebäck
Schaufensterbeleuchtung
Weihnachtsbeleuchtung
Produktion 1
Produktion 2
Produktion 3
Produktion 4
Stromverbrauch reduziert
Stromverbrauch Null

## Slide 18: Stromsparmodus in der Stromflaute – und danach
Waschmaschine
Bügeleisen
Weihnachtsgebäck
Schaufensterbeleuchtung
Weihnachtsbeleuchtung
Produktion 1
Produktion 2
Produktion 3
Produktion 4
Stromverbrauch reduziert
Stromverbrauch Null
Stromverbrauch normal
Stromverbrauch erhöht
Produktion wird rasch nachgeholt
Produktion „atmet“ über großes Lager
Produktionskapazität begrenzt

## Slide 19: Stromsparmodus in der Stromflaute – und danach
Waschmaschine
Bügeleisen
Weihnachtsgebäck
Schaufensterbeleuchtung
Weihnachtsbeleuchtung
Produktion 1
Produktion 2
Produktion 3
Produktion 4
Stromverbrauch reduziert
Stromverbrauch Null
Stromverbrauch normal
Stromverbrauch erhöht
Produktion wird rasch nachgeholt
Produktion „atmet“ über großes Lager
Produktionskapazität begrenzt
Ideal:
großer Stromkunde mit großem Lager

## Slide 20: Was ist tun? ….und was nicht
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden
Erdgas als Primärenergieträger für Strom
Preissignal in der Stromflaute
Verhalten der Verbraucher
Methan klimaneutral
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden

## Slide 21: Methan klimaneutral
Stromspitzen
Elektrolyse
H2
CH4
Strom
flexibel,
klein und dezentral
WG: 15%
sehr teuer
Power-to-Gas
Strom
Elektrolyse
H2
CH4
kontinuierlich,
groß und zentral
Mobilität, etc.
„Power-to-Go“
Abgas von
- Stahlproduktion
- Zementwerken
Biogas  Bioerdgas
kontinuierliche CO2-Quellen?
groß und zentral?

## Slide 22: Methan klimaneutral?
Stromspitzen
Elektrolyse
H2
CH4
Strom
flexibel,
klein und dezentral
WG: 15%
sehr teuer
Power-to-Gas
Strom
Elektrolyse
H2
CH4
kontinuierlich,
groß und zentral
Mobilität, Chemie
Abgas von
- Stahlproduktion
- Zementwerken
Biogas  Bioerdgas
„Power-to-Go“
?
kontinuierliche CO2-Quellen?
groß und zentral?

## Slide 23: „Perspektiven der Langzeitspeicheroption Power-to-Gas“1)
Investkosten1):
750€/kW
Betriebskosten
fix1): 118 €/kW
Wirkungsgrad
Elektrolyse und
Methanisierung
Gesamt1): 62%
Erdgaspreis frei
Kraftwerk1):
0,05 -0,09 €/kWh
1) M. Jentsch, BWK 65(2013), Nr.10, 54-56
Fluktuierende EE
Elektrolyse
Methanisierung
Synthetisches Methan
Forschungsprojekt:
„Errichtung und Betrieb einer Forschungsanlage zur Speicherung von erneuerbarem Strom als erneuerbares Methan im 250 kW (el)-Maßstab“
IWES, Kassel, BMU-gefördert
sehr teuer
H. Pütter, Naturw. Rundschau 66(2013) 61-68

## Slide 24: „Perspektiven der Langzeitspeicheroption Power-to-Go“1)
Investkosten1):
750€/kW
Betriebskosten
fix1): 118 €/kW
Wirkungsgrad
Elektrolyse und
Methanisierung
Gesamt1): 62%
Erdgaspreis frei
Kraftwerk1):
0,05 -0,09 €/kWh
1) M. Jentsch, BWK 65(2013), Nr.10, 54-56
Grundlast
Elektrolyse
Methanisierung
Synthetisches Methan
Forschungsprojekt:
„Errichtung und Betrieb einer Forschungsanlage zur Speicherung von erneuerbarem Strom als erneuerbares Methan im 250 kW (el)-Maßstab“
IWES, Kassel, BMU-gefördert
Kontinuierlich

## Slide 25: „Perspektiven der Langzeitspeicheroption Power-to-Go“1)
Gleichrichter (97%)
Elektrolyse (85%)
Methanisierung (90%)
Gesamtprozess (74%)
Strom aus dem Netz (100 MWh)
Gleichstrom (97 MWh)
Wasserstoff (82 MWh)
Methan2) (62 MWh)
2) theor: 1,2 MJH2/MJCH4 ; 90% WG: 1,33 MJH2/MJCH4
Energieausbeute: 62%
Investkosten1):
750€/kW
Betriebskosten
fix1): 118 €/kW
Wirkungsgrad
Elektrolyse und
Methanisierung
Gesamt1): 62%
Erdgaspreis frei
Kraftwerk1):
0,05 -0,09 €/kWh
1) M. Jentsch, BWK 65(2013), Nr.10, 54-56
Stromkosten: 0,1€/kWh
Betriebszeit:
8000 h/a
„Synthetisches Erdgas“: 0,18 €/kWh
ohne variable Betriebskosten
und ohne Rendite !!
Preis frei Kraftwerk:
> 0,2 €/kWh
Erdgaspreise D für industrielle Großkunden: 0,04€/kWh
Stat. Bundesamt (2.HJ.2013)

## Slide 26: Methan klimaneutral?
Erdgasnetz:
Kapazität: 420 TWh
Entspricht: 82 Mio. t CO2
Biogaspotenzial: 140 TWh1)
1) FNR: Basisdaten Bioenergie Deutschland, Aug. 2012,
S. 37: Technisches Primärenergiepotenzial für Biogas: 500 PJ/a
S.35 Zusammensetzung Biogas CH4: 50-75%; CO2 25-45%
Bioerdgaspotenzial: ca. 230 TWh
H2
Biogas: 60% CH4 ; 40% CO2
Bioerdgas: 100% CH4
82
40?
Mio. t CO2
420 TWh
Bioerdgas
Biomasse
Andere
CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O

## Slide 27: Was ist tun? ….und was nicht
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden
Erdgas als Primärenergieträger für Strom
Preissignal in der Stromflaute
Verhalten der Verbraucher
Methan klimaneutral
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden

## Slide 28: Produktverbund Wasserelektrolyse
O2
H2
Elektrolyse
H2O

## Slide 29: Produktverbund Wasserelektrolyse
O2
H2
Elektrolyse
Zement
Stahl
CO2
Erdgas-Netz
Strom
Weitgehend konstant:
Stromdichte
H2O-Bedarf (O2-Produktion)
H2-Produktion
CH4-Produktion
Betriebstemperatur CH4-Stufe
H2O
Wasserelektrolyse:
 nur ein Produkt
 nur ein Folgeprodukt
 Erdgasnetz: riesiger Speicher
Biogas
CH4/CO2

## Slide 30: Produktverbund Wasserelektrolyse in Flautezeiten
O2
H2
Elektrolyse
Zement
Stahl
CO2
Strom
BHKW
Deutlich reduziert:
Stromdichte
H2O-Bedarf (O2-Produktion)
H2-Produktion
CH4-Produktion
Betriebstemperatur CH4-Stufe
Erdgas-Netz
H2O
Biogas
CH4/CO2
?
Kosten

## Slide 31: Hauptkostenverursacher Power-to-Gas und Power-to-Go
Power-to-Gas: nur Stromüberschüsse
Betriebszeit: 1000 h
Wirkungsgrad 62%
Stromkosten: 0,00 €/kWh
Fixe Betriebskosten: 118 €/kW
CO2-Bereitstellungskosten: …..
Variable Betriebskosten: ….
Power-to-Go: kontinuierlich
Betriebszeit: 7500 h
Wirkungsgrad 62%
Stromkosten: 0,10 €/kWh
Fixe Betriebskosten: …..
CO2-Bereitstellungskosten: …..
Variable Betriebskosten: ….
Betriebskosten: 2650 €/t CH4
Erlös: 700 €/t CH4
Verlust1): 1950 €/t CH4
Klimabilanz: 710 € t/CO2
1) ohne Berücksichtigung der übrigen Kosten
Stromkosten: 2240 €/t CH4
Erlös: 700 €/t CH4
Verlust1): 1550 €/t CH4
Klimabilanz: 560 € t/CO2
1) ohne Berücksichtigung der übrigen Kosten
Erdgaspreis: 0,05 €/kWh

## Slide 32: Andere Wertprodukte als Methan
Bekannte Hydrierverfahren:
CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O
CO2 + 1 H2  HCOOH
CO2 + 3 H2  CH3OH + H2O
Stöchiometrische Gewichtsverhältnisse
Wasserstoff/ Methan: 0,50
Wasserstoff/Ameisensäure: 0,04
Wasserstoff/Methanol: 0,19
Aus Methanol als Basischemikalie lässt sich eine komplette Wertschöpfungs-kette für die Chemie aufbauen1).
1) G.A. Olah, et. al., Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy, Wiley-VCH, Weinheim, 2006, ISBN 978-3-527-31275-7
Methanolpreis: 408 €/t
01.10-31.12.2013
methanex.com/products/price/html
73,38 €/MWh

## Slide 33: Produktverbund Wasserelektrolyse - Methanolherstellung
O2
H2
Elektrolyse
H2O
CH3OH
Zement
Stahl
CO2

## Slide 34: 2050: Versorgung mit Strom, Methanol und Wärme
FEE: 569 TWh
Wasser: 21 TWh
Kohle: 39 TWh
„CH4“: 121 TWh
Strom gesamt: 750 TWh
für P2M: 65 TWH
Strombedarf: 500 TWh
(ohne Strom für Wärme)
Strom für Wärme: 150 TWh
Primärenergieträger
Kohle: 101 THW
„CH4“: 239 TWh
…davon:
- Erdgas (150 TWh)
- Biomasse (50 TWh)
- P2G-CH4 (39 TWh)
34 Mio. t CO2
30 Mio. t CO2
FEE: PV, Wind onshore, Wind offshore
64 Mio. t CO2: 5% der THG-Emissionen von 1990
730
45
Flexible Elektrolysen für Methanol
Kapazität für 10 Wochen Stromflaute
101

## Slide 35: Was ist tun? ….und was nicht
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden
Erdgas als Primärenergieträger für Strom
Preissignal in der Stromflaute
Verhalten der Verbraucher
Methan klimaneutral
Elektrolyse: Beispiel für einen flexiblen Stromkunden
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

## Slide 38: Strom gespeichert: Die Wirkungsgradkette
PV
Wind
Gas-kraft-werke
Wasser-Elektrolyse
H2-Speicher
Erdgasnetz
H2  Methan
GuD
BHKW
Pumpspeicher,
Batterien, AA-CAES
Erzeugung
Speicherung, Konversion
60 - 80%
fluktu-ierend
25%
50-75%
Strom
Strom aus: Kohle
Wasserkraft
Biomasse
60%
vorwiegend
flexibel
Brennstoff-zellen
Rot: Wirkungsgrad der einzelnen Stufe
Schwarz: Wirkungsgrad der Kette, incl. Transportverluste
Dreieck Blau: Stromweg; Dreieck grau H2- bzw. CH4-Weg
50%
Nutz-wärme
Grundlast
50%
80%
Erdgas
P2G-H2
P2G-CH4
30%
40%
35%
20%
15%

## Slide 39: Vom Wirkungsgrad der Teilzelle zum Gesamtwirkungsgrad
1) Siehe z.B.: Siemens, DWV-Pressekonferenz, Berlin, 14.02.12:
Elektrolyse – neue Potenziale in einer sich verändernden Energielandschaft
Zelle
Stack
Zellensaal
Gesamtanlage
Peri-pherie
PEM-Elektrolyse1)
0,5
1,5
2,5
0
50
90
Stromdichte [A/cm²]
Wirkungsgrad [%]
nur Zelle
Stack
Zellensaal
Anlage
Peripherie
große Anlage kontinuierlich
dezentrale Anlage diskontinuierlich
Tatsächlicher Wirkungsgrad
nur Zelle
Stack
Zellensaal
Anlage
Peripherie

## Slide 40: Hauptkostenverursacher Power-to-Gas und Power-to-Go
Power-to-Gas: nur Stromüberschüsse
Betriebszeit: 1000 h
Wirkungsgrad 40%
Stromkosten: 0,00 €/kWh
Fixe Betriebskosten: 118 €/kW
CO2-Bereitstellungskosten: …..
Variable Betriebskosten: ….
Power-to-Go: kontinuierlich
Betriebszeit: 7500 h
Wirkungsgrad 62%
Stromkosten: 0,10 €/kWh
Fixe Betriebskosten: …..
CO2-Bereitstellungskosten: …..
Variable Betriebskosten: ….
Betriebskosten: 4100 €/t CH4
Erlös: 700 €/t CH4
Verlust1): 3400 €/t CH4
Klimabilanz: 1240 € t/CO2
1) ohne Berücksichtigung der übrigen Kosten
Stromkosten: 2240 €/t CH4
Erlös: 700 €/t CH4
Verlust1): 1550 €/t CH4
Klimabilanz: 560 € t/CO2
1) ohne Berücksichtigung der übrigen Kosten
Erdgaspreis: 0,05 €/kWh

## Slide 41: Power-to-Gas: Kosten pro Tonne vermiedenes CO2
Strompreis
Einsatzstoffkosten (CO2)
Erdgaspreis
Wirkungsgrad gesamt
Kosten für vermiedenes CO2
optimal
0,00 €/kWh
0,0 €/t
0,09 €/kWh
62%
510 €/t
optimistisch
0,05 €/kWh
10 €/t
0,09 €/kWh
50%
1260 €/t
realistisch
0,1 €/kWh
10 €/t
0,05 €/kWh
40%
1816 €/t
Annahmen:
10-MW-Anlage
Fixkosten 118€/kW
Betriebszeit: 1000 h (optimal, optimistisch)
Betriebszeit: 2000 h (realistisch)

## Slide 42: Power-to-Go: Kosten pro Tonne vermiedenes CO2
Strompreis
Einsatzstoffkosten (CO2)
Erdgaspreis
Wirkungsgrad gesamt
Kosten für vermiedenes CO2
optimistisch
0,05 €/kWh
10 €/t
0,09 €/kWh
50%
1260 €/t
realistisch
0,1 €/kWh
10 €/t
0,05 €/kWh
40%
1816 €/t
Annahmen P2Go:
50-MW-Anlage
Fixkosten 60 €/kW
Betriebszeit: 8000 h
P2Go
0,01 €/kWh
10 €/t
0,09 €/kWh
62%
434 €/t
Annahmen:
10-MW-Anlage
Fixkosten 118€/kW
Betriebszeit: 1000 h (optimal, optimistisch)
Betriebszeit: 2000 h (realistisch)
Höherer Preis für Mobilität?
?
Erdgaskosten D für Kunden < 200 GJ Jahresverbrauch: 0,07€/kWh
Stat. Bundesamt (2.HJ.2013)