## Slide 1: Unsinnige steuerliche Belastung der Wärmepumpen
Dr. Gerhard Luther Universität des Saarlandes, FSt. Zukunftsenergie
c/o Experimental Physik – Bau E26
D-66123 Saarbrücken EU - Germany
Tel.: (49) 0681/ 302-2737; Fax /302-4676 e-mail: Luther.Gerhard@ingenieur.de luther.gerhard@mx.uni-saarland.de
Homepage: http://www.uni-saarland.de/fak7/fze
V_AKE2013H_Stromtarife-undWP

## Slide 2
Der Stellenwert der Wärmepumpe aus physikalischer Sicht
.1 Thermodynamisch optimales Heizen
.2 Vergleich: KWK und {GuD + WP}
.3 Diskriminierungsfreier WP-Tarif

## Slide 3
1. Thermodynamisch optimiertes Heizen

## Slide 4
Zum Original:
http://www.dpg-physik.de/veroeffentlichung/broschueren/studien.html
Exzerpt:
Teil I: Nutzung von elektrischer Energie
.........
2. Thermodynamisch optimiertes Heizen (p. 27 ff)
2.1 Die zum Heizen benötigte Exergie
2.2 Quellen für Heizenergie und ihr Exergiegehalt
2.3 Optimierung von Gebäudeisolierung und Wärmebereitstellung
2.4 Zusammenfassung und Ausblick
......
Teil II: Bereitstellung von elektrischer Energie
.........
3. KWK und Systemvergleich (p. 74 ff)
3.1 Die Besonderheiten der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
3.2 Vergleich: Erdgas KWK und getrennte Strom- und Wärmeerzeugung
3.3 Die KWK in der Energiepolitik und der öffentlichen Diskussion
3.4 Skizze zur Optimierung des Erdgaseinsatzes für Gebäudewärme
3.5 Zusammenfassung und Ausblick
........
Zur Themenseite:
Thermodynamisch Optimiertes Heizen
http://www.uni-saarland.de/fak7/fze/ThOptHeizen.htm
Dr. Gerhard LUTHER,
Uni des Saarlandes, Experimentalphysik, Bau E26
661231 Saarbrücken
luther.gerhard@ingenieur.de Tel.: 0681-302-2737
Die Elektrizitätsstudie der DPG, 2010

## Slide 5
Thermodynamisch optimiertes Heizen
1.
Minimaler Exergie- Einsatz zur Abdeckung des noch
übrig bleibenden Heizwärmebedarfes,
nach thermischer Sanierung, Wärmerückgewinnung, Einsatz von RE und im
Gesamtrahmen der Strom- und Wärme- Erzeugung
Die drei Ansätze zum thermodynamischen Heizen:
1. Strom Wärme Kopplung beim Brennstoff-Einsatz: KWK
2. Strom Wärme Kopplung beim Stromeinsatz : Wärmepumpe
3. Das Auskommen mit kleinen Temperaturdifferenzen

## Slide 6: Vergleich: KWK und {GuD + WP}
KWK = KraftWärme -Kopplung
GuD = Gas-und Dampf -Kraftwerk
WP = elektrische Wärmepumpe
2

## Slide 7
Die EU schreibt vor,
dass bei Förderung der KWK in den Mitgliedsländern,
zum Vergleich mit der getrennter Erzeugung von Strom und Wärme
betrachtet wird:
2. Gleiche Primärenergieträger
also z.B. Erdgaseinsatz nicht nur bei KWK sondern auch bei getrennter Erzeugung
1. Eine detaillierte Gleicheit der Wärme- und Stromproduktion
also gleiche Strom- und gleiche Wärmeproduktion auch in getrennter Erzeugung.
3. Moderne Anlagen der getrennten Erzeugung
also z.B.: GUD und Brennwertkessel
2.3

## Slide 8
Mehrertrag GuD +WP:
30%-Punkte Wärme
GuD ηel =60%
Wärmepumpe
JAZ=4
40
40
20
50
80
ηth =50%
Kraft - Wärme-
Kopplung ηel =40%
50
50
30
Erdgas 100 %
Erdgas 100 %
gleichviel Wärme
gleichviel Strom
Moderne Erdgasanlagen: KWK ist technisch überholt
G. Luther, Uni Saarbrücken, Technische Physik, Stand 2011 AD
KWK:
GuD-Kraftwerk und Wärmepumpe:
KWK = Kraftwärmekopplung
GuD = Gas-und Dampfkraftwerk ηel = elektrischer Wirkungsgrad
ηth = thermischer Wirkungsgrad
WP = Wärmepumpe
JAZ = JahresArbeitsZahl = WärmeOutput / StromInput

## Slide 9
Einsparung bei GuD +WP:
12,5 %-Punkte Erdgas
GuD ηel =60%
Wärmepumpe
JAZ=4
40
40
12,5
50
ηth =50%
Kraft - Wärme-
Kopplung ηel =40%
50
50
Erdgas 100 %
Erdgas 87.5 %
gleichviel Wärme
gleichviel Strom
Primärenergieeinsparung durch {GuD und WP}
G. Luther, Uni Saarbrücken, Technische Physik, Stand 2011 AD
KWK:
GuD-Kraftwerk und Wärmepumpe:
KWK = Kraftwärmekopplung
GuD = Gas-und Dampfkraftwerk ηel = elektrischer Wirkungsgrad
ηth = thermischer Wirkungsgrad
WP = Wärmepumpe
JAZ = JahresArbeitsZahl = WärmeOutput / StromInput
50
denn: 87.5*0.6= 52.5 = 40+12.5

## Slide 10
Fazit:
Die von der KWK-Lobby, oberflächlichen Politikern und Journalisten
immer wieder vorgetragene Behauptung von einer großartigen Überlegenheit der KWK (Kraftwärmekopplung) ist ein Mythos (freundlich ausgedrückt).
Überlegenheit der KWK ist ein Mythos

## Slide 11
3
Diskriminierungsfreier WP-Tarif

## Slide 12
-2. Sondervertragskunden (Speicherheizung, Wärmepumpe)
EEG + KWKG + StromSt +3 Umlagen= 8.767 [ct/kWh] (ohne MWST.)
6.24 + 0.126 + 2.05 +(0.092+0,25+0,009)
0.225
Staatliche Belastung der Elektrizität
Stand 2013.1106
8.77
Speicher: StaatlicheBelastung-Elektrizitaet_2014.xls !SB2014:Tabelle2

## Slide 13
Rückwälzen:
Struktur des Erdgaspreises für GuD ohne MWSt.
Rückwälzung: Die StromAbgaben werden auf den Erdgas- einsatz in einem GuD zurückgewälzt.
Speicher: StaatlicheBelastung-Elektrizitaet_2014.xls !EG2014; Kap2
8.77
0.225
Stand 2014
5.40

## Slide 14
Vergleich der Einsatzpreise für Erdgas in verschiedenen Anlagen der Wärmeerzeugung
Kommentar: Eine unglaubliche Diskriminierung des Erdgaseinsatzes im GuD zur Versorgung der Wärmepumpen.
2.4
Speicher: StaatlicheBelastung-Elektrizitaet.xls !EG2014: Kap.3
Stand 2014

## Slide 15: Preisstruktur Wärmepumpen-Tarif ohne Diskriminierung im Vergleich zum Alt-Tarif

## Slide 16
Struktur des vorgeschlagenen Wärmepumpentarifes
Stand 2014
also 7.8 statt 16.8 [ct/kWel]
Der durch Steuern bedingte Nachteil der WP beträgt also: 16.8/7.8 = Faktor 2.15
Eine technische Kompensation
erforderte statt eines COP = ca. 4.0
einen COP von ca. 4 *2.15:
Kompensation erst bei COP = 8.6
8.77
0.225

## Slide 17
Feststellung:
1. Die elektrische Wärmepumpe (WP), gespeist aus hocheffizienten Kraftwerken, kann Wärme mit Abstand am effizientesten erzeugen.
2. Bei Rückwälzung der Energiesteuern und –abgaben auf das eingesetzte Erdgas zeigt sich, dass die el. WP mit hohen und diskriminierende Steuern und Abgaben belastet wird. Bei GuD-Kraftwerk: 5,40 [ct/kWhth ] (2011 waren es noch 3,82) zum Vergleich: KWK: 0,00 Heizkessel: 0,55
Dies ist administrativer Unsinn.
4. Der WP-Tarif kann so ausgestaltet werden, dass gleichzeitig Anreize für fortlaufende Verbesserungen der WP und für Erdgaseinsatz gesetzt werden.
5. Der WP-Tarif ist aufkommensneutral. Allerdings ergeben sich auch keine Beiträge zu einer Entlastung der sonstigen Stromabnehmer.
Zusammenfassung
Abhilfe:
3. WP- Tarif ohne die diskriminierenden Steuern und Abgaben.

## Slide 18
Für Gebäudewärme muss die staatliche Belastung des direkten oder indirekten Erdgaseinsatzes für jede Technik oder Prozesskette
gleich sein.
Diese Forderung gilt für alle Stromanwendungen in technischer Konkurrenz mit einem direkten Brennstoffeinsatz , die nicht aus sonstigen Gründen verhindert werden sollen.
Sie ist auch eine direkte Anwendung des volkswirtschaftlichen "Gesetzes des einen Preises".
Quintessenz

## Slide 19
Zum Vergleich:
die entsprechenden Werte von 2011
Stand 2011
Anhang

## Slide 20
-2. Sondervertragskunden (Speicherheizung, Wärmepumpe)
EEG + KWKG + StromSt = 5.61 [ct/kWh] (ohne MWST.)
3.53 + 0.03 + 2.05
0.75
5.61
Staatliche Belastung der Elektrizität
Stand 2011
Speicher: StaatlicheBelastung-Elektrizitaet_2014.xls !EG2014

## Slide 21
Rückwälzen:
Struktur des Erdgaspreises für GuD ohne MWSt.
Rückwälzung: Die StromAbgaben werden auf den Erdgas- einsatz in einem GuD zurückgewälzt.
Speicher: StaatlicheBelastung-Elektrizitaet.xls !Erdgas
3.82
5.61
0.75
Stand 2011

## Slide 22
Struktur des vorgeschlagenen Wärmepumpentarifes
zum Vergleich: der diskriminierende Alt-Tarif
also 8.0 statt 14.4 [ct/kWel]
5.61
0.75
Stand 2011

## Slide 23
Vergleich der Einsatzpreise für Erdgas in verschiedenen Anlagen der Wärmeerzeugung
Kommentar: Eine unglaubliche Diskriminierung des Erdgaseinsatzes im GuD zur Versorgung der Wärmepumpen.
2.4
Speicher: StaatlicheBelastung-Elektrizitaet.xls !Erdgas
Stand 2011