## Slide 1
Wenn das Öl zur Neige geht: Was treibt die Autos von Morgen an?
F. Schüth
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung
Notes: 1

## Slide 2: Speicherdichte unterschiedlicher Energieträger für Autos
U. Eberle, M. Felderhoff, F. Schüth, Angew.Chem.Int.Ed. 48, 6608 (2009)
400 kWh chemical energy

## Slide 3: Warum nicht einfach weiter mit Erdöl?
B. Cramer, H. Andruleit, BGR 2010
Klimawandel Peak Oil
MPI für Meteorologie

## Slide 4
Erdöl: Woher und wieviel?
Quelle: BGR, Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen (2012)

## Slide 5
Ressourcen können zu Reserven werden…
Gemeldete Ölreserven Naher Osten
Reserven: Menge der Rohstoffs, die nach vorliegenden geologischen und ingenieur-wissenschaftlichen Informationen in der Zukunft mit vernünftiger Wahrscheinlichkeit unter den heutigen ökonomischen und technischen Randbedingungen gewonnen werden kann.
Ressourcen: Menge der Rohstoffs, die nachgewiesen oder aufgrund begründeter geologischer Erkenntnisse vermutet wird, die aber unter den heutigen ökonomischen und technischen Randbedingungen nicht gewonnen werden kann.

## Slide 6
Nichtkonventionelles Öl
Alberta Ölsand Schweröl
Abbau sehr aufwändig und teuer
Ölqualität schlecht, d.h. viel Schwefel, hohe Metallgehalte, hohe Gehalte an Asphaltenen
Photo by Caroline Bennett / Rainforest Action Network
CC BY-NC-ND 2.0
CC BY-NC-ND 2.0, Suncor Energy

## Slide 7: Kraftstoffe auf der Basis von Biomasse
Biokraftstoffe der 1. Generation aus Früchten
  Zweifelhafte CO2 Bilanz
  Konkurrenz zu Nahrungs- und Futtermitteln
Biokraftstoffe der 2. Generation aus Strukturbestandteilen von Pflanzen
  Hochtemperaturprozesse zur Erzeugung von „Synthesegas“, anschließend Fischer- Tropsch-Synthese oder Methanolsynthese
  Depolymerisation von Cellulose zu Zucker, dann Vergärung
Quelle: Choren
Foto: Ch. Pagenkopf

## Slide 8
Synthetische Kraftstoffe über den Fischer-Tropsch-Prozess
Archiv MPI für Kohlenforschung

## Slide 9: Herstellung von Synthesegas
H2O, (O2)
500 °C
CO + H2
„Synthesegas“
auch Kohle, Erdgas oder andere Kohlenstoffquellen

## Slide 10: Warum heisst Synthesegas Synthesegas?

## Slide 11: Fischer-Tropsch-Synthese an Metallkatalysatoren

## Slide 12: Fischer-Tropsch-Synthese an Eisen- oder Cobalt-katalysatoren liefert hochwertigen Dieselkraftstoff

## Slide 13: Kraftstoffe auf der Basis von Biomasse
Biokraftstoffe der 1. Generation aus Früchten
  Zweifelhafte CO2 Bilanz
  Konkurrenz zu Nahrungs- und Futtermitteln
Biokraftstoffe der 2. Generation aus Strukturbestandteilen von Pflanzen
  Hochtemperaturprozesse zur Erzeugung von „Synthesegas“, anschließend Fischer- Tropsch-Synthese oder Methanolsynthese
  Depolymerisation von Cellulose zu Zucker, dann Vergärung
Quelle: Choren
Foto: Ch. Pagenkopf

## Slide 14: Depolymerisation von Cellulose
36
Hemicellulose
Cellulose
Lignin

## Slide 15: Bekannte Prozesse
Year | Process | Type | Temperature (oC)
1923 | Scholler | Dilute H2SO4 Heterogeneous reaction | 170
1937 | Bergius | Conc. HCl Homogeneous reaction | 25
1945 | Madison | Dilute H2SO4 Heterogeneous reaction | 180
1960 | Noguchi | Gaseous HCl Homogeneous reaction | 45
1978 | Grethlein | Dilute H2SO4 Heterogeneous reaction | 240
1981 | Hoechst | Anhydrous HF Homogeneous reaction | 40
1985 | Two-stage | Dilute H2SO4 Heterogeneous reaction | 170 (1st stage) 190 (2nd stage)
R. Rinaldi and F. Schüth, ChemSuschem 12, 1096 (2009)
R. Rinaldi and F. Schüth, Energy&Environmental Science 2, 610 (2009)

## Slide 16: Mechanokatalytische Spaltung von Cellulose

## Slide 17: Auch zur Fraktionierung von Biomasse
F. Schüth, R. Rinaldi, N. Meine, M. Käldström, patent pending

## Slide 18: Dimethylfuran als Kraftstoff in wenigen Schritten aus Cellulose
Guanghui Wang et al., unpublished
1.
100 % Ausbeute wasserlöslicher
Celloligomere
N. Meine, R. Rinaldi, F. Schüth, ChemSusChem 5, 1449 (2012)
3.
2.
Fast 80% Ausbeute an HMF
aus Celloligomeren
R. Carrasquillo-Flores, M. Käldström, F. Schüth, J. A. Dumesic, R. Rinaldi, ACS Catal. 3, 993-997 (2013)
Fast 100 % Ausbeute an
Dimethlyfuran aus HMF
Insgesamt 75 % Ausbeute an Dimethylfuran aus Cellulose

## Slide 19: Flüssigkraftstoffe werden vielfältiger
Für viele Jahre noch Erdöl als wesentliche Basis
Ergänzt durch Fischer-Tropsch-Kraftstoffe aus Gas, Kohle oder Biomasse
Ergänzt durch Bioethanol aus Lignocellulose, regional auch aus Zuckerrohr
Möglicherweise maßgeschneiderte Kraftstoffe, wie Furanderivate, aus Biomasse
Aber: Kraftstoffe auf fossiler Basis führen zu CO2-Emissionen, Biomasse- verfügbarkeit nicht ausreichend

## Slide 20: Eine Alternative: elektrischer Antrieb mit Batteriespeicher
Courtesy of Dr. U. Eberle
Adam Opel AG
1899 1900-1917
In der Frühzeit der Automobilisierung Wettbewerb zwischen Verbrennungs-
und Elektromotor mit offenem Ausgang

## Slide 21: State-of-the-art: die Li-Ionenbatterie
©Cepheiden
18 Gew.%
46 Gew.%
2 Gew.%
11 Gew.%
15 Gew.%
8 Gew.%: electrode additives, such as binders
Data from: M. Broussely, G. Archdale, J.Power Sources 136, 386 (2004)

## Slide 22: Entwicklungspotenzial der Lithium-Ionenbatterie
M. Broussely, G. Archdale, J.Power Sources 136, 386 (2004)

## Slide 23: Zukünftige Batteriegenerationen
Electricity Storage Association
Großes Potential bei Lithium-Schwefel-Batterien
P. Bruce et al., Nature Mater. 11, 19 (2012)

## Slide 24: Wohin könnte es gehen?
P. Bruce et al., Nature Mater. 11, 19 (2012)

## Slide 25: Effekte auf das Elektrizitätssystem
Jahresfahrleistung 2011 PKW Deutschland: 609 Mrd. km
Elektrofahrzeuge 0.15 kWh/km
Entspricht einem Bedarf von 90.9 TWh elektrischer Energie
Deutschlands Stromerzeugung im Mittel vergangener Jahre: 600 TWh
Windleistung in der 50 Hertz Regelzone April 2011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Windpower [MW]
1.4.2011
8.4.2011
15.4.2011
22.4.2011
29.4.2011
Windleistung in der 50 Hertz Regelzone April 2011
43 Millionen PKW mit 16 kWh Batterie (Ampera)

## Slide 26: Eine andere Elektromobilität: Brennstoffzellen
Reaktion:
2 H2 + O2 H2O
Höhere Effizienz als Verbrennung
Nur Wasser als Produkt
Anode
Kathode
Membran
(Nafion)
Katalysator
Katalysator

## Slide 27: Herausforderungen der Brennstoffzelle
Hohe Mengen Platin im Katalysator (80 g)
Bessere Membranen (höhere Temperatur, bessere Leitfähigkeit)
Gas- und Flüssigkeitsmanagement
Frisch Nach 3600 Zyklen
C. Galeano, J. Meier et al., J.Am.Chem.Soc. 134, 20209 (2012)
DOE 2020 target
C. Baldizzone, S. Mezzavilla et al., unveröffentlicht

## Slide 28: Woher kommt der Wasserstoff?
Elektrische Energie
H2 nach
Elektrolyse
H2 700 bar
El. Energie nach Brennstoffzelle
Energiegehalt
Batterie in/out
Deutliche Verbesserung in allen Gliedern der Kette erforderlich
Verringerung Investkosten wichtig bei fluktuierendem Betrieb
© Copyright 1996-2010 Nebb Group. All rights reserved.
Anode -
Cathode +
H2O, (O2)
500 °C
CO + H2
„Synthesegas“
auch Kohle, Erdgas oder andere Kohlenstoffquellen
CO + H2O → CO2 + H2

## Slide 29: …und wie verpackt man ihn im Auto?
Source: U. Eberle, GM FCA
R. van Helmolt, U. Eberle, J.Power Sources 165, 833 (2007)

## Slide 30: Entwicklungsstand Brennstoffzellensysteme
Courtesy of Dr. U. Eberle
Adam Opel AG

## Slide 31: Warum nicht einfach weiter mit Erdöl?
B. Cramer, H. Andruleit, BGR 2010
Klimawandel Peak Oil
MPI für Meteorologie

## Slide 32: Well-to-Wheel Analyse CO2 Emission
Courtesy of Dr. U. Eberle
Adam Opel AG

## Slide 33: Ein möglicher Entwicklungspfad
Courtesy of Dr. U. Eberle
Adam Opel AG