## Slide 1
Kernfusion mit magnetischem Einschluss: Der Tokamak, ITER und internationale Perspektiven
Hartmut Zohm
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
85748 Garching
Frühjahrssitzung des AKE
Bad Honnef, 22.04.2016

## Slide 2
Gliederung
1.) Grundlagen der Kernfusion
2.) Aktueller Stand
3.) Der Weg zum Fusionskraftwerk
4.) Zusammenfassung

## Slide 3
Gliederung
1.) Grundlagen der Kernfusion
2.) Aktueller Stand
3.) Der Weg zum Fusionskraftwerk
4.) Zusammenfassung

## Slide 4
Kernfusion erfordert Annäherung der Teilchen
Für Fusionsprozesse müssen sich die Teilchen nahe kommen
Konkurrenzprozess: 'elastischer Stoß' auf Grund elektrischer Abstoßung
D + T = D' + T'

## Slide 5
Kernfusion erfordert Annäherung der Teilchen
Für Fusionsprozesse müssen sich die Teilchen nahe kommen
Konkurrenzprozess: 'elastischer Stoß' auf Grund elektrischer Abstoßung
erfordert ausreichende Energie der Reaktionspartner
D + T = He + n + Energie
He-Kerne
heizen
den Brennstoff
Neutronen
heizen die Wand
des Reaktors
Deuterium (aus
Meerwasser)
Tritium (radioaktiv,
aus Lithium erbrütet)

## Slide 6
Zur Vermeidung von Endverlusten wird ein magnetischer Torus verwendet
helikal verschraubte Feldlinien minimieren Teilchendriften
magnetische
Feldlinien
magnetische
Fläschen
Magnetischer Einschluss von Plasmen

## Slide 7
'Stellarator': (komplexe) Magnetfeldstruktur durch externe Spulen
Beispiel: Wendelstein 7-X (MPI Greifswald)
Magnetischer Einschluss von Plasmen

## Slide 8
Magnetischer Einschluss von Plasmen
'Tokamak': Magnetfeld z.T. durch interne Ströme erzeugt (Transformator)
Beispiel: ASDEX Upgrade (MPI Garching)
Toroidalfeldspulen
Poloidalfeldspulen
(Kontrolle von
Form und Lage)
Transformator
(Induktion des
Plasmastroms)

## Slide 9
Magnetischer Einschluss von Plasmen
'Tokamak': Magnetfeld z.T. durch interne Ströme erzeugt (Transformator)
Beispiel: ASDEX Upgrade (MPI Garching)

## Slide 10
Magnetischer Einschluss von Plasmen
'Tokamak': Magnetfeld z.T. durch interne Ströme erzeugt (Transformator)
Beispiel: ASDEX Upgrade (MPI Garching)

## Slide 11
Funktionsschema eines Fusionskraftwerks
Blanket
Li
D2
Li
Primäre Brennstoffe
DT, He
He-Asche
Vakuum-
gefäß
Dampferzeuger
Turbine
Generator
Brennstoff-
aufarbeitung

## Slide 12
Eigenschaften von Fusionskraftwerken
Geeignet für Grundlast/Ausregelung (nicht vom Wetter abhängig)
komplementär zu stochastischen Regenerativen wie Wind und Solar
Nachhaltige Energiequelle (Brennstoffe für viele 1000 Jahre vorhanden)
Deuterium kann z.B. aus Meerwasser gewonnen werden
Tritium wird im inneren Brennstoffkreislauf aus Li erbrütet
Fusionskraftwerke werden günstige Umwelteigenschaften haben
keine CO2 Emission
keine unkontrollierte Kettenreaktion
Nachwärme kann Anlage nicht zerstören (keine Kernschmelze)
radioaktiver Abfall (= Strukturmaterialen) braucht keine Endlagerung

## Slide 13
Gliederung
1.) Grundlagen der Kernfusion
2.) Aktueller Stand
3.) Der Weg zum Fusionskraftwerk
4.) Zusammenfassung

## Slide 14
Magnetischer Einschluss - Zielparameter
Zündbedingung:
Fusionsleistung > Wärmeverluste
Führt zu Bedingung an nTtE
n –Teilchendichte
T – Plasmatemperatur
tE – Energieeinschlußzeit
(Maßzahl für Wärmeisolation)
‚Fusionsprodukt‘ nTtE muss
Minimalwert übersteigen
1 10 100 1000
Plasmatemperatur (Mio oC)

## Slide 15
Magnetischer Einschluss - Zielparameter
Zur Zündung notwendig:
- hohe Temperatur:
400 Mio. oC erreicht 
- ‚hohe‘ Teilchendichte:
1020 / m3 erreicht 
- gute Wärmeisolation:
E < 1 s erreicht 
1 10 100 1000
Plasmatemperatur (Mio oC)

## Slide 16
Wärmeverlust in Fusionsplasmen
Wärmeisolation durch turbulente Verluste bestimmt – eines der
zentralen Themen der fusionsorientierten Plasmaphysik
Einfacher Ansatz:
Verluste durch Stöße
zwischen Teilchen
Tokamak von R = 0.15 m
sollte zünden (!)
Die (traurige) Realität:
Zündung für R > 6-7 m
Energietransport durch
Turbulenz bestimmt

## Slide 17
Transport durch gradientengetriebene Turbulenz verursacht
starke Gradienten von Temperatur und Dichte führen zu Mikroinstabilitäten
Mikroinstabilitäten bilden turbulenten Zustand
turbulente Zellen transportieren Wärme und Teilchen nach aussen
Wärmeverlust in Fusionsplasmen

## Slide 18
ASDEX Upgrade:
R = 1.65 m, tE = 100 ms
JET (GB):
R = 3 m, tE = 500 ms
ITER (F):
R = 6.2 m, tE = 3 s
Für diffusiven Prozess:
Wärmeisolation wächst mit
Plasmaquerschnitt
Wärmeverlust in Fusionsplasmen

## Slide 19
Divertor verlegt Plasma-Wand-Wechselwirkung in entfernte Zone
ermöglicht Plasma-Wand Kontakt bei niedriger Temperatur
Plasma-Wand-Wechselwirkung

## Slide 20
Divertor verlegt Plasma-Wand-Wechselwirkung in entfernte Zone
ermöglicht Plasma-Wand Kontakt bei niedriger Temperatur
Plasma-Wand-Wechselwirkung

## Slide 21
Plasma-Wand-Wechselwirkung
Wandmaterialien in Fusionsanlagen müssen kontroversen Anforderungen
genügen – Divertor ermöglicht Verwendung metallischer Materialien
Beispiel: Wolfram-Wand
in ASDEX Upgrade

## Slide 22
In Tokamaks wurden große Fortschritte erzielt
Erfolgsparameter nTtE wurde alle
1.8 Jahre verdoppelt
D-T Betrieb in JET (Culham, UK): 16 MW Fusionsleistung (Q 0.6)
der jetzige Kenntnisstand erlaubt den Bau des nächsten Schrittes: ITER

## Slide 23
Mit Wendelstein7-X holen die Stellaratoren auf
Komplexe technologische Probleme wurden gelöst
Betrieb von W7-X (seit 12/2015) soll Einschlussgüte wie Tokamaks zeigen
Stellaratoren sind inhärent stationär (Tokamaks nicht)  Vortrag R. Wolf
Notes: 23

## Slide 24
Mit Wendelstein7-X holen die Stellaratoren auf
Komplexe technologische Probleme wurden gelöst
Betrieb von W7-X (seit 12/2015) soll Einschlussgüte wie Tokamaks zeigen
Stellaratoren sind inhärent stationär (Tokamaks nicht)  Vortrag R. Wolf
Notes: 24

## Slide 25
Gliederung
1.) Grundlagen der Kernfusion
2.) Aktueller Stand
3.) Der Weg zum Fusionskraftwerk
4.) Zusammenfassung

## Slide 26
Eine ‚Stufenleiter‘ von Tokamakexperimenten
JET
6 m
80 m3
~ 16 MWth
(D-T)
ITER
12 m
800 m3
~ 500 MWth
(D-T)
Durchmesser
Volumen
Fusionsleistung
ASDEX Upgrade
3.3 m
14 m3
1.5 MW
(D-T äquivalent)

## Slide 27
Das ITER Design
Großer Radius
Kleiner Radius
Plasma strom
Magnetfeld
Leistungs-
verstärkung Q
Fusionsleistung
Brenndauer
Externe Heizung
ITER
6.2 m
2.0 m
15 MA
5.3 T
(supraleitend)
³
10
400 (800)MW
400 (3000) s
73 (110) MW
ITER
Kosten: ~ 15 Milliarden €
Erfordert weltweite Anstrengung
ITER wird in Cadarache (F) durch Cn, EU, In, Jp, Ko, RF und die USA gebaut

## Slide 28
ITER Partner bauen ITER mit ‚In-kind‘ Leistungen
+ Ertüchtigung der Industrie
in den Geberländern
- Sehr komplexe Projekt-
steuerung

## Slide 29
ITER Partner bauen ITER mit ‚In-kind‘ Leistungen

## Slide 30
ITER Partner bauen ITER mit ‚In-kind‘ Leistungen

## Slide 31
ITER Partner bauen ITER mit ‚In-kind‘ Leistungen

## Slide 32
Science & Technology Basis for first FPPs
Stellarator
W7X, Helias reactor: Pre-CDA, CDA, EDA for a stellarator DEMO/FPP (M8)
DEMO design experience,
materials and technology (M1-7)
EU-DEMO
Consistent
Concept
Commence
Construction
Pre-CDA
CDA
EDA
Electricity
Production
Site Selection & Construction
Commissioning
2050
2020
2030
2040
2016
Baseline plasma
+ exhaust scenario (exp.+ theory)
(M1+M2)
Tritium, safety, reliability and technology (M4, M5, M6)
H, He, D ops, DT ops
ITER
TBM programme, DEMO plasma scenarios, long pulse
Q = 10
Construction
Commissioning
Q = 5 long pulse
IFMIF-DONES
Materials data, final design criteria (M3)
IFMIF-DONES
Materials data and modelling, preliminary design criteria (M3)
Materials
MTR
Improve plasma,
components, systems (M1-7)
Lower cost, innovations
plasma, materials and technology, innovation, reduce costs (M1-7)
ITER enhanced performance and technology for DEMO exploitation
(M1,M2,M4,M6)
ITER DT results into DEMO design
(M1+M2+M3+M6)
Experiments and theory to remove/reduce risks to ITER’s goals (M1+M2)
Plasma and technology to maximise ITER input to DEMO-stage devices
(M1+M2, M4-7)
Increase benefit
for FPPs (M1-7)
EU-Roadmap zum Fusionskraftwerk
‚EU-Roadmap 2.0‘ – preliminary version

## Slide 33
ITER = Nachweis von Plasmen mit dominanter a-Heizung
DEMO = Nachweis zuverlässiger Energieerzeugung mit
abgeschlossenem Brennstoffkreislauf
DEMO muss größer sein: 6.2 m  7.5 m, 400 MW  ~ 2 GW
Verbesserungen in Physik und Technologie: attraktiveres DEMO Design
Der Schritt von ITER zu DEMO

## Slide 34
Erzeugung von T aus Li im DEMO Blanket
Blanket muss T für einen abgeschlossenen Brennstoffkreislauf erzeugen
Brutverhältnis > 1 notwendig (1 Neutron pro Fusionsreaktion)
Blanket erfüllt auch die Funktion der Auskopplung der Neutronenenergie
rad.
tor.
pol.
“Dual Coolant” He-PbLi LM Blanket Design
Tmax ≥ 650°C, 80-150 dpa in DEMO (KIT)
EU Power Plant Conceptual
Design Study (PPCS)

## Slide 35
Strukturmaterialien für DEMO
Fortschritte in Materialtechnologie - Nutzung fusionsspezifischer Vorteile
Anforderung: strukturelle Stabilität unter Beschuss mit 14 MeV Neutronen
EUROFER Stahl bis 550o C (aber nicht unter 300 oC), besser: ODS
auch: Reduktion radioaktiver Abfälle (T selbst hat kurzes t1/2 = 12,3 Jahre)
1 hr 1 day 1 year 100 years
time (log scale)
Specific activity (Bq/kg)

## Slide 36: Alle ITER Partner haben starke nationale Aktivitäten

## Slide 37: Japan und Europa: JT60-SA
‚Broader Approach‘: (Um)bau eines supraleitenden Tokamaks von JET-Größe
Ideales Experiment um Betriebsszenarien für DEMO zu entwickeln
Betriebsbeginn für 2019 geplant

## Slide 38: Ein bis zwei Folien weltweit, Fokus auf JT60-SA, CFETR
Bei Verwendung der in einem Tokamak-DEMO entwickelten Technologien
könnte ein Fusionskraftwerk im Jahr 2050 vom Typ Stellarator sein

## Slide 39
Tri-Alpha (USA)
(merging compact toroids
to an FRC, ‚advanced‘ fuels)
Andere weltweite Fusionsaktivitäten
‘Neue’ Konzepte für ‘faster, cheaper, more attractive’
Basieren zurzeit weniger auf neuen Erkenntnissen als auf größerem Optimismus – in der Community sehr kontrovers diskutiert
General fusion (Canada)
(acoustic compression
of magnetised target)
ARC (MIT, USA)
(demountable high
field, HTS tokamak)
Tokamak energy (UK)
(high field spherical
Tokamak)

## Slide 40
Gliederung
1.) Grundlagen der Kernfusion
2.) Aktueller Stand
3.) Der Weg zum Fusionskraftwerk
4.) Zusammenfassung

## Slide 41
Zusammenfassung
Die Fusionsforschung hat in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt
jetzige Kenntnisse ermöglichen den nächsten Schritt: ITER
Der Weg zum Fusionskraftwerk sieht 2 weitere Schritte vor:
ITER zum Nachweis der Selbstheizung durch a-Teilchen
DEMO zum Nachweis des Kraftwerksbetriebs
Fusionskraftwerke könnten ab 2050 Baustein der Energieversorgung sein
immer noch rechtzeitig um weltweite ‚Energiewende‘ zu vollziehen
diese Entwicklung wird kontinuierliche Unterstützung benötigen
N.B.: Die deutsche Fusionsforschung spielt dabei eine wichtige Rolle!
N.B.2: Mit W7-X wird auch der Stellarator eine wichtige Rolle spielen

## Slide 42: Das deutsche Fusionsprogramm
Einzigartige Kombination von Fusionsphysik und -technologie
Koordiniert im HGF Programm ‚Fusion‘ im Forschungsbereich ‚Energie‘
Stellarator Physics
and Technology
Plasma Wall
Interactions
Fusion Tokamak
Technology Physics and
Technology