## Slide 1
Mineralische Rohstoffe – Ressourcen für industrielle und energetische Anwendungen
Prof. Dr. K. Gerald van den Boogaart
HZDR Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf
HIF Helmholtz Institut Freiberg for Resource Technology
TU Bergakademie Freiberg

## Slide 2: Helmholtz Institut Freiberg für Ressourcentechnologie
HIF: Research along the whole Value Chain
Recycling
Analytics
Exploration
Mining
Modelling and Evaluation
Processing
Biotechnology
Metallurgy
Applied Sciences
Earth Sciences
Environmental Science
Economics
Mathematics
Stochastics
Engineering

## Slide 3: Inhalt
Warum sind Rohstoffe relevant für die Energiewende?
  Substitution der Energierohstoffen durch andere Rohstoffe
Energie und Rohstoffe - zwei Seiten derselben Münze Exergie
  Exergie, Anergie, und Entropie
  Analogie von Energie und Material
Mechanismen der Rohstoffwirtschaft
  Aktuelle Herausforderungen
  Mechanismen der Rohstoffbereitstellung
  Der Lebenszyklus der Rohstoffe
  Die Rolle der Energie für Rohstoffe
Wie interagiert der Rohstoffsektor mit der Energiewende?
  System
Zusammenfassung

## Slide 4: Inhalt
Warum sind Rohstoffe relevant für die Energiewende?
  Substitution der Energierohstoffen durch andere Rohstoffe
Energie und Rohstoffe - zwei Seiten derselben Münze Exergie
  Exergie, Anergie, und Entropie
  Analogie von Energie und Material
Mechanismen der Rohstoffwirtschaft
  Aktuelle Herausforderungen
  Mechanismen der Rohstoffbereitstellung
  Der Lebenszyklus der Rohstoffe
  Die Rolle der Energie für Rohstoffe
Wie interagiert der Rohstoffsektor mit der Energiewende?
  System
Zusammenfassung

## Slide 5: Warum sind Rohstoffe wichtig für die Energiewende?
erneuerbar
fossil

## Slide 6: Vergleich
Fossile Energien
Verbrauch endlicher Energieträger
energiebegrenzt
wenige große Anlagen mit hoher Leistungsdichte
wenig Fläche und Rohstoff pro MW
Anlagen Lebensdauer: 50-60Jahre
Erneuerbare Energien
Flächenkonkurrenz um erneuerbare Energiequellen
leistungsbegrenzt
viele kleine Anlagen mit kleiner Leistungsdichte
viel Fläche und Material pro MW
Anlagen Lebendsdauer: 20-30Jahre

## Slide 7: Inhalt
Warum sind Rohstoffe relevant für die Energiewende?
  Substitution der Energierohstoffen durch andere Rohstoffe
Energie und Rohstoffe - zwei Seiten derselben Münze Exergie
  Exergie, Anergie, und Entropie
  Analogie von Energie und Material
Mechanismen der Rohstoffwirtschaft
  Aktuelle Herausforderungen
  Mechanismen der Rohstoffbereitstellung
  Der Lebenszyklus der Rohstoffe
  Die Rolle der Energie für Rohstoffe
Wie interagiert der Rohstoffsektor mit der Energiewende?
  System
Zusammenfassung

## Slide 8: Energie vs. Exergie
Exergie = Arbeit die ein System verrichten kann
Anergie = Energie im System die keine Arbeit verrichten kann
Energie = Exergie + Anergie
Hauptsatz der Thermodynamik
Exergie + Anergie bleibt erhalten
2. Hauptsatz der Thermodynamik
Bei reversiblen Übergängen bleiben Anergie und Exergie erhalten
Bei irreversiblen Übergängen geht Exergie in Anergie über
Anergie kann nicht in Exergie umgewandelt werden
Der Übergang von Exergie zu Anergie ist Entropiezuwachs
Energie
Exergie
Anergie

## Slide 9: Energie und Materie
Energieverbrauch
Fossile Energieträger
Erneuerbare Energien
Rohstoffverbrauch
Mineralische Rohstoffe
Recycling
Energieerhaltung
Entropiezuwachs
Sonne, Erdkern, Brennstoffe
Massenerhaltung
Entropiezuwachs
Biosphere, Energie
Energie
Rohstoffe
Begriffe
Prozesse

## Slide 10: Inhalt
Warum sind Rohstoffe relevant für die Energiewende?
  Substitution der Energierohstoffen durch andere Rohstoffe
Energie und Rohstoffe - zwei Seiten derselben Münze Exergie
  Exergie, Anergie, und Entropie
  Analogie von Energie und Material
Mechanismen der Rohstoffwirtschaft
  Aktuelle Herausforderungen
  Mechanismen der Rohstoffbereitstellung
  Der Lebenszyklus der Rohstoffe
  Die Rolle der Energie für Rohstoffe
Wie interagiert der Rohstoffsektor mit der Energiewende?
  System
Zusammenfassung

## Slide 11
Challenges
[MinEx2010] The key drivers behind resource growth: an analysis of the copper industry over the last 100 years, accessed online at http://www.minexconsulting.com/publications/ on 16.June 2013.
[USGS2013] United States Geological Survey, mineral commodity summaries, accessed online at http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper on 20.June 2013

## Slide 12
Challenges
  1 Rapidly increasing raw materials demand
  2 Decreasing quality of remaining resources
[Source: USGS 2013]

## Slide 13
Challenges (Cont.)
  3 Increasing diversity of demand
  4 Increasing geostrategic importance
1700
1800
1900
2000
[Source: Reuter et al. 2011]
REE
strategic metalls

## Slide 14: Rohstoffverfügbarkeit
geogen verfügbare Rohstoffe
Aufwand der Gewinnung
bekannte Resourcen
abgebaute
Rohstoffe
gebunden
hochentropisch
Technosphäre
Sekundärrohstoffe
Abfall

## Slide 15
Introduction
By-product status
Max Frenzel | m.frenzel@hzdr.de
Modified from: Reuter et al. (2005)
Notes: By-product – by itself, no influence on mining decisions.
By-product supply limited by main-product supply.

## Slide 16: Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien verwenden Rohstoffe
Anlagen haben begrenzte Lebensdaruern
Flächennutzung

## Slide 17: Der Weg der Rohstoffe
Geo-sphäre
Techno-sphäre
in Technosphäre gebunden
Recycling
Verluste
Zeit
Menge in Technosphere

## Slide 18: Für Rohstoffe ist Energie oft chemisch/entropisch
Aufbereitung sortiert Material Entropie wird reduziert
  irgendwo muss Entropie erhöht werden
Energiezuführung oft chemisch
  Säuren
  Reduktionsmittel
  …
Entropie wir abgeführt
  Waschwasser
  Salze
  Schlacken
Entropie wird erzeugt
  Exotherme Reaktionen als Treiber, chemische Energie Wärme
  Materialien werden gemischt
  es wird geheizt, oft chemisch oder elektrisch

## Slide 19: Entropie bleibt nicht konstant
Geo-sphäre
Techno-sphäre
+H
+H
+H
+H
+H
+H
+H
Increase of entropie
primary Metallurgy
manufactoring
mixture of waste
recycling metalurgy
process chemical production
wasting of unrecoverable material

## Slide 20: Aufwand
Jeder Rohstoff erfordert:
Arbeitskraft
Energie / Exergie
Rohstoffe / Ordnung
Angeforderte Menge
Aufwand

## Slide 21: Substituierbarkeit
Substitution in der Funktion
  Anderes Material, gleiche Aufgabe
Substitution in der Herstellung
  Gleiches Material anderer Herstellungsprozess
Substitution der Funktion
  Anderes Material mit anderen Aufgaben
Substitution Material – Energie
  Energieeffizienz vs. Materialeffizienz
  Entropie vs. Energie
Optimiert man das eine verschlechtert man vielleicht das andere
  Funktion, Effizienz, Einfachheit, Materialverbrauch, Entropiesteigerung

## Slide 22: Inhalt
Warum sind Rohstoffe relevant für die Energiewende?
  Substitution der Energierohstoffen durch andere Rohstoffe
Energie und Rohstoffe - zwei Seiten derselben Münze Exergie
  Exergie, Anergie, und Entropie
  Analogie von Energie und Material
Mechanismen der Rohstoffwirtschaft
  Aktuelle Herausforderungen
  Mechanismen der Rohstoffbereitstellung
  Der Lebenszyklus der Rohstoffe
  Die Rolle der Energie für Rohstoffe
Wie interagiert der Rohstoffsektor mit der Energiewende?
  System
Zusammenfassung

## Slide 23: Systemischer Aufwand
Zement
Kupfer
Neodym
Eisen
Energie
benötigt

## Slide 24: Systemischer Aufwand
Zement
Kupfer
Neodym
Eisen
Energie
benötigt

## Slide 25: Systemischer Aufwand
Zement
Kupfer
Neodym
Eisen
Energie
benötigt

## Slide 26: Systemischer Aufwand
Zement
Kupfer
Neodym
Eisen
Energie
benötigt

## Slide 27: Die Rückkopplung
Das Beispiel auf den nächsten Seiten illustriert eine systemische Rückkopplung, die den Rohstoffbedarf erheblich eines Systems erheblich erhöhen kann.
fossil pro
brutto Leistung
fossil pro
netto Leistung
erneuerbar pro
brutto Leistung
erneuerbar pro
netto Leistung
Resourcenverbrauch

## Slide 28: Sonderbare Rückkopplung: Ein Beispiel (Teil 1)
Photovolatik Anlage mit
Hergestellt mit 20000kWh/kWp Energieaufwand
(z.B. Alsema, Frankl, Kato 1998 für Mono-Si: 13.055 - 30.277)
Laufzeit:
Erzeugte Energie
Nutzenergie:
Mittlere Nutzleistung:
Wir müssen also mit dieser Technologie pro Jahr Peakleistung bauen, um mittlere Nutzleistung zu erreichen.
Ineffiziente Anlage
zur Illustration

## Slide 29: Sonderbare Rückkopplung: Ein Beispiel (Teil 2)
Diese Anlage hat eine mittlere Leistung von
Insgesamt haben wir also eine Anlage deren mittlere Leistung dem 5fachen des mittleren Nutzleistung entspricht:
Der Bau von 4KWp/a pro Jahr erfordert
4 von 5 Anlagen arbeiten für die Erhaltung des Systems

## Slide 30: Systemischer Aufwand
Zement
Kupfer
Neodym
Eisen
Energie
benötigt

## Slide 31: Rückkopplung des Bedarfs
Externer Bedarf an
Bedarf an für die Herstellung einer Einheit
Erforderliche Produktionsmenge von

## Slide 32: Aufwand
Jeder Rohstoff erfordert:
Arbeitskraft
Energie / Exergie
Rohstoffe / Ordnung
Angeforderte Menge
Aufwand

## Slide 33: Rückkopplung des Bedarfs
Externer Bedarf an
Bedarf an für die Herstellung einer Einheit
Erforderliche Produktionsmenge von
nichtlinear Rückkopplung

## Slide 34
Introduction
By-product status
Max Frenzel | m.frenzel@hzdr.de
Modified from: Reuter et al. (2005)
Notes: By-product – by itself, no influence on mining decisions.
By-product supply limited by main-product supply.

## Slide 35
Aufwand bei Beiprodukten
Menge
Grenzaufwand
Preis
Energie
Rohstoffe
Arbeit
Beiprodukt
Eigene Lagerstätte
Kapazitätsgrenze

## Slide 36
Energiemix, Rohstoffmix
Linie gleichen Aufwands
Offshore-NdFeDy-…
Wasserkraft
Thinfilm-…
Dy
In
Ökonomische Rückwirkungen führen (nicht) ins Optimum
Politische Kräfte führen (nicht) ins Optimum

## Slide 37
Bei konstantem Rohstoffaufwand hätte es so ausgesehen
Linie gleichen Aufwands
Offshore-NdFeDy-…
Wasserkraft
Thinfilm-…
Anderes Ergebnis!!!

## Slide 38
Energiewende und Weltmarkt
China
Deutschland
fossil
fossil

## Slide 39
Arbeit- und Soziales
Rohstoff
Rohstoffe bedeuten (Rohstoff)-Arbeitsplätze
Rohstoffindustrie als Arbeitgeber (positive Wirkung)
Konkurrenz um Arbeitskraft (negative Wirkung)
Resourcenfluch (gut bezahlte, anspruchsarme Arbeit hält Nationen arm)
Wo ist die Arbeit?

## Slide 40: Inhalt
Warum sind Rohstoffe relevant für die Energiewende?
  Substitution der Energierohstoffen durch andere Rohstoffe
Energie und Rohstoffe - zwei Seiten derselben Münze Exergie
  Exergie, Anergie, und Entropie
  Analogie von Energie und Material
Mechanismen der Rohstoffwirtschaft
  Aktuelle Herausforderungen
  Mechanismen der Rohstoffbereitstellung
  Der Lebenszyklus der Rohstoffe
  Die Rolle der Energie für Rohstoffe
Wie interagiert der Rohstoffsektor mit der Energiewende?
  System
Zusammenfassung

## Slide 41
Zusammenfassung
Energie und Rohstoffe sollten immer zusammen betrachtet werden
Erneuerbare Energien sind nicht vollständig erneuerbar.
Energieeffizienz ist nichts ohne Rohstoffeffizienz.
Das System aus Energie und Rohstoffen ist zu komplex für einfache Argumente.

## Slide 42: Inhalt
Warum sind Rohstoffe relevant für die Energiewende?
  Substitution der Energierohstoffen durch andere Rohstoffe
Energie und Rohstoffe - zwei Seiten derselben Münze Exergie
  Exergie, Anergie, und Entropie
  Analogie von Energie und Material
Mechanismen der Rohstoffwirtschaft
  Aktuelle Herausforderungen
  Mechanismen der Rohstoffbereitstellung
  Der Lebenszyklus der Rohstoffe
  Die Rolle der Energie für Rohstoffe
Wie interagiert der Rohstoffsektor mit der Energiewende?
  System
Zusammenfassung