## Slide 1: Volkswirtschaftliche Einordnung des Beitrags der Kohle zur Energietransformation
Arbeitskreis Energie in der DPG, Frühjahrssitzung, Bad Honnef, 19.04.2018
PD Dr. Dietmar Lindenberger

## Slide 2: Agenda
    Die ausgewogene Berücksichtigung der energiepolitischen Ziele (Versorgungssicherheit, Umwelt-/Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit) bleibt wesentlich.
    Die essentielle Bedeutung von Energie und Versorgungssicherheit für industriellen Wohlstand wird vielfach unterschätzt.
    Nationale Eingriffe in den europäischen Strommarkt und ETS führen i.W. zur Verlagerung von Erzeugung u. Emissionen, nicht zur Vermeidung.

## Slide 3: Ausgewogene Berücksichtigung der energiepolitischen Ziele
Kohle und insbesondere heimische Braunkohle leisten wichtige Beiträge zu Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit.
Braunkohle ist kostengünstig und unabhängig von Weltmarkt-Preisvolatilität, was Strompreise dämpft und wovon der Wirtschaftsstandort DE profitiert.
Bestehende Kohlekraftwerke tragen in den „kritischen“ Jahren nach 2022 (Kernenergie-Ausstieg, altersbedingtes Ausscheiden konventioneller Kraftwerke, verzögerter Netzausbau, unklare Investitionsbedingungen) zur gesicherten Leistung bei.
Braunkohle ist von hoher regionalwirtschaftlicher Bedeutung (Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt).
Effektiver Klimaschutz muss die Wirkungen des EU Strommarkts u. ETS berücksichtigen.

## Slide 4: Energie und Versorgungssicherheit sind für industriellen Wohlstand von essentieller Bedeutung
Energie ist neben Kapital und Arbeit essentieller Produktionsfaktor industrieller Volkswirtschaften.
Energie ist für die Wohlstandsproduktion etwa so wichtig wie Kapital und Arbeit zusammen. Die Produktionsmächtigkeit („Output-Elastizität“) der Energie liegt in industriellen Volkswirtschaften vielfach in der Größenordnung von 50%. (*)
Energie- und Versorgungssicherheit werden vielfach unterschätzt.
(*) Energiewirtschaftliche Tagesfragen 2017, Heft 11, S.45-36; und Heft 9, S.19-22 und dortige Referenzen.

## Slide 5: Nationale Eingriffe in den europäischen Strommarkt u. EU-ETS führen lediglich zur Verlagerung von Erzeugung u. Emissionen
Vergleich zweier Szenarien des DE und EU Strommarkts bis 2030 (*)
    Referenzszenario orientiert an Energiereferenzprognose für BMWi 2014
  Szenario mit zusätzlicher CO2-Reduktion in DE (22 Mio. t CO2 zusätzlich ggü. Projektionsbericht in 2020)
Durch Differenzbildung zwischen den Szenarien werden die Effekte der nationalen Politik identifiziert. (*) EWI Studie (2015), Auswirkungen deutscher CO2-Vermeidungsziele im europäischen Strommarkt http://www.ewi.research-scenarios.de/de/publikationen/

## Slide 6: Verminderte Stromerzeugung in Deutschland wird durch erhöhtes Importsaldo kompensiert
Chart: Differenz Bruttostromerzeugung [TWh]
| 2020 | 2025 | 2030
Braunkohle | -0.15049 | -18.8764 | -33.6149
Steinkohle | -32.0334 | -76.1019 | -75.7121
Gas | -3.7355 | -10.1107 | -19.165
Speicher | -0.049398 | 0.40562 | 0
Windkraft | 0 | 0 | 1.5399
Biomasse | 0.32278 | -0.044769 | -0.36498
Importsaldo | 32.9479 | 97.8928 | 118.9509

## Slide 7: Im benachbarten Ausland wird umgekehrt mehr Strom erzeugt (zulasten der ausl. Importsaldi)
Chart: Differenz Bruttostromerzeugung [TWh]
| 2020 | 2025 | 2030
Braunkohle | 2.4661 | 3.2217 | 3.2716
Steinkohle | 23.0422 | 61.9102 | 67.2242
Gas | 2.9057 | 20.2701 | 20.8308
Speicher | -0.66747 | 0.68577 | 0.49661
Windkraft | -0.0073455 | -0.0076382 | -0.68719
Biomasse | -0.0026725 | -2.6643 | -0.82848
Importsaldo | -26.4107 | -76.6105 | -80.9368

## Slide 8: Effekte der nationalen CO2-Vermeidung im EU Strommarkt und EU-ETS Differenzen der Bruttostromerzeugung (2030)

## Slide 9: Differenzen der Kraftwerkskapazitäten in DE
Chart: Differenz Bruttoleistung [GW]
| 2020 | 2025 | 2030
Braunkohle | -0.18308 | -0.82708 | -0.82708
Steinkohle | -0.001087 | -2.3755 | -3.5102
Gas | 0.18153 | 2.3112 | 3.4102
Windkraft | 0 | 0 | 0.91174

## Slide 10: Differenzen der Kraftwerkskapazitäten in europäischen Nachbarländern
Chart: Differenz Bruttoleistung [GW]
| 2020 | 2025 | 2030
Kernenergie | 0 | 0 | -0.26109
Braunkohle | 0.3264 | 0.42633 | 0.42633
Steinkohle | 1.8542 | 4.7395 | 3.6331
Gas | -0.66269 | -3.3992 | -3.3814
Heizöl | 0 | 0 | 0
Speicher | 0 | 0 | 0
Lauf- und Speicherwasser | 0 | 0 | 0
Windkraft | 0 | 0 | -0.26449
PV | 0 | -0.0015016 | -0.45196
Biomasse | 0 | -0.1441 | 0
Sonstige Brennstoffe | 0 | 0 | 0

## Slide 11: CO2-Emissionen in Deutschland und Europa
Chart: Differenz CO2 Emissionen [Mio. t CO2 pro Jahr]
| 2020 | 2025 | 2030
Deutschland (Strom) | -25.8508 | -81.7875 | -102.0391
Nachbarländer (Strom) | 20.2098 | 53.2062 | 56.1915
Nicht-Nachbarländer (Strom) | 4.5687 | 20.7634 | 34.1607
Deutschland (Wärme) | 1.0724 | 7.8179 | 11.6869

## Slide 12: Zusammenfassung
Energie ist ein essentieller Produktionsfaktor. Die Bedeutung von Energie und Versorgungssicherheit für industriellen Wohlstand wird vielfach unterschätzt.
Nationale Eingriffe in den europäischen Erzeugerwettbewerb und EU-ETS führen i.W. zu Verlagerungseffekten ins EU Ausland, nicht zur Emissionsvermeidung.
        Stromexporte aus DE gehen zurück, Stromimporte nach DE nehmen zu
        Im Szenario mit nationalem Eingriff steigen insb. in PO, CZ, BE, NL, DK Stromerzeugung und Emissionen aus Steinkohlekraftwerken
Die Ergebnisse illustrieren den Effekt einer einseitigen Restriktion auf Stromerzeugung in DE im europäischen Erzeugerwettbewerb und EU-ETS.

## Slide 13
Vielen Dank für Ihr Interesse!
    PD Dr. Dietmar Lindenberger
    Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln (EWI)
    Alte Wagenfabrik
    Vogelsanger Straße 321a
    D-50827 Köln dietmar.lindenberger@uni-koeln.de