## Slide 1: Die Bepreisung von CO2: Entwicklung und Perspektiven des Emissionshandels und der CO2-Besteuerung
Herbstsitzung des Arbeitskreises Energie (AKE) in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 17. Oktober 2019 im Physikzentrum, Bad Honnef
Dr. Hans-Jochen Luhmann
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

## Slide 2: Überblick
Einleitung und Überblick
Teil A: Die anstehende Herausforderung für die Klimapolitik in Deutschland
Teil B: Die (Teil-)Lösung: Vorkehrungen und Funktionen des Klimapakets vom 20. September
Das CO2-Bepreisungsinstrument
Was strategisch fehlt

## Slide 3: Teil A: Die anstehende Herausforderung für die Klimapolitik in Deutschland

## Slide 4: Der Budget-Ansatz: Klimapolitik auf Ebene von UN und EU
UN-Ebene: 2. Periode des KP
EU-Ebene:
EU ETS
Der Rest: Der Non-ETS-Bereich

## Slide 5: Aufteilung ETS & ESD in Deutschland

## Slide 6: Minderung im EU ETS

## Slide 7: 3. Der Budget-Ansatz: Klimapolitik auf Ebene von UN und EU
UN-Ebene: 2. Periode des KP
EU-Ebene:
EU ETS
Der Rest: Der Non-ETS-Bereich

## Slide 8: 4. Politiksäule THG-Minderung im EU-Politik-Konzept EU ETS&ESD – Aufteilung (per 2020)
Notes: ----- Besprechungsnotizen (26.11.18 19:12) -----
i) Grund für die Differenzierung: Kosteneffizienz-Überlegungen; aber natürlich auch: Braucht Zustimmung des Europäischen Rates
ii)

## Slide 9: 4. Politiksäule THG-Minderung im EU-Politik-Konzept EU CAR (bis 2030)

## Slide 10: ESD / CAR in DEU bis 2030
Chart: THG-EMissionsn in Mio. t CO2 äq.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
 | 2.3151 | 2.3699 | 2.4166 | 2.4545 | 2.349 | 2.3354 | 2.3595 | 2.2166 | 1.9949 | 2.0164 | 2.1143 | 2.1519 | 2.0562 | 2
 | 562 | 533.9 | 505.8 | 477.7 | 449.6 | 421.5 | 393.4 | 365.3 | 337.2 | 309.1 | 281 | 252.9 | 224.8 | 196.7 | 168.6 | 140.5 | 112.4 | 84.3 | 56.2 | 28.1 | 0
 | 863.5438 | 838.4152 | 813.2865 | 788.1579 | 763.0292 | 737.9006 | 712.7719 | 687.6433 | 662.5146 | 637.386 | 612.2573 | 587.1287 | 562
 | 441.2509 | 429.1663 | 417.0818 | 404.9973 | 392.9128 | 380.8282 | 368.7437 | 356.6592 | 344.5747 | 332.4901 | 320.4056 | 308.3211 | 296.2365
 | 991.0285 | 998.2661 | 971.5212 | 973.1706 | 905.681 | 940.1528 | 917.8947 | 922.3694 | 941.2545 | 898.0914 | 899.7384 | 907.0683 | 904.5563 | 863.5438
 | 476.127 | 480.5413 | 440.8327 | 467.2371 | 446.9264 | 460.3182 | 443.4034 | 446.4448 | 460.2049 | 436.7902 | 444.0806 | 454.1574 | 466.8664 | 441.2509
Quelle: Gorees, Öko-Institut

## Slide 11
Drei Pfeiler der EU Klimagesetzgebung zur Erfüllung des ≤-40% Treibhausgasziels bis 2030 im Vergleich zu 1990

## Slide 12: 3. Der Budget-Ansatz: Klimapolitik auf Ebene von UN und EU
UN-Ebene: 2. Periode des KP
EU-Ebene:
EU ETS
Der Rest: Der Non-ETS-Bereich
Deutschland:
Pause in Klimapolitik seit > 10 a; Risiken genommen in Haushalt des Bundes = bail-out-Zusage
EU verlängert die Budgetierung bis 2030 – Deutschland macht mit, als Vorreiter sogar
Deutschland wacht auf – der drohende Schuldenberg beginnt wahrgenommen zu werden; zugleich: Die Jugend wacht auf. Schlüsselereignis: EP-Wahl Mai 2019

## Slide 13: Bezug Sektoren zu ESD (= Nicht-ETS)
Quelle: LÖBF, PIK (2005): Erstellung regionaler Klimaszenarien für NRW
Notes: d.h. ETS-Emissionen sind im wesentlichen bestimmt vom Energieträger in der Herstellung von Endenergieträgern
Non-ETS> ETS in 2017 – Konsequenz der strategischen Entscheidung dahinter
Größe Sektoren – und was dahinter steht (Wirtschaft/produktiv; und Konsum

## Slide 14: ESD in DEU bis 2020

## Slide 15: ESD / CAR in DEU bis 2030

## Slide 16: ESD / CAR in DEU bis 2030

## Slide 17: ESD in DEU bis 2030

## Slide 18: Budgetziel Sektor Verkehr bis 2030

## Slide 19: Teil B: Die (Teil-)Lösung: Vorkehrungen und Funktionen des Klimapakets vom 20. September

## Slide 20: Teil B: Die (Teil-)Lösung: Vorkehrungen und Funktionen des Klimapakets vom 20. September
1. Hauptlinie: Zum Instrument der Bepreisung fossiler Brennstoffe
Ausweichen vor der strikten Mengenbegrenzung u.a.
unprofessionelle Fokussierung auf „Gegenwartspreise“ oder „aktuelle Verwendungspreise“: Besser: auch „shadow pricing“
Gesetzestechnische Kritik
2. Hauptlinie: funktionale Defizite:
Ausweichen vor Umfassendheit: alle THG
Ausweichen vor Budgetprinzip: Transparenz und kommunizierende Röhren
Bedeutung am Beispiel GEG-draft

## Slide 21: Teil B: Die (Teil-)Lösung: Vorkehrungen und Funktionen des Klimapakets vom 20. September
1. Hauptlinie: Zum Instrument der Bepreisung fossiler Brennstoffe
Ausweichen vor der strikten Mengenbegrenzung u.a.
unprofessionelle Fokussierung auf „Gegenwartspreise“ oder „aktuelle Verwendungspreise“: Besser: auch „shadow pricing“
Gesetzestechnische Kritik
2. Hauptlinie: funktionale Defizite:
Ausweichen vor Umfassendheit: alle THG
Ausweichen vor Budgetprinzip: Transparenz und kommunizierende Röhren
Bedeutung am Beispiel GEG-draft

## Slide 22: Wie den toten GEG 2.0-draft vom 29. Mai 2019 wieder lebendig bekommen?
„Aufgabe der Förderung ist es dabei, Deckungsfehlbeträge für eine wirtschaftliche Darstellung von Sanierungsmaßnahmen, die auf diesem Pfad liegen, auszugleichen.
Dies stellt eine gebotene Ausnahme vom haushaltsrechtlichen Subsidiaritätsgrundsatz dar, die durch eine gesetzliche Regelung ermöglicht werden kann.
Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit zur Gewährung von Ausnahmen von den Anforderungen im Gebäudeenergierecht sind erreichbare Förderungen mit zu berücksichtigen.“
Quelle: UMK vom 9. November 2018

## Slide 23: Wie den GEG 2.0-draft vom 29. Mai 2019 im Hinblick auf die „unmittelbaren Folgekosten“ für die öffentliche Hand bewerten?
Aufgabe des Normenkontrollrates ist es, die Folgekosten von Gesetzesvorhaben abzuschätzen und sie dem Gesetzgeber an die Hand zu geben.
Leitend ist dabei eine Richtlinie, die sog. „Erfüllungsaufwand-Methodik“ – an die hat sich der NKR zu halten.
Bislang werden die Folgen in Form von Budget-Belastungen aus Verfehlung Freirechte-Grenzen unter der als „mittelbar“ oder „indirekt“ gesehen und zählen daher nicht als „Erfüllungsaufwand“.
Das bedeutet: Die EU-Ebene versucht, den Mitgliedstaaten finanzielle Incentives zu geben, um sie von einem Verfehlen der nationalen Klimaziele abzuhalten. Die Erwartung der Wirksamkeit dieser Incentives basiert auf erfolgreicher Antizipation dieser Zahlungen. Die nationale Stelle zur Abschätzung von Folgekosten von Gesetzesvorhaben aber sieht sich gezwungen, exakt diese Antizipation zu verweigern.
Quelle: NKR

## Slide 24: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.wupperinst.org