## Slide 1
Energiemeteorologie
Stefan Emeis
apl. Professor für Meteorologie, Universität zu Köln
ehemals Karlsruher Institut für Technologie
noch Lehrauftrag „Energiemeteorologie“
……………………………………………………………………
Stadtrat, Kreisrat, Nachhaltigkeitsrat
19.10.2023

## Slide 2
Energiemeteorologie
Energieumwandlung
vulgo: „Verbrauch“
Energietransport
Energieumwandlung
vulgo: „Erzeugung“
Windenergie
Solarenergie
Wasserkraft
Wellenenergie
Stromleitungen
Stromverbrauch
Wärme
Transport/Verkehr
therm. Kraftwerke
Auswirkung auf Klima

## Slide 3
Historie

## Slide 4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exekias_Dionysos_Staatliche_Antikensammlungen_2044.jpg
Antike Windkraftnutzung
Dionysos, der Gott des Weines,
in einem Schiff
zwischen Delphinen segelnd.
Schale von Exekias, ca. 530 v. Chr.

## Slide 5
W. Schmidt: Herons von Alexandria Druckwerke und Automatentheater, griechisch und deutsch hg., 1899
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heron%27s_Windwheel.png (July 3, 2019)
Antike Windkraftnutzung
Heron von Alexandrien
(Ἥρων ὁ μηχανικός)
1. Jahrhundert n. Chr.
windgetriebene Orgel

## Slide 6
Antike Windkraftnutzung 500 – 900 n. Chr.
Persien, Wasserförderung,
Getreide mahlen
vertikale Achse, druckbasiert,
abgeschirmt gegen umgekehrt wehende Winde
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perzsa_malom.svg
wind

## Slide 7
http://www.visitgreece.gr/en/greek_islands/the_stone_giants_of_the_aegean (July 3, 2019)
Windmühle in Norddeutschland
Windmühle auf Mykonos

## Slide 8
Wie eine Drehbewegung aus dem Wind erzeugen? Druckkräfte vs. Auftriebskräfte
Source: Neumann 1907
https://www.siemensgamesa.com/newsroom/2019/01/new-siemens-gamesa-10-mw-offshore-wind-turbine-sg-10-0-193-dd

## Slide 9
https://www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Mirrors/Tzetzes.html (July 3, 2019)
(Hypothetische) Solarenergienutzung
durch Archimedes (Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος),
287-212 v. Chr.
Wandgemälde in der Stanzino delle
Matematiche in der Galleria degli Uffizi
(Florenz, Italien).
Gemalt von Giulio Parigi (1571-1635)
in den Jahren 1599-1600.

## Slide 10
1977, Olsson, L.E.: Meteorology and utilization of wind and solar energy, 10. Conf. World Energy, Istanbul
1994, Olsson, L.E.: Energy Meteorology, a new discipline, Renewable Energy, 5, 1243-1246
1999, Heinemann, D.,: Energiemeteorologie, Physikalische Blätter, 55, 47-50
2005, vIEM, virt. Inst. für Energiemeteorologie, Uni Oldenburg, DLR
2009, 1. Fachtagung Energiemeteorologie, Grainau
2012, Fachausschuss Energiemeteorologie der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft
2016, Blockvorlesung Energiemeteorologie, Uni z. Köln, später auch KIT

## Slide 11
Windenergie

## Slide 12
Wind ist „gespeicherte“ Sonnenenergie
Räumliche Unterschiede der solaren Einstrahlung auf verschiedenen Skalen treiben die Winde
global Land-See-Winde Berg- und Tal-Winde
https://propelsteps.files.wordpress.com/2014/02/windpat.gif

## Slide 13
Wieviel Leistung kann Wind prinzipiell liefern? Aber ist das so einfach?
Luftdichte ist Funktion von Standort und Klima
- Druck, Temp., Feuchte, Höhe über NN
Wind ist Funktion der Höhe über Grund
- Oberflächenrauigkeit
- onshore - offshore
- thermische Schichtung
Wind ist Funktion der Tageszeit/Jahreszeit
Ertrag ist Funktion der Geschwindigkeitsvarianz
- Oberflächenrauigkeit
- thermische Schichtung
Wind ist Funktion der Oberflächenform
welche Windextreme können auftreten?
P Leistung W
r Luftdichte kg m-3
A Rotorfläche m2
v Windgeschw. m s-1
16/27 Betzscher Faktor -

## Slide 14
Vertikale Windprofile
Logarithmisches Profil:
u* Schubspannungsgeschwindigkeit
z0 Rauigkeitslänge
k 0.4
d Verdrängungshöhe
L* Monin-Obukhov-Länge
power law:
Potenzgesetz
zr Referenzhöhe
a Hellmann-Exponent
Tag Nacht (Funktion von Stabilität und Höhe)

## Slide 15
Tagesgang des Windes über Land Sodarmessung
des Tagesgangs
Sodarmessung
eines Low-Level-
Jets
Prinzipskizze des Tagesgangs der atmosphärischen Grenzschicht

## Slide 16
Tagesgang der Windenergie
Low-level jets , “morning dip” 
      
  
Windenergie (grün und hellblau) und Solarenergie (orange) in Deutschland
in der Woche vom 23. Juli 2018 bis 29. Juli 2018
(https://www.energy-charts.de/power_de.htm)

## Slide 17
Windleistung bei konstanter mittlerer Windgeschwindigkeit (10 m/s) bei unterschiedlicher Windvarianz
Ertrag nimmt mit zunehmender Varianz zu!
Jahresmittelwert der Windgeschwindigkeit reicht zur Ertragsschätzung nicht aus!
Weibull distribution
W(x) = 1 – exp[-(x/A)k] mit Skalenfaktor A und Formfaktor k, x = Windgeschw.
w(x) = (k/A) (x/A)k-1 exp [-(x/A)k]

## Slide 18
Windextreme über See (10 min-Mittel (links) und 1 Sek-Böe (rechts) aus FINO1-Daten
Gumbel Verteilung
W(x) = exp(-exp(-(x-a)/b)) mit Windgeschw. x, Konstanten a und b
w(x) = (1/b) exp(-(x-a)/b) exp(-exp(-(x-a)/b))
Mittelwert µ = a + 0.5772 b; Median m = a – b ln(ln 2)); Standardabweichung s = b p/6

## Slide 19
Windpark-Effizienz (Analytisches Modell EFFWAKE und Messung)
Messung an einem 7x7
Windpark in der
Ostsee
Windreduktion im Parkinneren Leistungsreduktion im Parkinneren
Bildquelle: Barthelmie R, Frandsen ST, Rethore PE, Jensen L., 2007: Analysis of atmospheric impacts on the development of wind turbine wakes at the Nysted wind farm. Proceedings of the European Offshore Wind Conference, Berlin 4.-6.12.2007.

## Slide 20
Windpark-Nachläufe (Analytisches Modell EFFWAKE und Messung)
Modell Ergebnisse Sept. 2016, WIPAFF Projekt, Do 128 flights, Platis et al., 2018: Scientific Reports, 8, 2163. DOI:10.1038/s41598-018-20389-y

## Slide 21
Korrelation von Windrichtung und atmosphärischer Stabilität (relevant nur Offshore)
T

## Slide 22
Tools 2
Large turbine estimator LATURE
simple analytical model for estimating full load hours and AEP
eight parameters
alpha = 0.14
u_100m = 5 m/s
Weibull_Form = 2.5
Rotor_diam = 400 m
Hub_height = 250 m
spec. power = 500 W/m²
height asl = 0 m
temperature = 12°C
Chart: Hub height [m]
| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750
 | 1603.15 | 1712.38 | 1807.61 | 1891.87 | 1967.26 | 2035.3 | 2097.16 | 2153.72 | 2205.68 | 2253.61 | 2297.99
Chart: specific power [W/m²]
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
 | 4924.25 | 4021.74 | 3375.72 | 2881.12 | 2502.68 | 2203.87 | 1963.19 | 1766.35 | 1603.15
Chart: specific power [W/m²]
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
 | 61880 | 75808 | 84841 | 90513 | 94349 | 96931 | 98681 | 99885 | 100729

## Slide 23
Solarenergie

## Slide 24
https://scijinks.gov/solstice/, Credit: Przemyslaw Idzkiewicz, via Wikipedia Commons
Solarenergie
Sommer
Jahresgang
Tagesgang
wetterabhängig
- Wolken
- Trübung
- Nebel
- Schnee auf Kollektoren
Winter

## Slide 25
Earth surface
Solare Einstrahlung in Bodennähe
DNI direct normal irradiance
DIR direct horiz. irradiance
= DNI * cos z
DIF diffuse horiz. irradiance
GHI global horiz. irradiance
= DIR + DIF
GTI global tilted irradiance
= DNI + DIF
z Zenitwinkel der Sonne
DIR
DIF
GHI
DNI
Sun
Quelle: Vorlesung Energiemeteorologie, Marion Schroedter-Homscheidt

## Slide 26
Photovoltaik (PV): photoelektrischer Effekt
funktioniert auch bei diffuser Einstrahlung
- Silizium-Zellen
Concentrating solar power (CSP): ein Medium wird erhitzt, das anschließend eine Turbine antreibt
- parabolische Spiegel
- Sonnentürme
direkte Sonnenstrahlung
notwendig
https://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power#/media/File:
Parabolic_trough_at_Harper_Lake_in_California.jpg
By Z22 - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27881587
https://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power#/media/File:
PS10_solar_power_tower.jpg
By afloresm - SOLUCAR PS10, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2821733
https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics#/media/File:Solar_cell.png
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=461648

## Slide 27
https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/germany
https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/greece
Beispiele für Solar-Potenzialkarten (Farbsksalen unterschiedlich!)

## Slide 28
Wasserkraft

## Slide 29
https://nfp-energie.ch/de/key-themes/200/synthese/23/cards/196
Wasserkraft braucht Niederschlags- und Schmelzwasservorhersage

## Slide 30
Speichermanagement

## Slide 31
https://www.ardalpha.de/wissen/umwelt/nachhaltigkeit/stromspeicher-energiespeicher-elektrizitaet-erneuerbare-energien-100.html
Speichermanagement braucht Niederschlags- und Schmelzwasservorhersage

## Slide 32
Netze, Kühlung

## Slide 33
https://energiewinde.orsted.de/trends-technik/stromnetz-freileitung-monitoring-auslastung-kapazitaet
https://www.grs.de/de/aktuelles/nah-am-wasser-gebaut-haben-zunehmende-trockenheit-und-hitzeperioden-einfluss-auf
Übertragungskapazität von Stromleitungen ist temperaturabhängig (je kälter je besser)
alle Wärmekraftwerke brauchen Kühlung

## Slide 34
E-Autos

## Slide 35
https://sonomotors.com/en/sion/?lang=en
Solarenergie im Verkehr
(leider gescheitert)
Elektroauto mit PV-Zellen
Nachladen während der Fahrt

## Slide 36
Solarenergie im Verkehr: Wettereinfluss auf Reichweite
https://www.geotab.com/de/blog/elektrofahrzeuge-batterie-temperatur/
Herzlieb, T., S. Marker, 2023: Mit Sekundärdaten (Wetterdaten) gegen die Reichweitenangst bei Elektrofahrzeugen. Mitteilungen DMG, 3/2023, 38-39.

## Slide 37
Vorhersagemodelle

## Slide 38
Wettervorhersage – Innovationsdruck durch Erneuerbare Energien
Aufgaben
Langfristvorhersage – z.B. für das Management von Wasserspeichern, Kraftwerkskühlung, Übertragungsleitungen, etc.
Kurzfristvorhersage - „day ahead“ zur Einsatzplanung von EE-Anlagen, Strombörse
Kürzestfristvorhersage – zum aktuellen Netzmanagement (Aufrechterhaltung von Netzfrequenz- und Spannung)
Werkzeuge
numerische Wettervorhersage mit hydro-/thermo-dynamischen Modellen
probabilistische Vorhersagen – Ensemblevorhersagen mit Ableitung von Wahrscheinlichkeiten
statistische Vorhersagen – „machine learning“ – „neuronale Netzwerke“

## Slide 39
Klimavorhersage – Investitionssicherheit
Aufgaben
Szenarien für Wind-, Solar-, Wasserpotenziale unter bestimmten Annahmen (künftige CO2-Konzentrationen)
Auswirkungen von regionaler und globaler Windkraftnutzung auf das regionale und globale Klima
Auswirkungen lokaler Windkraftnutzung (Turbulenz, Temperatur, Verdunstung)
Werkzeuge
globale Klimamodelle – polwärtige Verschiebung von Klimazonen, Auswirkung globaler Windkraftnutzung
regionale Klimamodelle – regionale Auswirkungen von globalen Klimaänderungen
LES-Modelle – lokale Auswirkungen der Windkraftnutzung

## Slide 40
Einfluss auf das lokale Klima
nachts tagsüber
deutlich mehr Turbulenz - mehr Turbulenz
weniger stabile Luftschichtung - weniger instabile Luftschichtung
wärmer (weniger Nachtfrost) - kühler
mehr Verdunstung - mehr Verdunstung

## Slide 41
Einfluss auf das globale Klima
Klimamodellstudie mit dynamischem
Vegetationsmodell
oben: Windfarmen (3 TW)
Mitte: PV-Farmen (79 TW)
unten: beides zusammen
Li et al., 2018: Science 361, 1019–1022.
Sahara wird grüner wegen erhöhter
Oberflächenrauheit und reduzierter Albedo,
eine positive Albedo-Niederschlag-
Vegetations-Rückkopplung wird gestartet
wobei ca. 80 % auf die Windfarmen zurückgehen
Bildquelle: Li et al., 2018: Science 361, 1019–1022

## Slide 42
Globales Windpotential

## Slide 43
Effizienz der Wärmekraftmaschine „Atmosphäre“
- solarer Input 174 300 TW (~ 342 W/m²)
- atmosphärische kinetische Energie 1743 TW (~ 3.5 W/m²)
- Hälfte geht in der Grenzschicht verloren 871 TW (~ 1.75 W/m²)
- nutzbar für Windenergie 1 to 68 TW
(verschiedene Quellen und Annahmen)
Das ist 0.001 to 0.04 % der ankommenden Sonnenenergie.
43
Globales Windpotential

## Slide 44
44
Klaidon et al. 2021, Met Z, 30, 203-225
Neuere Studie
Globales Windpotential

## Slide 45
45
Klaidon et al. 2021, Met Z, 30, 203-225
Energie/Impuls- bilanz einer Windturbine
gleicher Ansatz wie für EFFWAKE
Globales Windpotential
Neuere Studie

## Slide 46
Basiert nur auf Energie-umwandlung
Flächenbedarf wird vernachlässigt.
Beispielsweise kann die Fläche zwischen Windturbinen anderweitig genutzt werden.
46
Klaidon et al. 2021, Met Z, 30, 203-225
Globales Windpotential
Neuere Studie

## Slide 47
Tagungsankündigung/
weitere Infos

## Slide 48
6. Fachtagung Energiemeteorologie
23.-25.01.2024 – Bad Staffelstein
Die 6. Fachtagung Energiemeteorologie findet vom 23.-25. Januar 2024 auf Kloster Banz, Bad Staffelstein statt.
Die Tagung ist deutschsprachig, ggfs. kann auch gerne in Englisch vorgetragen werden.
Das detaillierte Tagungsprogramm wird im November 2023 bekanntgegeben.
Die Anmeldung zur Tagung und als Übernachtungsgast im Hotel erfolgt über den Ticketshop von Conexio-PSE GmbH.
Das Zimmerkontingent im Hotel ist bis zum 24. November 2023 reserviert.
In guter Tradition der Fachtagung Energiemeteorologie ist es uns wieder gelungen, dass alle Teilnehmer auch im
Hotel selbst übernachten können. Die Fachtagung lebt vom intensiven Austausch unter Kollegen.
Deshalb empfehlen wir die Übernachtung im Kloster Banz.
Die Teilnehmerzahl ist auf 120 begrenzt.
https://www.dmg-ev.de/fachausschuesse/energiemeteorologie/veranstaltungen-2/

## Slide 49
FACHAUSSCHUSS Energiemeteorologie (ENMET)
derzeit ausstehend: 6. Fachtagung Energiemeteorologie

## Slide 50
Literatur-
hinweise

## Slide 51
Danke fürs Zuhören
Fragen?
mit freundlicher persönlicher
Genehmigung des Künstlers