## Slide 1
Heraeus-Seminar: Energy transition
Die Rolle von Energiespeichern als eines der zentralen Elemente künftiger Energieversorgungssicherheit
Iven, MWIKE, 612
Energietechnik, Energiespeicher, Wärmeinfrastruktur
Bad Honnef , 20. Juni 2023

## Slide 2
Einführung
Politische Rahmenbedingungen
Aktueller Stand Energiespeicher - wo stehen wir ?
  Batteriespeicher
  Pumpspeicher
  Wärmespeicher
  Gasspeicher
Rahmenbedingungen
  Förderung
  Forschung
  Regulatorischer Rahmen
Fazit
1. Inhalt
2 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 3
Paris Klimaneutralität bis 2050
EU Green Deal, Beschleunigung des Prozesses
Bund: Klimaschutzaktivitäten, Kohleausstieg, Wasserstoff
Energiekrise Gas, Strom, Kohle, Mineralöl
NRW KOA-Vertag:
- Energieversorgungsstrategie NRW
Energiespeicher
1. Einführung
3 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 4
Energiespeicher
wesentlicher Eckpfeiler der heutigen und zukünftigen sicheren Energiebereitstellung und -Versorgung
Energiespeicher: heute ca.
über 100 Mio. Energiespeicher in D
über 1000 TWh Kapazität
wichtiges Flexibilitätsinstrument
- Optimierung erforderlicher Infrastruktur
1. Einführung
4 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 5
1. Einführung : Energiespeicherkapazitäten- primärseitig
5 Iven, 612 - NRW 30 May 2023
?
1.185 PJ/ 329 TWh
240 TWh
Läger
2.814 PJ/ 781 TWh
600 TWh
Läger
(4.160 PJ/1150 TWh)
Fahrzeuge, Gebäude ?

## Slide 6
BMWK „Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland“
Frauenhoher ISI, der Consentec GmbH, ifeu, TU Berlin
Drei Hauptszenarien
T45-Strom: starke Elektrifizierung des Energiesystems
T45-H2: starke Nutzung von grünem Wasserstoff
T45-PtG: starke Nutzung von synthetischen Kohlenwasserstoffen
erheblicher Ausbaubedarf aller Energiespeicher erforderlich
6 Iven, 612 - NRW 30 May 2023
2. Politische Rahmenbedingungen Bund - Langfristszenarien

## Slide 7
Stromspeicher:
Batteriespeicher: Speichervolumen von Batteriespeichern liegt ca. 5 GWh
Pumpspeicher: In allen Szenarien: konstantes Speichervolumen 60 GWh
Wärmespeicher
Wärmespeicher: Schlüsseltechnologie
Verdopplung des Ausbaus erforderlich
Wasserstoffspeicher
Wasserstoffspeicher fungieren als zentraler saisonaler Energiespeicher
Das bestehende Salzkavernenpotenzial in DE zur Umrüstung beträgt ca. 35-50 TWh
erheblicher Um- sowie Neubaubedarf
74 TWh
7 Iven, 612 - NRW 30 May 2023
2. Politische Rahmenbedingungen Bund - Langfristszenarien

## Slide 8
Kernaussagen hinsichtlich Bedarf Energiespeicher:
Flexibilität im Energiesystem ist zentrales Thema
Strom in allen Szenarien zentraler Energieträger
Strom, Wasserstoff und Wärmespeicher müssen erheblich ausgebaut werden ( Mineralölspeicher ?)
8 Iven, 612 - NRW 30 May 2023
2. Politische Rahmenbedingungen Bund - Langfristszenarien

## Slide 9
  Bundesverband Solarwirtschaft:
  630 000 Batteriespeicher in D , 6,7 GWh ( NRW progres ca 80 000 gefördert i V m PV
  Bis 2030 55 GWh ( BWSW solar)
  BNetzA: Marktstammdatenregister NRW
  ca. 29.360 Speichersysteme mit insgesamt ca. 635 MW und 1.836 MWh 31.12.2020
  (aktuell sind 112.284 Speicher im Betrieb in NRW eingetragen)
  Größere Batterieprojekte:
  - STEAG (90 MW), DU-Walsum, Herne 15 MW, M5Bat Aachen: 5 MW
  2nd-Use Projekte, jeweils mit 1st- und 2nd-Life Batterien
  Batteriebooster ….
3. Aktueller Stand Energiespeicher - Batteriespeicher
9 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 10
  Pumpspeicherkraftwerke
  D: 6 GW Leistung: ca. MW 40 GWh Energiespeichermenge
  davon NRW:
    2 PSW Finnentrop und Herdecke (140 und 150 MW)
  LANUV PSW Potentialstudie
  große Bedeutung: Mittelzeitspeicher, schwarzstartfähig,
  aber: kein großes Geschäftsmodell
  NRW Projekte:
    Trianel: Westfalen und Rursee ( eingestellt)
    Untertage PSW (eingestellt)
    PSW Tagebau offen
3. Aktueller Stand Energiespeicher - Pumpspeicher
10 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 11
1400 TWh/a v. 2500 TWh/a Endenergie (NRW 270 TWh/a)
KWK Potentialstudie NRW: Überblick
- 10525 KWK Anlagen, 18,4 GW Strom , 14,6 GW Wärme ( 9674 BHKWs)
- 221 Wärmenetze 4071 km in 146 Gemeinden
- industrielle Wärmespeicher
- Öffentliche Versorgung
verstärkte Integration von Wärmespeichern
in Wärmeinfrastrukturen erforderlich
geändertes KWK Design notwendig
Lösungen für Industrie notwendig ( hohe T)
Wärmespeicher Broschüre 7/2020
EA.NRW : Netze+Speicher
3. Aktueller Stand Energiespeicher - Wärmespeicher
11 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 12
  r
  17 Gasspeicher Standorte ( Kavernen und Porenspeicher) mit ca.
  über 240 TWh Speicherkapazität (INES) ( Verbrauch D: ca. 800 TWh)
  NRW: Epe: 39 TWh Kavernenspeicher
  Rückgrat der Versorgungssicherheit in D und Europa !
  Langzeitspeicher heute und zukünftig ( Wasserstoff)
  Keine geeigneten Rahmenbedingungen (Umlagen),
  Geschäftsmodell: Speicherbetreiber = Energienutzer ?
Große Bedeutung für die Weiterentwicklung wichtiger NRW Gasinfrastruktur-Assets NRW Wasserstoff-Roadmap
3. Aktueller Stand Energiespeicher - Gasspeicher
12 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 13
  Mineralölversorgung in Deutschland
13 Raffinerien
Lagerung:
62 Mio m3, ca. 80 Tankläger an 70 Standorten in D, 40 % Kavernen
Erdölbevorratungsverband (EBV)
  90-Tage-Vorrat für. Verbrauch; ca. 23 Mio. t Rohöl und Produkte
  Verbrauchsschwerpunkten in 5 Versorgungsbereiche:
  Ziel:
    Regionalisierung gemäß rechtlicher Vorgaben EBV-Gesetz:
    Vorhaltung in jeder Versorgungsregion:15 Tage
    Quo Vadis: Mineralölbedarf / E-Fuels ?
3. Aktueller Stand Energiespeicher - Mineralölspeicher
13 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 14
  r
  NRW Forschungslandschaft
Batterieforschung RWTH Aachen, Münster ,…
Batteriezellforschungsfabrik im Aufbau, u.a. mit Fördermitteln des Landes NRW
Wärmespeicherforschung mit Demonstratoren , FH Aachen in Jülich und DLR , PtHtP-Ansätze mit Hochtemperaturspeicherung
Untersuchungen mit festen Wärmespeichermedien ( T größer 650°)
Fraunhofer Umsicht, Institut für Energieinfrastruktur + Geothermie (Prof. Doetsch, Bracke …)
Fuel switch Erdgas / Wasserstoff, Porenspeicher ?
4. Rahmenbedingungen NRW - Forschung
14 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 15
  r
Bundesförderung
  KWKG, BEW
- Wärme- und Kältespeicher
Landesförderung
progres NRW
  Batteriespeicher
  A für PrivatHH ausgelaufen
  2. Wärme- und Kältespeicher
  - 2020: 24 Anträge
  3. Option Pumpspeicher (Studien)
4. Rahmenbedingungen NRW - Förderung
15 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 16
Begriffsbestimmung von Speichern
Energiespeicheranlagen werden definiert in§ 3 Nr. 15d EnWG – Änderung ab 01.07.2023 – Anpassung an EU-Recht
Laut der Gesetztesbegründung sind noch Folgeanpassungen notwendig
Definiert werden auch Gas- und Wasserstoffspeicheranlage
Wärmespeicher sind kaum reguliert
Doppelbelastung von Speichern mit Entgelten
Neureglung im Energiefinanzierungsgesetz
Stromspeicher können von der Umlage nach dem EnFG befreit werden
4. Rahmenbedingungen NRW - Regulatorischer Rahmen
16 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 17
Energiespeicher sind heute sowie besonders in der Zukunft ein wichtiger Baustein für das Gelingen der Energiewende
Neben der erforderlichen Flexibilisierung sind Energiespeicher besonders auch das Rückgrat einer sicheren, kostengünstigen Energieversorgung
Ohne geeignete Rahmenbedingungen für Energiespeicher wird die Energiewende teuer und erfordert zusätzlichen Infrastrukturausbau
NRW bietet neben einer hervorragenden Forschungslandschaft optimale Förderinstrumente für den Erhalt und den Ausbau von Energiespeichern
Aufgrund der Bedeutung der Energiespeicher ist beabsichtigt, eine Energiespeicherstrategie NRW zu erarbeiten
5. Fazit
17 Iven, 612 - NRW 30 May 2023

## Slide 18
Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung
Franz- W. Iven
MWIKE. NRW
franzwilhelm.iven@mwike.nrw.de
0211-61772-409