## Slide 1: Wasserstoff als Energieträger der Energiewende Eine Systemanalyse Sebastian Schiebahn, Thomas Grube, Martin Robinius, Vanessa Tietze, Detlef Stolten IEK-3: Elektrochemische Verfahrenstechnik DPG Jahrestagung in Regensburg 7. März 2016

## Slide 2: Die Energiewende braucht tragfähige Technologien
Treiber
Klimawandel
Versorgungssicherheit
Wirtschaftswachstum
Lokale Emissionen
Tragfähige Technologien
Erneuerbare Energie
Elekromobilität
Effiziente Fossile Kraftwerke
Fossile KWK
Energiespeicher
Energieverteilung
Ziele
Reduktion der Klimagasemissionen
bezogen auf 1990 ohne Kernenergie
Deutschland 80 -95% bis 2050
G8 80% bis 2050
Energiesektoren wachsen
zusammen
Strom aus Erneuerbaren
Elektromobilität und -wärme
H2-Versorgungsinfrastruktur: PtG & BtL mit H2
Energiespeicherung
C-haltige Rohstoffe aus Biomasse

## Slide 3: Auswirkungen einer hochskalierten erneuerbaren Stromproduktion
Notes: Our scenario (wind power increased, PV kept constant)
Time-dependent fluctuation, surplus; Here: More production in winter than in summer (typical for wind)
Seasonal storage / long term storage necessary
The amount of required storage differs. VDE (Association for Electrical, Electronic and Information Technologies) predicts for an 80% renewable scenario a demand of 7.5 TWh long term storage capacity. This increases overproportional for higher shares of renewables.
This chart does not show the regional imbalances  the local surplus is even higher

## Slide 4: Das Grundprinzip von „Power-to-Gas“
Elektrolyse
Solar
Wind
Methanisierung
Power
to Umwandlung
Gas
H2-Speicher
Erdgasnetz
Erdgasnetz
H2
H2
O2
H2O
H2O
CO2
EGH2
EGMe
H2
CH4
DC
H2
H2
Wasserstoff
Erdgas mit
H2-Zumischung
Erdgas mit
CH4-Zumischung
KBB UT
Schiebahn, S, et al..: Power to gas: Technological overview, systems analysis and economic assessment for a case study in Germany. IJHE 40 (2015), 4285-4294.

## Slide 5: Vorgehensweise zur Bestimmung der örtlich und zeitlich aufgelösten Residuallast
Last
Windkraft
Wasserkraft
Bioenergie
PV
Export
Import
Residuallast vor Glättung
Residuallast nach Glättung
+
-
-
-
-
-
KWK
-
Top-Down-Ansatz zur Verteilung der Last auf Gemeindeebene
Potenzialanalyse zur kostenoptimierten Standortbestimmung für Erneuerbare
Szenariodefinition zur Festlegung des Ausbaugrades und Verteilung anhand der Standortbestimmung
Bestimmung der örtlich und zeitlich aufgelösten EE-Einspeisung mittels historischer Wetterdaten
Ermittlung des Einflusses durch KWK, Import und Export
Berechnung der landkreisscharfen Residuallast
Simulation zum Ausgleich der Residuallasten der einzelnen Landkreise untereinander anhand eines angenommenen Netzausbaugrads
Stündlich aufgelöste Residuallast pro Landkreis unter Berücksichtigung des Stromnetzes
In Anlehnung an Saint-Drenan, Y.-M. et al.: Dynamische Simulation der Stromversorgung in Deutschland nach dem Ausbausszenario der Erneuerbaren-Energie-Branche. Fraunhofer IWES, 2009.

## Slide 6: Potenziale der Windkraftnutzung in Deutschland Gegenüberstellung von nutzbarer Fläche und Stromgestehungskosten
LCOE [€/kWh]
< 0,05
0,05 – 0,06
0,06 – 0,07
0,07 – 0,08
> 0,08
Kein Potential
Stromgestehungskosten
für WACC = 5,6 %
LCOE: Levelized Cost of Energy (DE: mittlere Energieerzeugungskosten)
WACC: Weighted Average Cost of Capital (DE: gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)
113.126 km² nutzbare Fläche
31,67% von Deutschland
Sicherheitsabstände | 
zu Wohnflächen (m) | 
Wohnfläche | 800
Gem. Bauflächen | 500
Gewerbegebiet | 300
Industriegebiet | 
zu Infrastrukturen (m) | 
Bundesautobahn | 200
Straßen | 200
Schienen | 200
Flughäfen | 1.000
zu Schutzgebieten (m) | 
Naturschutzgebiete | 200
Nationalpark | 1.000
Robinius, M.: Strom- und Gasmarktdesign zur Versorgung des deutschen Straßenverkehrs mit Wasserstoff, 2015.

## Slide 7: Energiekonzept des IEK-3 Wasserstoff für den Energie- und Kraftstoffmarkt sowie die stoffliche Nutzung
EE-Einspeisung [GW | TWh]: Onshore: 170 | 350; Offshore: 59 | 231; PV: 55 | 47; Hydro: 6 | 21; Bio: 7 | 44
Weitere Annahmen: Stromnetz: 528 TWh; Importe: 28 TWh; Exporte: 45 TWh; Pos. Residuallast: Erdgas
Stromüberschuss und Wasserstoffproduktion
„Kupferplatte“ und 40 GWh Pumpspeicherkapazität: 191 TWh 4,0 Mio. tH2
Begrenzte Netzkapazitäten angenommen: 293 TWh 6,2 Mio. tH2
H2-Produktion/a
Mengen- und Kostengerüst eines erneuerbar dominierten Energieszenarios für DE Bewertung basiert auf kommunalem Level mit stündlicher Netzlastauflösung und EE-Einspeisung
LCOE: Levelized Cost of Energy (DE: mittlere Energieerzeugungskosten)
WACC: Weighted Average Cost of Capital (DE: gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)
[1] GermanHy (2009), Scenario “Moderat”
[2] H2-Mobility, time scale shifted 2 years into the future
Daten aus: Robinius, M.: Strom- und Gasmarktdesign zur Versorgung des deutschen Straßenverkehrs mit Wasserstoff, 2015.

## Slide 8: H2-Nachfrage
2,93 Mio. tH2/a
33,9 Mio. FCEV ≈ 77,4 % PKW-Bestand
9968 H2-Tankstellen, Ø-Nachfrage 850 kg/d
Kumulierte Nachfrage in 103 t/a
im Peak-Jahr 2052
  H2-Bedarf
  [kg/km²∙a]
Entwicklung Kraftstoffverbrauch nach GermanHy
 | Toyota Mirai
Motorleistung | 113 kW (154 PS)
Reichweite (NEDC) | 500 km
Verbrauch (NEDC) | 25,3 kWh/100 km
Batteriekapazität | k.A.
Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h | ca. 9 s
Leergewicht | 1.850 kg
Basispreis | 78.540 €
Tietze, V.: Techno-ökonomische Bewertung von pipelinebasierten Wasserstoffversorgungssystemen für den deutschen Straßenverkehr, to be published.

## Slide 9: Energiekonzept des IEK-3 Wasserstoff für den Energie- und Kraftstoffmarkt sowie die stoffliche Nutzung
BZFZ [kg/100 km]: 0,92 (2010) → 0,58 (2050) [1], lineare Abnahme
BZFZ-Flotte: Lernkurve; bis 2033 gemäß [2]; maximaler Anteil in 2050: 75 % der DE-Flotte
Weitere Annahmen: 14.000 km jährliche Fahrleistung; 12 a Lebensdauer; Fahrzeugbestand: 44 Mio. FZ’s
Jährlicher H2-Verbrauch: 2.93 Mio. tH2 (2052)
EE-Einspeisung [GW | TWh]: Onshore: 170 | 350; Offshore: 59 | 231; PV: 55 | 47; Hydro: 6 | 21; Bio: 7 | 44
Weitere Annahmen: Stromnetz: 528 TWh; Importe: 28 TWh; Exporte: 45 TWh; Pos. Residuallast: Erdgas
Stromüberschuss und Wasserstoffproduktion
„Kupferplatte“ und 40 GWh Pumpspeicherkapazität: 191 TWh 4,0 Mio. tH2
Begrenzte Netzkapazitäten angenommen: 293 TWh 6,2 Mio. tH2
H2-Produktion/a
H2-Verbrauch/a
Mengen- und Kostengerüst eines erneuerbar dominierten Energieszenarios für DE Bewertung basiert auf kommunalem Level mit stündlicher Netzlastauflösung und EE-Einspeisung
LCOE: Levelized Cost of Energy (DE: mittlere Energieerzeugungskosten)
WACC: Weighted Average Cost of Capital (DE: gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)
[1] GermanHy (2009), Scenario “Moderat”
[2] H2-Mobility, time scale shifted 2 years into the future
Daten aus: Robinius, M.: Strom- und Gasmarktdesign zur Versorgung des deutschen Straßenverkehrs mit Wasserstoff, 2015.

## Slide 10: H2-Nachfrage und H2-Produktion
2,93 Mio. tH2/a
33,9 Mio. FCEV ≈ 77,4 % PKW-Bestand
9450 H2-Tankstellen, Ø-Nachfrage 803 kg/d
Kumulierte Nachfrage in 103 t/a
im Peak-Jahr 2052
Kumulierte Produktion in 103 t/a
im Peak-Jahr 2052
Elektrolyseur
Stromnetzknoten
Stromleitung
Landkreis mit gen. Stromüberschuss
Landkreis ohne (gen.) Stromüberschuss
3,11 Mio. tH2/a (inkl. Verluste und Eigenbedarf)
 | Pinst. [MW] | mH2 [103 t/a]
Jemgum | 6931 | 789
Etzel | 9025 | 1060
Heide | 5491 | 655
Moeckow | 3925 | 456
  H2-Bedarf
  [kg/km²∙a]
Entwicklung Kraftstoffverbrauch nach GermanHy
Tietze, V.: Techno-ökonomische Bewertung von pipelinebasierten Wasserstoffversorgungssystemen für den deutschen Straßenverkehr, to be published.

## Slide 11: Wasserstoff-Pipelinenetz für Tankstellen
Daten des ausgelegten H2-Pipelinenetzes |  | 
Pipeline | Länge / km | Investkosten1) / Mrd. €
Transport | 12.100 | 6,7
Verteilung | 29.670 | 12
Annahmen: 2,93 Mio. t/a Wasserstoff 9.906 Tankstellen @ 803 kg H2/d 1) inkl. Kompressoren zur Druckverlustkompensation |  | 
Robinius, M.: Strom- und Gasmarktdesign zur Versorgung des deutschen Straßenverkehrs mit Wasserstoff, 2015.

## Slide 12: Energiekonzept des IEK-3 Wasserstoff für den Energie- und Kraftstoffmarkt sowie die stoffliche Nutzung
BZFZ [kg/100 km]: 0,92 (2010) → 0,58 (2050) [1], lineare Abnahme
BZFZ-Flotte: Lernkurve; bis 2033 gemäß [2]; maximaler Anteil in 2050: 75 % der DE-Flotte
Weitere Annahmen: 14.000 km jährliche Fahrleistung; 12 a Lebensdauer; Fahrzeugbestand: 44 Mio. FZ’s
Jährlicher H2-Verbrauch: 2.93 Mio. tH2 (2052)
EE-Einspeisung [GW | TWh]: Onshore: 170 | 350; Offshore: 59 | 231; PV: 55 | 47; Hydro: 6 | 21; Bio: 7 | 44
Weitere Annahmen: Stromnetz: 528 TWh; Importe: 28 TWh; Exporte: 45 TWh; Pos. Residuallast: Erdgas
Stromüberschuss und Wasserstoffproduktion
„Kupferplatte“ und 40 GWh Pumpspeicherkapazität: 191 TWh 4,0 Mio. tH2
Begrenzte Netzkapazitäten angenommen: 293 TWh 6,2 Mio. tH2
H2-Produktion: 28 GW Elektrolyseleistung in 15 Bezirken in Norddeutschland, 14 Mrd. €
H2-Anbieter: 9.968 Tankstellen mit einem Durchschnittsverkauf von 803 kg/Tag, 20 Mrd. €
H2-Speicher: 48 TWh inkl. 60-Tagesreserve in Salzkavernen, 8 Mrd. €
H2-Transport [3]: 12.104 km Pipeline-Transportnetz: 6,7 Mrd. € ; 29.671 km Verteilnetz: 12 Mrd. €
Stromkosten: LCOE Onshore: 5,8 ct/kWh; WACC: 8,0 %
H2-Kostenstruktur (vor Steuer) [ct/kWh]: Energie: 8,5; Invest: 3,4; Kapital: 2,3; OPEX: 2,3
H2-Bereitstellungskosten (vor Steuer): 17,5 ct/kWh → 5,83 €/kg → 3,38 €/100 km(2050)
H2-Produktion/a
H2-Verbrauch/a
Ergebnisse
Mengen- und Kostengerüst eines erneuerbar dominierten Energieszenarios für DE Bewertung basiert auf kommunalem Level mit stündlicher Netzlastauflösung und EE-Einspeisung
LCOE: Levelized Cost of Energy (DE: mittlere Energieerzeugungskosten)
WACC: Weighted Average Cost of Capital (DE: gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz)
[1] GermanHy (2009), Scenario “Moderat”
[2] H2-Mobility, time scale shifted 2 years into the future
Daten aus: Robinius, M.: Strom- und Gasmarktdesign zur Versorgung des deutschen Straßenverkehrs mit Wasserstoff, 2015.

## Slide 13: Kostenvergleich für Power-to-Gas Optionen Vor Steuer
Kapitalkosten: Abschreibung der Investition plus Verzinsung
  10 a für Elektrolyseure und andere Produktionsanlagen
  40 a für Übertragungsnetz
  20 a für Verteilnetz und Tankstellen
  Verzinsung 8,0 % p.a.
Weitere Annahmen:
  2,9 Mio. tH2/a aus erneuerbarer Energie via Elektrolyse
  Elektrolyse: η = 70 %LHV, 28 GW; Spezif. Investition 500 €/kW
  Methanisierung: η = 80 %LHV
* Anlegbare Kosten bei halbiertem Kraftstoffverbrauch gegenüber Benzinfahrzeugen
Wasserstoff als Kraftstoff
Wasserstoff- oder Methaneinspeisung
Während Einspeisung ins Erdgasnetz um ein Vielfaches zu teuer ist, kann H2 als Treibstoff wirtschaftlich konkurrenzfähig sein

## Slide 14: Fazit
Ein massiver weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien ist erforderlich  Windenergie wird dabei die tragende Säule sein
Die saisonalen Schwankungen erfordern eine Speicherkapazität im TWh-Bereich  Dieser kann nur durch chemische Speicher gedeckt werden
Elektrolyseure können als flexibler Verbraucher den bestehenden Strommarkt entlasten  Kopplung des Stromsektors mit den anderen Energiesektoren (z.B. Verkehr, Industrie)
Der Vergleich der verschiedenen Nutzungsoptionen für Wasserstoff ergibt:  Eingespeister Wasserstoff oder synthetisches Methan im Erdgasnetz sind gegenüber Erdgas um Faktor 4-6 teurer  Erneuerbarer Wasserstoff als Treibstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge erlaubt Fahrtkosten in der gleichen Größenordnung wie benzin- oder diesel- betriebene Autos

## Slide 15: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Die Gesichter der Verfahrens- und Systemanalyse (VSA)
Dr. Thomas Grube
Gruppenleiter Mobilität
th.grube@fz-juelich.de
Vanessa Tietze
Wasserstoffinfrastruktur
v.tietze@fz-juelich.de
Dr. Sebastian Schiebahn
Power-to-Gas
s.schiebahn@fz-juelich.de
Dr. Martin Robinius
Abteilungsleiter VSA
m.robinius@fz-juelich.de
Prof. Dr. Detlef Stolten
Institutsleiter IEK-3
d.stolten@fz-juelich.de
Dr. Alexander Otto
CCU und Industrie
a.otto@fz-juelich.de
Dr. Dr. Li Zhao
Post-Combustion Capture
l.zhao@fz-juelich.de
Dr. Bernd Emonts
Wiss. Koordinator & Stellvertreter
b.emonts@fz-juelich.de