## Slide 1: Wärmepumpe oder KWK - wer trägt die Energiewende im Wärmebereich
Dr. Gerhard Luther Universität des Saarlandes, FSt. Zukunftsenergie
c/o Experimental Physik – Bau E26
D-66123 Saarbrücken EU - Germany
Tel.: (49) 0681/ 302-2737; Fax /302-4676 e-mail: Luther.Gerhard@ingenieur.de luther.gerhard@mx.uni-saarland.de
Homepage: http://www.uni-saarland.de/fak7/fze
V_Luther2015_BWP.Forum_KWK-vs.WP_Energiewende

## Slide 2
0. Aktivitäten der DPG zum Thema KWK und WP

## Slide 3
PhysiKonkret nr.24, September 2015
Zum Original:
http://www.dpg-physik.de/veroeffentlichung/physik_konkret/pix/Physik_Konkret_24.pdf
Zusammenfassende Aussage:
also:
1. WP effizient
2. WP passt zur Energiewende mit Strom aus RE.

## Slide 4
Zum Original:
http://www.dpg-physik.de/veroeffentlichung/broschueren/studien.html
Exzerpt:
Teil I: Nutzung von elektrischer Energie
.........
2. Thermodynamisch optimiertes Heizen (p. 27 ff)
2.1 Die zum Heizen benötigte Exergie
2.2 Quellen für Heizenergie und ihr Exergiegehalt
2.3 Optimierung von Gebäudeisolierung und Wärmebereitstellung
2.4 Zusammenfassung und Ausblick
......
Teil II: Bereitstellung von elektrischer Energie
.........
3. KWK und Systemvergleich (p. 74 ff)
3.1 Die Besonderheiten der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
3.2 Vergleich: Erdgas KWK und getrennte Strom- und Wärmeerzeugung
3.3 Die KWK in der Energiepolitik und der öffentlichen Diskussion
3.4 Skizze zur Optimierung des Erdgaseinsatzes für Gebäudewärme
3.5 Zusammenfassung und Ausblick
........
Zur Themenseite:
Thermodynamisch Optimiertes Heizen
http://www.uni-saarland.de/fak7/fze/ThOptHeizen.htm
Dr. Gerhard LUTHER,
Uni des Saarlandes, Experimentalphysik, Bau E26
661231 Saarbrücken
luther.gerhard@ingenieur.de Tel.: 0681-302-2737
Die Elektrizitätsstudie der DPG, 2010

## Slide 5
Die KWK wird in der Öffentlichkeit von Staat und Verbänden meist besser dargestellt als sie wirklich ist. Daher betitelte die FAZ ihrem Bericht über die DPG Elektrizitätsstudie-Studie:
Quelle: FAZ vom 11.01.2011 Seite T2, Bezug: siehe „Archiv“

## Slide 6
Es werden oft zugunsten der KWK:
U1: die brutalen Fehler des KWK-Mythos gemacht: (nur „Brennstoffausnutzung“ bewertet; Vergleich „alter KoKW“ mit „neuer Erdgas-KWK“ , „reine Abwärmenutzung“ ohne Wirkungsgradeinbuße )
U2 : Beitrag des Spitzenkessels ausgeklammert,
U3 : nur die Stromerzeugung im „KWK- Betrieb“ betrachtet („Paradefall“),
U4: Unrealistische (manipulierte) Vergleichswerte der getrennten Erzeugung benutzt (sogar gesetzlich vorgeschrieben wg. EU 2007/74/EG )
U5: Bei WP Strombezug aus dem deutschen Strommix unterstellt, statt im Systemvergleich aus modernem Gas- Kraftwerk (GuD).
Andererseits werden manchmal (im Prinzip ok aber verkomplizierend):
U6: Umfangreiche Nebeneffekte berücksichtigt
(Verluste im Stromnetz, Bonus für Verbraucher nahe Stromerzeugung Pumpstrom und Wärmeverluste in Fernwärmeleitung, Unterschiede im Aufwand für Gastransport zum zentralen oder dezentralen Verbraucher, etc.)
Warum die KWK meist besser erscheint als sie tatsächlich ist.
4.4

## Slide 7
Bei Wärmepumpen wird mit dem Strombezug aus dem deutschen Strommix gerechnet.
Im Systemvergleich mit moderner Erdgas – KWK muss man aber den
Strombezug aus einem Erdgas GuD - Kraftwerk zugrunde legen.
Begründung:
1. Bei einer neuen Erdgas-KWK-Anlage wird sowohl der Strom als auch die Wärme aus einer neu errichteten Anlage und aus Erdgas erzeugt. Zu einem korrekten Systemvergleich mit einer getrennten Erzeugung muss daher ebenfalls von modernen Erdgasanlagen ausgegangen werden.
2. Diese bereits in der EU-Richtlinie 2004/8/EG für den Fall von Kraftwerk und dezen- tralem Kessel festgelegte Vorgehensweise muss sinngemäß auch auf die Stromversorgung von dezentralen Wärmepumpen angewendet werden.
3. Würde man die WP im Systemvergleich mit dem Strom-Mix speisen, so würde man für die Energieversorgung der Wärmepumpe ja letztendlich nicht Erdgas sondern den BrennstoffMix der deutschen Stromerzeugung einsetzen.
4 Im Übrigen werden bei der beabsichtigten Verlagerung von Erdgas aus der dezen- tralen Wärmeerzeugung in die Stromerzeugung ja auch tatsächlich neue GuD-Anlagen gebaut werden, falls KWK-Anlagen in geringerem Umfang zum Zuge kommen.
(U5) : Ein wichtiges Argument in voller Länge

## Slide 8
Übersicht:
0. Aktivitäten der DPG zum Thema KWK und WP
1. Thermodynamisch optimiertes Heizen
2. Vergleich: KWK und {GuD + WP}
3. KWK oder WP –was passt besser zur Energiewende (mit RE-Strom als Primärenergie).
4. Folgerung

## Slide 9
1. Thermodynamisch optimiertes Heizen
1.
Minimaler Exergie- Einsatz zur Abdeckung des noch
übrig bleibenden Heizwärmebedarfes,
nach thermischer Sanierung, und
im Gesamtrahmen der Strom- und Wärme- Erzeugung

## Slide 10
Ideale
Wärme –
Kraftmaschine
ΔS
ΔQ
ΔQU
ΔE
ΔS
T
TU
Der Exergiebegriff:
Elektrizität ΔE ist
Entropie frei.
3. Energiebilanz (1.Hauptsatz): ΔE = ΔQ - ΔQU
2. Entropie ΔS verkleinert sich nicht: im optimalen, reversiblen Fall gilt dann (2.Hauptsatz): ΔS = ΔQ/ T und ΔS = ΔQU/ TU
daher: ΔE = (T- TU) /T * ΔQ heißt Exergie
also: Exergie = Carnotfaktor * entnommene Wärmemenge = „ maximal verfügbare Arbeit“
1.1

## Slide 11
1. "Super KoKW":
Entropie ΔS bei der heißen Übergabe von 900 kWh: bei T = 630 °C = 900 K : ΔS = ΔQ/ T = 900 kWh / 900 K = 1.0 [kWh/K]
Gleiche Entropie ΔS bei der kalten Übergabe von ΔQU :
bei TU = 30 °C = 300 K : ΔS = 1.0 [kWh/K] = ΔQU/ 300 mit
ΔQU = 300 kWh
also:
Mindestabwärme = 300/900 = 1/3 = 33% der zugespeisten Wärme
2. GuD
Entropie ΔS bei einer sehr heißen Übergabe von 900 kWh: bei T = 1230 °C = 1500 K : ΔS = ΔQ/ T = 900 kWh / 1500 K = 3/5 [kWh/K]
Gleiche Entropie ΔS bei der kalten Übergabe von ΔQU :
bei TU = 30 °C = 300 K : ΔS = 0.6 [kWh/K] = ΔQU/ 300 mit
ΔQU = 180 kWh
also:
Mindestabwärme = 180/900 = 2/10= 20% der zugespeisten Wärme
Zahlenbeispiele:

## Slide 12
1.2 Die drei Ansätze zum thermodynamischen Heizen
1. Strom Wärme Kopplung beim Brennstoff-Einsatz: KWK Die Entropie ΔS wird oberhalb der Umgebungstemperatur TU an ein Kühlmittel abgegeben. Das kostet Exergie für die Stromerzeugung, aber man kann bei geeigneter Festlegung der Abgabetemperatur mit dieser Wärme noch etwas anfangen, z.B. Heizen (oder auch Kühlen mit Absorber WP : KWKK)
Strom Wärme Kopplung beim Stromeinsatz: Wärmepumpe Anergie ΔQU aus der Umgebung entnehmen,
reine Exergie in Form mechanischer oder elektrische Energie ΔE hinzugeben, und dann die Wärmemenge ΔQ auf einem höheren Temperaturniveau T (e.g.) zu Heizzwecken nutzen
3. Das Auskommen mit kleinen Temperaturdifferenzen
bei der KWK, im Wärmepumpenprozess, und vor allem
bei der Wärmeübertragung: Flächenheizung, Aufheizen statt „isothermer Wärmeabgabe“
1.2

## Slide 13
1.3 Die zum Heizen notwendige Exergie
Taußen bzw Taußen2 = Umgebungstemperatur für die Wärmepumpe in Heizperiode bzw. im Gesamtjahr
1.3
Mindest - Exergie für die drei thermischen Grundaufgaben:
1. Ausgleich der Transmissionsverluste QT Temperatur Tinnen halten bei ca. 20 °C
ET = (Tinnen – Taußen) / Tinnen * QT
2. Lüftungswärme QL aufbringen, zur Aufwärmung von Frischluft von ca. 0° auf ca. 20°C
EL = ca. 0.5+ * (Tinnen – Taußen) / Tinnen * QL
3. Warmwasser - Wärme QW liefern, Trinkwasser aufwärmen von ca. 15 °C auf ca. 50-60 °C,
EW = fauf * ( Tw – Taußen2) / Tw * QW
mit Aufwärmfaktor fauf = f(Tw ,Tkalt,Taußen2 ) , wobei 0.5< fauf < 1.0
Bemerkung: Alternativ lässt sich der Exergieaufwand auch mit dem Carnotfaktor zu der thermodyna- mischen Mitteltemperatur Ttd = ΔH/ ΔS des Aufwärmevorgangs darstellen.

## Slide 14
Nun stellen wir uns die Kernfrage:
Wärmepumpe oder KWK - wer trägt die Energiewende im Wärmebereich
und untersuchen dafür zwei Teilfragen:
Kap 2.: Vergleich der Prozessketten:
Erdgas -> KWK -> Strom + Wärme
Erdgas -> GuD -> Strom
WP -> + Wärme
Kap 3.: Was passt besser zur RE basierten Energiewende

## Slide 15: 2. Vergleich: KWK und {GuD + WP}
KWK = KraftWärme -Kopplung
GuD = Gas-und Dampf -Kraftwerk
WP = elektrische Wärmepumpe
2

## Slide 16
Die EU schreibt vor,
dass bei Förderung der KWK in den Mitgliedsländern,
zum Vergleich mit der getrennter Erzeugung von Strom und Wärme
betrachtet wird:
2. Gleiche Primärenergieträger
also z.B. Erdgaseinsatz nicht nur bei KWK sondern auch bei getrennter Erzeugung
1. Eine detaillierte Gleicheit der Wärme- und Stromproduktion
also gleiche Strom- und gleiche Wärmeproduktion auch in getrennter Erzeugung.
3. Moderne Anlagen der getrennten Erzeugung
also z.B.: GUD und Brennwertkessel
2.1

## Slide 17
Quelle des Grundbildes: Bundesverband Kraftwärmekopplung (B.KWK): http://www.bkwk.de/infos_zahlen_zur_kwk/grafiken_und_poster/
Vergleich des B.KWK: Vorteil der gekoppelten Erzeugung
Fazit: Es werden gar keine modernen Technologien sondern Brennstoffe miteinander verglichen.
1. „KWK Verdrängungsstrom“ : Eine adhoc Begriffskonstruktion, mit noch mehr alten KoKW‘s als im StromMix.
2. Heizkessel mit nur 80% Wirkungsgrad. (Sicherlich kein Brennwertkessel)
3. Wo bleibt der eigentliche Konkurrent: die Wärmepumpe ?
Leider eine Täuschung, - aber mit tollem Ergebnis: 37,5 % Einsparung durch KWK !!
2.2

## Slide 18
Der „Verdrängungsstrom “ ist ein Werbebegriff der KWK- Gemeinde , bei dem unterstellt wird,
dass die KWK Anlagen immer dann, wenn sie wärmegeführt in den Betrieb gehen, die teuersten und „schlechtesten“ Kraftwerke verdrängen.
Das ist aber eine naive Betrachtung, da sie (** bei einem gesetzlich angestrebten KWK-Anteil von immerhin 25% !! ** ) nicht berücksichtigt, dass
die Zusammensetzung des Kraftwerksparkes ohne die KWK –Anlagen ganz anders wäre, da statt der KWK dann andere moderne Kraftwerke gebaut worden wären (z.B. GuD Anlagen).
Anmerkung zum „Verdrängungsstrom“
also:
denn jede neue Anlage ersetzt immer eine alte Anlage mit zu hohen Betriebskosten.
der Verdrängungsstrom ist kein Kriterium für einen Technologievergleich ,

## Slide 19
Einsparung bei GuD +WP:
12,5 %-Punkte Erdgas
GuD ηel =60%
Wärmepumpe
JAZ=4
40
40
12,5
50
ηth =50%
Kraft - Wärme-
Kopplung ηel =40%
50
50
Erdgas 100 %
Erdgas 87.5 %
gleichviel Wärme
gleichviel Strom
Primärenergieeinsparung durch {GuD und WP}
G. Luther, Uni Saarbrücken, Technische Physik, Stand 2011 AD
KWK:
GuD-Kraftwerk und Wärmepumpe:
KWK = Kraftwärmekopplung
GuD = Gas-und Dampfkraftwerk ηel = elektrischer Wirkungsgrad
ηth = thermischer Wirkungsgrad
WP = Wärmepumpe
JAZ = JahresArbeitsZahl = WärmeOutput / StromInput
50
denn: 87.5*0.6= 52.5 = 40+12.5

## Slide 20
Mehrertrag GuD +WP:
30%-Punkte Wärme
GuD ηel =60%
Wärmepumpe
JAZ=4
40
40
20
50
80
ηth =50%
Kraft - Wärme-
Kopplung ηel =40%
50
50
30
Erdgas 100 %
Erdgas 100 %
gleichviel Wärme
gleichviel Strom
Moderne Erdgasanlagen: KWK ist technisch überholt
G. Luther, Uni Saarbrücken, Technische Physik, Stand 2011 AD
KWK:
GuD-Kraftwerk und Wärmepumpe:
KWK = Kraftwärmekopplung
GuD = Gas-und Dampfkraftwerk ηel = elektrischer Wirkungsgrad
ηth = thermischer Wirkungsgrad
WP = Wärmepumpe
JAZ = JahresArbeitsZahl = WärmeOutput / StromInput

## Slide 21
Ein weiterer Vergleich (ASUE) : Vorteil der "Strom erzeugenden Heizung"
ASUE= AG für Sparsamen und Umweltfreundlichen Energieverbrauch
UrbildQuelle: ASUE 2015: Broschüre: "Stromerzeugende Heizung im Ein- und Zweifamilienhaus", p. 8 http://asue.de/blockheizkraftwerke/broschueren/strom_erzeugende_heizung_im_ein-_und_zweifamilienhaus_-_2015
Alt und { Kohle + Öl} versus modern und Erdgas
Output= 90%
Einsatz=100%
ηel=0.25
ηth=0.65
__________________________
Effizienz= 90% =90/100
Output= 90%
Einsatz=138%
Qel = 25%/0.38
= 65.8%
Qth= 65%/0.90
= 72.2%
_________________________
Effizienz= 65% = 90/138
Output =90%
Fazit: Es werden gar keine modernen Technologien sondern Brennstoffe miteinander verglichen.
2.2a

## Slide 22
Brennstoffaufwand für die Wärmeproduktion
Referenz GUD: ηel,GuD
StromVerzicht: (ηel,GuD - ηel,KWK)
WP: COPx
WP- Ersatzschaltung für KWK:
Gas
Strom
ηel, KWK
Wärme
ηth, KWK
COPx = COPKWK = WärmeOutput / StromInput = „COP des Stromverzichtes“
= ηth, KWK / (ηel,GuD - ηel,KWK)
BrennstoffAufwand für die Wärmeproduktion:
Nutzungsgrad des Brennstoffes = ηel,GuD * COPKWK
BrennstoffAufwand: BSA = 1/( ηel,GuD * COPKWK ) = (ηel,GuD - ηel,KWK) / ( ηth, KWK *ηel,GuD)
Bem.: Der COPKWK ist direkt mit dem COP einer WP vergleichbar.
2.3

## Slide 23
Nebenrechnung:
Es gilt für den Brennstoffaufwand β nach Gl(2) von /VDI Energietechnische Arbeitsmappe Blatt 14.1 (p.366)/:
β = σ * [1/ηel, KWK - 1/ ηel,GuD ] mit Stromkennzahl σ = ηel, KWK / ηth, KWK
Einsetzen, kürzen und umformen:
β = ηel,KWK / ηth, KWK * [(ηel,GuD - ηel, KWK ) / ( ηel,GuD* ηel,KWK) ]
= 1/ ηth, KWK * 1/ ηel,GuD * (ηel,GuD - ηel, KWK)
= 1/ ηel,GuD * 1 / COPKWK
= BSA
q.e.d

## Slide 24
Vergleich: Brennstoffaufwand für die Wärmeproduktion
Quelle: /Lüking 2015/ in VDE-Studie (2015): „Potenziale für Strom im Wärmemarkt bis 2050“ Kapitel 5.2.2, p. 143 ff
Bild 5-11 aus /Lüking2015/: Vergleich der Brennstoffeffizienz von KWK-Prozessen, Gas- und EIektro- Wärmepumpen und solar unterstützter Brennwerttechnik.
,
Brennwertkessel ohne solarthermische Unterstützung BSA =1.0

## Slide 25
Benutzte Kenngrößen der Erdgas -Nutzungspfade für die Gebäudewärme
Quelle: /Lüking 2015/ in VDE-Studie (2015): „Potenziale für Strom im Wärmemarkt bis 2050“ Kapitel 5.2.2, p. 143 ff

## Slide 26
Fazit:
Die von der KWK-Lobby, oberflächlichen Politikern und Journalisten
immer wieder vorgetragene Behauptung von einer großartigen Überlegenheit der KWK (Kraftwärmekopplung) ist ein Mythos (freundlich ausgedrückt).
Überlegenheit der KWK ist ein Mythos
2.4 Fazit

## Slide 27
3. KWK oder WP –
was passt besser zur Energiewende ( mit RE-Strom als Primärenergie) ?
3.

## Slide 28
PV + Wind Stromleistung, DEU 2013 AD; Pm = 8 GW
EEX –Strombörse ; Datenaufbereitung: Göran Borgolte, RWTH Aachen (2014)
___ { ÜsF =1.0} =„Bruttodeckung“
--- { ÜsF =1.5} mit Überschuss!
3.1

## Slide 29
PV + Wind TagesArbeit in Deutschland in 2013 AD
Pm=0.210 [TWh/d] = 8.8 [GW]

## Slide 30
htpp://www. mail: *@rwth-aachen.de
Stromproduktion aus Solar- und Windenergie
Daten bis zur Auflösung ¼ Stunden als Excel Datei
erhielt ich von Dipl. Ing. Göran Borgolte, RWTH –Aachen
Letztes Update: Folien für 2013:
Dank an Göran Borgolte
und Prof. Alt für seine Vermittlung
Aufbereitete numerische Daten der Netzbetreiber:

## Slide 31
Ein LösungsSzenario
für Strom zu 100% aus RE in Deutschland
3.2

## Slide 32
3.2
Allgemeines LösungsSzenario:
(.0) Stromversorgung zu 100 % aus RE (der deutsche Plan A )
(.1) Vollständiges Back Up durch Gaskraftwerke
(= 100 % der nachgefragten Leistung) Bem.: Das kostet nur 0,7 ct/kWh bei Umlegung auf den gesamten(!) Stromverbrauch.
(.2) Zwei Speichertypen:
ηG = 0.25; Gasspeicher (aus P2G oder H2; vorläufig Erdgas) :
ηP = 0.80; PSKW- artige Speicher (PSKW, Bergspeicher; Batterien)
(.3) Speicherverluste gedeckt durch Überkapazitäten der RE-Installation

## Slide 33
Zu optimierende EinstellParampeter: 1. RE -Ausbau
ÜberschussFaktor (ÜsF) der RE „ÜsF“
Struktur des RE-Ausbaues (Gewichtung)
2. Kurzzeit-Speicher (PSKW, Batterien) Speicherkapazität PSKW „Sp80“
max. Einspeicherleistung (Pumpen) der PSKW „P80“
praktisch schon festgelegt: Ausspeicherleistung = ca. Höchstlast des Verbrauches
3. Gasspeicher Einspeicherleistung (Elektrolyse, Methanerzeuger) „P25“
praktisch schon festgelegt:
Speicherkapazität : riesig, da Speicherraum preiswert
Ausspeicherleistung = Höchstlast des Verbrauches („Versicherung“)
Die Optimierungsaufgabe
Ziel: Gesamtkosten minimal , bei sicherer und nachhaltiger Versorgung

## Slide 34
Verbrauch
PV in
S. + O. + W.
Lagen
Wind
On + Off
Shore
PSKW-artige Speicher [beschränkt]
0.
1.
Gas
Speicher (riesig)
2.
Abschaltung
Potential der Stromleistungs-Flüsse
bei
Konverter- Engpass
1.
2.
Strikte Priorität
schwankend
bis auf Null
mäßig schwankend
Import
Gas zum Jahres- Ausgleich

## Slide 35
Netto genutzte RE bei wachsendem RE-Ausbau
Speicher: GroßSpeicherRE2013_2014_DXX.xlsm!D_39sol Kapitel7, Bild 7.1
Ein wichtiges Bild
Renutz = Strom aus RE-Quelle,
(direkt oder aus Speicher)
„aus der Steckdose“
gerechnet mit:
Q_a ..= 1000 TWh
Daten 2013 AD
3.3

## Slide 36
Wieviel vom RE-Aufkommen, REbrutto, kann genutzt werden: REnutz
1. Bei geringem Ausbau: Volle Aufnahme im Netz, Speicher überflüssig
2. Bei wachsendem Ausbau bis etwa UsF=1: zunehmende Inanspruchnahme der Speicher
3. Autarkie ist erreicht bei ÜsF = ca. 1.40 : bei der Speichergröße Sp80_mx =0,25 [d] .
und bei ÜsF = ca. 1.68 : bei Sp80_mx = 0, also ohne Kurzzeitspeicher
4. Darüber hinaus: Strom kann (bilanziert) exportiert werden, aber mit asymptotischen Wirkungsgrad von 0,25 (sofern Einspeicherer= „Allzeit Bereit und Sp25= „riesig“)

## Slide 37
1. Konzept: Stromgeführte KWK Anlagen laufen in RE Engpasszeiten - hoher KWK Anteil an der Back up Kapazität
- KWK-Anlagen tragen die Verantwortung für die Wärmeversorgung
KWK vs. Wärmepumpe – wer passt zur Energiewende
3.4
Ist der KWK Einsatz zur verantwortlichen Wärmeversorgung bei vollendeter Energiewende etwa eine Utopie?
A:
B:
Kein Bedarf für Sp25 Strom
(3.) Wenn Wärmebedarf und Wärmespeicher leer, aber RE Überschuss „must run“ ergibt etwas peinliche Verschwendung, denn knappes Gas muss verfeuert werden.
Stromspeicher: mit teurem Gas-Strom füllen? werden schon durch RE-Überschuss-Strom gefüllt! (4.) Ähnlich wie (3.) : Wärmebedarf bei leerem Speicher, aber SP80 verfügbar .
Bedarf für Sp25 Strom
(1.) Wenn GasSpeicher (Sp25) -Strombedarf und Wärmebedarf gleichzeitig.
ok
(2.) Wenn nur Sp25- Strombedarf , aber kein aktueller Wärmebedarf:
stromgeführte KWK überführt Wärme in Wärmespeicher Aber: Speicherkapazität beachten: Intraday vielleicht machbar
mehr als 1 Tag: ???

## Slide 38
Die KWK –Lobby sieht die KWK geradezu als Instrument der Energiewende:
Quelle: http://www.bkwk.de/fileadmin/users/bkwk/Newsletter_Dateien/2015/B_KWK-Stellungnahme_07_09_2015_zum__Referentenentwurf_KWKG_2016.pdf
Seite 2
Ein Originalzitat des B.KWK:
„Die KWK ... ist in der Lage, den weiteren Ausbau der elektrischen Energieerzeugung
aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne zu unterstützen...... .
In Verbindung mit Wärme- und Kältespeichern ist die KWK - flexibel einsetzbar und kann - ohne Must-Run- Problematik
- sowohl strommarktorientiert als auch netzdienlich betrieben werden.
Die KWK hebt [hat] zudem eindeutig Effizienzvorteile im bislang wenig beachteten Wärmemarkt und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.“
Wörtliches Zitat (aber geändertes Layout) aus der offiziellen und im Netz veröffentlichten Stellungnahme vom 7.9.2015 des Bundesverbandes Kraftwärmekopplung zum Referentenentwurf des KWK-G 2016 vom 28.08.2015.
Stimmt aber
alles leider nicht

## Slide 39
Passt der WP Einsatz zur verantwortlichen Wärmeversorgung bei vollendeter Energiewende gut zur zeitlichen Struktur des RE-Dargebotes ?
2. Konzept: Flexible Elektrische WP übernehme Wärmeversorgung - dezentrale oder zentrale WP übernehmen Wärmeversorgung - GuD und Gasturbinen (GT) als Back up Kapazität
- Abwärme der GT kann zur Wärmeversorgung eingesetzt werden,
aber nur zur Ergänzung und ohne Verantwortung (kein „must run“) .
A:
B:
Bedarf für Sp25 Strom
(1.) Wenn GasSpeicher (Sp25)-Strombedarf und Wärmebedarf gleichzeitig
GuD + WP ergibt die optimale Energieeffizienz für eingesetztes Gas
(2.) Wenn nur Sp25-Strombedarf , aber kein aktueller Wärmebedarf:
Stromgeführte GuD ergibt höchstmöglichen Wirkungsgrad (GT werden nachrangig eingesetzt, da teurer im Betrieb)
Kein Bedarf für Sp25 Strom
(3.) Wenn Wärmebedarf , aber RE Überschuss : wunderbar: WP heizt mit billigem Strom Optimale Nutzung durch Intraday- Wärmespeicherung.
(4.) Ähnlich wie (3.) : Wärmebedarf , aber SP80 verfügbar .

## Slide 40
Quantitative Annäherung: Struktur des RE-Dargebotes
A: Einsatzzeiten von GasKW bei Strombedarf aus Sp25 Speicher.
( „Parade“-Einsatzzeiten für KWK)
Hierzu betrachten:
- Aufteilung der Tage mit und ohne Einsatz des Sp25-Stromes
- Struktur der TagesPerioden mit Sp25 -Strombedarf
B: Überschusszeiten von RE-Strom.
( „Parade“-Einsatzzeiten für WP )
Hierzu betrachten:
- Tage mit - und auch mit temporären- Stromüberschüssen
A:
B:
3.5

## Slide 41
Tagfolgen in 2014 AD
mit (und ohne) Einsatz von Sp25 -SpeicherStrom
1. Fall : Autarkie ( Kein Import) : ÜsF=1.40
2. Fall: Brutto Deckung : ÜsF=1.00 (Import von 162 TWh =16% nötig)
Bem.: Gleiche Sp80 Speicher in beiden Fällen: Sp80= 0.20 [StromTagesbedarf]
A:
Betrachten zwei Szenarien zum RE-Ausbau:

## Slide 42
Jahresdauerlinie des Gasspeicher („Sp25“) Betriebes für 2014 AD
Bei SpeicherEntnahme (= „Ausspeisung“ , daher negativ gezählt) wird durch GasKraftwerke Strom in das Netz geliefert.
Nur hier könnten KWK stromgeführt in Betrieb sein;
das wären bis zu ca. 2000 [h] . (2h *1000 = 2000 h)
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm D_JDL Kapitel 3a
Fall: Autarkie

## Slide 43
1. Import =0 (Autarkie Fall): ÜsF=1.40 Daten aus 2014 AD.
Winter Halbjahr
Sommer Halbjahr (Monate 4 bis 9)
Tageswerte der Sp25 -Speicher Entladung (Basis: 2h Werte)
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm Dsp_Tag!Kapitel 1.1
Bez.: dSp25n = Ausspeichern ( n..=„negativ“ = „<=0“), Inanspruchnahme des Langzeitspeichers durch Betrieb der GKW
Ein wichtiges Bild

## Slide 44
Fälle in denen die Fehlanpassung der KWK geringer ausfällt:
- geringerer RE-Ausbau (Bsp.: nur Bruttodeckung)
- kleiner Sp80 Speicher
2. Fall: Brutto Deckung: ÜsF=1.00 (Import von 162 TWh =16% nötig)
A:

## Slide 45
Jahresdauerlinie: Vergleich „ nur BruttoDeckung“ und „Autarkie“
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm!D_JDL, Kapitel 3b und 3a
Fall: Autarkie
Wenig eingespeichert.
Viel ausgespeichert, mit Deckung durch Import.
GKW in Betrieb: ca. 2*1650 = 3300 [h] (insgesamt, also keine VollastStunden)
Autarkie: Ein- = Aus- gespeichert
(bei ausgeglichenem Sp80)
GKW in Betrieb: ca. 2*1000 = 2000 [h]
Anmerkungen: Zeitbasis = 2h, also Doppelstunden
dSSp25 = Ein- („+“) bzw. Aus- („-“) Speichern aus dem Gasspeicher (Sp25) Nettowerte in „GWhel. in der Doppelstunde“
GKW = Gaskraftwerk
Fall: nur BruttoDeckung

## Slide 46
2. Import =162 [TWh]: ÜsF=1.00 (Brutto Deckung) Daten aus 2014 AD.
Winter Halbjahr
Tageswerte der Sp25 -Speicher Entladung (Basis: 2h Werte)
Zum Vergleich: der Autarkie Fall (ÜsF=1.40)
Zum Vergleich: der Autarkie Fall (ÜsF=1.40)
Im Autarkiefall ist der Speicherbedarf insgesamt geringer, da ein Überschuss an RE-Produktion zum Ausgleich der Speicherverluste vorhanden sein muss. #
Dann fallen auch die Engpasszeiten geringer aus.

## Slide 47
Fortsetzung: 2. Import =162 [TWh]: ÜsF=1.00 (Brutto Deckung
Tageswerte der Sp25 -Speicher Entladung (Basis: 2h Werte)
Zum Vergleich: Im Autarkie Fall (ÜsF=1.40)
ist der Tages Sp25 -Speicherbedarf seltener und kleiner ,
gibt es viele mehrtägige Perioden ohne Sp25 Inanspruchnahme
Sommer Halbjahr (Monate 4 bis 9)
Fazit: Im Sommer gibt es nur wenige stromgeführte Einsatzzeiten für KWK.

## Slide 48
Vergleich der Auslegungsfälle
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm Dsp_Tag!Kapitel 1.7
Folgerung:
Im Autarkie Fall des RE Ausbaues ist die KWK als Stromversorger wenig geeignet.
Bei Bruttodeckung des RE Ausbaues gäbe es einen nachhaltigen Einsatz der KWK höchstens dann, wenn ein Ausbau der Kurzzeitspeicher unterlassen würde.

## Slide 49
1. Import =0 (Autarkie Fall): ÜsF=1.40 Daten aus 2014 AD.
Winter Halbjahr
Sommer Halbjahr (Monate 4 bis 9)
Tageswerte der temporären Stromüberschüsse (Basis: 2h Werte)
B:
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm Dsp_Tag!Kapitel 2.1
Bez.: dSp_p = positiver Beitrag zum Speicher Sp (= Sp80 oder Sp25), daher freie Kapazität für flexiblen Verbraucher wie z.B. WP
100%: Im Sommer jeden Tag temporäre Stromüberschüsse.
Im Winter : 88% der Tage mit temporären Stromüberschüssen

## Slide 50
2. Import =162 [TWh]: ÜsF=1.00 (Brutto Deckung) Daten aus 2014 AD.
Winter Halbjahr
Tageswerte der temporären Stromüberschüsse(Basis: 2h Werte)
Zum Vergleich: der Autarkie Fall (ÜsF=1.40)
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm Dsp_Tag!Kapitel 2.4
Im Winter : immerhin noch 81% der Tage mit temporären Stromüberschüssen
Im Winter : 88% der Tage mit temporären Stromüberschüssen

## Slide 51
Sommer Halbjahr (Monate 4 bis 9)
Fortsetzung: 2. Import =162 [TWh]: ÜsF=1.00 (Brutto Deckung) [Daten aus 2014 AD]
Zum Vergleich: der Autarkie Fall (ÜsF=1.40)
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm Dsp_Tag!Kapitel 2.4
Fast jeden Tag (99%) temporäre Stromüberschüsse schon bei nur BruttoDeckung.
100%: Im Sommer jeden Tag temporäre Stromüberschüsse.

## Slide 52
Feststellung:
Im Winterhalbjahr
Im Autarkiefall : fast tägliche temporäre Stromüberschüsse
Bei BruttoDeckung : Deutlich weniger , aber erstaunlich häufige Stromüberschüsse
Im Sommerhalbjahr
Fast jeden Tag temporäre Stromüberschüsse schon bei nur BruttoDeckung.
Folgerung:
- WP großzügig auslegen, damit flexibler Betrieb möglich wird .
- Preiswerten NT -Wärmespeicher (z.B. Gebäudehülle) nutzen
- Abwägung: Heißwasserspeicher vs. {Stromspeicher + „sowieso“ –WP }
Vergleich der Auslegungsfälle

## Slide 53
Bei derzeitiger Technologie ist die WP als verantwortlicher Wärmeerzeuger deutlich besser aufgestellt als die KWK, da
bei Inanspruchnahme von Speichergas die WP bei Einsatz eines GuD effizienter arbeitet als KWK-Anlagen.
bei direkter RE die WP die Verfügbarkeit des Stromangebotes flexibel ausnutzen kann.
A:
B:
Bein Inanspruchnahme von Speichergas durch bloße Gasturbinen bleibt
eine zusätzliche Wärmenutzung hilfreich (bei Fernwärme mit Groß-WP als verantwortlichem Wärmeerzeuger und zentraler Speicherung)
KWK als verantwortlicher Wärmeerzeuger sollte
wg. der häufigen „must run“ Situationen auf Sonderfälle beschränkt bleiben.
Eine Verbesserung der Situation der KWK erforderte:
die Verfügbarkeit wirklich großer Wärmespeicher
eine Überdimensionierung des Wärmeerzeugers zur kurzzeitigen Befüllung der Wärmespeicher
Zusammenfassung:
A:
B:

## Slide 54
4. Folgerungen für die Energiewende

## Slide 55
Quintessenz: Was folgt daraus für die Gegenwart ?
Die einseitige und massive Benachteiligung der WP durch die Steuern und Abgaben auf den Stromeinsatz
muss unverzüglich beendet werden.
Ohne künstliche Wettbewerbsverzerrung wird die WP es vermutlich alleine schaffen ! (?)
Ausfühliche Darstellung:
Luther, G.: „Anforderungen an einen Wärmepumpentarif zur Überwindung diskriminierender Steuern und Abgaben beim optimierten Heizen" (Manuskript 2011.05) ; veröffentlicht in HLH , Band 62 (2011), Heft 9, p.75 ff.
Themenseite „Thermodynamisch optimiertes Heizen“: www.uni-saarland.de/fak7/fze/ThOptHeizen.htm
Es gilt:
(1) Strom und Wärme lässt sich aus Gas in der Regel am effektivsten produzieren mit:
{GuD +Wärmepumpe}
(2) Für die Primärenergiequelle Elektrizität aus RE ist die elektrische Wärmepumpe ein flexibler und passender Verbraucher
und ein GUD der effektivste Ausspeicherer für den Langzeit - Gasspeicher.
(3) Für Leistungsspitzen beim Back up können einfache Gasturbinen vorgehalten werden, die dann auch mit Abwärmenutzen betrieben werden sollten, aber nur als zusätzliche und nicht als verantwortliche ("must run") Wärmequelle.

## Slide 56
RESTE

## Slide 57
-2. Sondervertragskunden (Speicherheizung, Wärmepumpe)
EEG + KWKG + StromSt +3 Umlagen= 8.767 [ct/kWh] (ohne MWST.)
6.24 + 0.126 + 2.05 +(0.092+0,25+0,009)
0.225
Staatliche Belastung der Elektrizität
Stand 2013.1106
8.77
Speicher: StaatlicheBelastung-Elektrizitaet_2014.xls !SB2014:Tabelle2