## Slide 1: Wärmepumpe oder KWK - wer trägt die Energiewende im Wärmebereich
Dr. Gerhard Luther Universität des Saarlandes, FSt. Zukunftsenergie
c/o Experimental Physik – Bau E26
D-66123 Saarbrücken EU - Germany
Tel.: (49) 0681/ 302-2737; Fax /302-4676 e-mail: Luther.Gerhard@ingenieur.de luther.gerhard@mx.uni-saarland.de
Homepage: http://www.uni-saarland.de/fak7/fze
V_Luther2015_BWP.Forum_KWK-vs.WP_kurz

## Slide 2
0. Aktivitäten der DPG zum Thema KWK und WP

## Slide 3
PhysiKonkret nr.24, September 2015
Zum Original:
http://www.dpg-physik.de/veroeffentlichung/physik_konkret/pix/Physik_Konkret_24.pdf
Zusammenfassende Aussage:
also:
1. WP effizient
2. WP passt zur Energiewende mit Strom aus RE.

## Slide 4
Zum Original:
http://www.dpg-physik.de/veroeffentlichung/broschueren/studien.html
Exzerpt:
Teil I: Nutzung von elektrischer Energie
.........
2. Thermodynamisch optimiertes Heizen (p. 27 ff)
2.1 Die zum Heizen benötigte Exergie
2.2 Quellen für Heizenergie und ihr Exergiegehalt
2.3 Optimierung von Gebäudeisolierung und Wärmebereitstellung
2.4 Zusammenfassung und Ausblick
......
Teil II: Bereitstellung von elektrischer Energie
.........
3. KWK und Systemvergleich (p. 74 ff)
3.1 Die Besonderheiten der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
3.2 Vergleich: Erdgas KWK und getrennte Strom- und Wärmeerzeugung
3.3 Die KWK in der Energiepolitik und der öffentlichen Diskussion
3.4 Skizze zur Optimierung des Erdgaseinsatzes für Gebäudewärme
3.5 Zusammenfassung und Ausblick
........
Zur Themenseite:
Thermodynamisch Optimiertes Heizen
http://www.uni-saarland.de/fak7/fze/ThOptHeizen.htm
Dr. Gerhard LUTHER,
Uni des Saarlandes, Experimentalphysik, Bau E26
661231 Saarbrücken
luther.gerhard@ingenieur.de Tel.: 0681-302-2737
Die Elektrizitätsstudie der DPG, 2010

## Slide 5
Die KWK wird in der Öffentlichkeit von Staat und Verbänden meist besser dargestellt als sie wirklich ist. Daher betitelte die FAZ ihrem Bericht über die DPG Elektrizitätsstudie-Studie:
Quelle: FAZ vom 11.01.2011 Seite T2, Bezug: siehe „Archiv“

## Slide 6
Es werden oft zugunsten der KWK:
U1: die brutalen Fehler des KWK-Mythos gemacht: (nur „Brennstoffausnutzung“ bewertet; Vergleich „alter KoKW“ mit „neuer Erdgas-KWK“ , „reine Abwärmenutzung“ ohne Wirkungsgradeinbuße )
U2 : Beitrag des Spitzenkessels ausgeklammert,
U3 : nur die Stromerzeugung im „KWK- Betrieb“ betrachtet („Paradefall“),
U4: Unrealistische (manipulierte) Vergleichswerte der getrennten Erzeugung benutzt (sogar gesetzlich vorgeschrieben wg. EU 2007/74/EG )
U5: Bei WP Strombezug aus dem deutschen Strommix unterstellt, statt im Systemvergleich aus modernem Gas- Kraftwerk (GuD).
Andererseits werden manchmal (im Prinzip ok aber verkomplizierend):
U6: Umfangreiche Nebeneffekte berücksichtigt
(Verluste im Stromnetz, Bonus für Verbraucher nahe Stromerzeugung Pumpstrom und Wärmeverluste in Fernwärmeleitung, Unterschiede im Aufwand für Gastransport zum zentralen oder dezentralen Verbraucher, etc.)
Warum die KWK meist besser erscheint als sie tatsächlich ist.
4.4

## Slide 7
Übersicht:
0. Aktivitäten der DPG zum Thema KWK und WP
1. Thermodynamisch optimiertes Heizen
2. Vergleich: KWK und {GuD + WP}
3. KWK oder WP –was passt besser zur Energiewende (mit RE-Strom als Primärenergie).
4. Folgerung

## Slide 8
1. Thermodynamisch optimiertes Heizen
1.
Minimaler Exergie- Einsatz zur Abdeckung des noch
übrig bleibenden Heizwärmebedarfes,
nach thermischer Sanierung, und
im Gesamtrahmen der Strom- und Wärme- Erzeugung

## Slide 9
Ideale
Wärme –
Kraftmaschine
ΔS
ΔQ
ΔQU
ΔE
ΔS
T
TU
Der Exergiebegriff:
Elektrizität ΔE ist
Entropie frei.
3. Energiebilanz (1.Hauptsatz): ΔE = ΔQ - ΔQU
2. Entropie ΔS verkleinert sich nicht: im optimalen, reversiblen Fall gilt dann (2.Hauptsatz): ΔS = ΔQ/ T und ΔS = ΔQU/ TU
daher: ΔE = (T- TU) /T * ΔQ heißt Exergie
also: Exergie = Carnotfaktor * entnommene Wärmemenge = „ maximal verfügbare Arbeit“
1.1

## Slide 10
Nun stellen wir uns die Kernfrage:
Wärmepumpe oder KWK - wer trägt die Energiewende im Wärmebereich
und untersuchen dafür zwei Teilfragen:
Kap 2.: Vergleich der Prozessketten:
Erdgas -> KWK -> Strom + Wärme
Erdgas -> GuD -> Strom
WP -> + Wärme
Kap 3.: Was passt besser zur RE basierten Energiewende

## Slide 11: 2. Vergleich: KWK und {GuD + WP}
KWK = KraftWärme -Kopplung
GuD = Gas-und Dampf -Kraftwerk
WP = elektrische Wärmepumpe
2

## Slide 12
Die EU schreibt vor,
dass bei Förderung der KWK in den Mitgliedsländern,
zum Vergleich mit der getrennter Erzeugung von Strom und Wärme
betrachtet wird:
2. Gleiche Primärenergieträger
also z.B. Erdgaseinsatz nicht nur bei KWK sondern auch bei getrennter Erzeugung
1. Eine detaillierte Gleicheit der Wärme- und Stromproduktion
also gleiche Strom- und gleiche Wärmeproduktion auch in getrennter Erzeugung.
3. Moderne Anlagen der getrennten Erzeugung
also z.B.: GUD und Brennwertkessel
2.1

## Slide 13
Quelle des Grundbildes: Bundesverband Kraftwärmekopplung (B.KWK): http://www.bkwk.de/infos_zahlen_zur_kwk/grafiken_und_poster/
Vergleich des B.KWK: Vorteil der gekoppelten Erzeugung
Fazit: Es werden gar keine modernen Technologien sondern Brennstoffe miteinander verglichen.
1. „KWK Verdrängungsstrom“ : Eine adhoc Begriffskonstruktion, mit noch mehr alten KoKW‘s als im StromMix.
2. Heizkessel mit nur 80% Wirkungsgrad. (Sicherlich kein Brennwertkessel)
3. Wo bleibt der eigentliche Konkurrent: die Wärmepumpe ?
Leider eine Täuschung, - aber mit tollem Ergebnis: 37,5 % Einsparung durch KWK !!
2.2

## Slide 14
Einsparung bei GuD +WP:
12,5 %-Punkte Erdgas
GuD ηel =60%
Wärmepumpe
JAZ=4
40
40
12,5
50
ηth =50%
Kraft - Wärme-
Kopplung ηel =40%
50
50
Erdgas 100 %
Erdgas 87.5 %
gleichviel Wärme
gleichviel Strom
Primärenergieeinsparung durch {GuD und WP}
G. Luther, Uni Saarbrücken, Technische Physik, Stand 2011 AD
KWK:
GuD-Kraftwerk und Wärmepumpe:
KWK = Kraftwärmekopplung
GuD = Gas-und Dampfkraftwerk ηel = elektrischer Wirkungsgrad
ηth = thermischer Wirkungsgrad
WP = Wärmepumpe
JAZ = JahresArbeitsZahl = WärmeOutput / StromInput
50
denn: 87.5*0.6= 52.5 = 40+12.5

## Slide 15
Vergleich: Brennstoffaufwand für die Wärmeproduktion
Quelle: /Lüking 2015/ in VDE-Studie (2015): „Potenziale für Strom im Wärmemarkt bis 2050“ Kapitel 5.2.2, p. 143 ff
Bild 5-11 aus /Lüking2015/: Vergleich der Brennstoffeffizienz von KWK-Prozessen, Gas- und EIektro- Wärmepumpen und solar unterstützter Brennwerttechnik.
,
Brennwertkessel ohne solarthermische Unterstützung BSA =1.0

## Slide 16
Fazit:
Die von der KWK-Lobby, oberflächlichen Politikern und Journalisten
immer wieder vorgetragene Behauptung von einer großartigen Überlegenheit der KWK (Kraftwärmekopplung) ist ein Mythos (freundlich ausgedrückt).
Überlegenheit der KWK ist ein Mythos
2.4 Fazit

## Slide 17
3. KWK oder WP –
was passt besser zur Energiewende ( mit RE-Strom als Primärenergie) ?
3.

## Slide 18
PV + Wind Stromleistung, DEU 2013 AD; Pm = 8 GW
EEX –Strombörse ; Datenaufbereitung: Göran Borgolte, RWTH Aachen (2014)
___ { ÜsF =1.0} =„Bruttodeckung“
--- { ÜsF =1.5} mit Überschuss!
3.1

## Slide 19
Ein LösungsSzenario
für Strom zu 100% aus RE in Deutschland
3.2

## Slide 20
3.2
Allgemeines LösungsSzenario:
(.0) Stromversorgung zu 100 % aus RE (der deutsche Plan A )
(.1) Vollständiges Back Up durch Gaskraftwerke
(= 100 % der nachgefragten Leistung) Bem.: Das kostet nur 0,7 ct/kWh bei Umlegung auf den gesamten(!) Stromverbrauch.
(.2) Zwei Speichertypen:
ηG = 0.25; Gasspeicher (aus P2G oder H2; vorläufig Erdgas) :
ηP = 0.80; PSKW- artige Speicher (PSKW, Bergspeicher; Batterien)
(.3) Speicherverluste gedeckt durch Überkapazitäten der RE-Installation

## Slide 21
Verbrauch
PV in
S. + O. + W.
Lagen
Wind
On + Off
Shore
PSKW-artige Speicher [beschränkt]
0.
1.
Gas
Speicher (riesig)
2.
Abschaltung
Potential der Stromleistungs-Flüsse
bei
Konverter- Engpass
1.
2.
Strikte Priorität
schwankend
bis auf Null
mäßig schwankend
Import
Gas zum Jahres- Ausgleich
Fall A:
Fall B:

## Slide 22
1. Konzept: Stromgeführte KWK Anlagen laufen in RE Engpasszeiten - hoher KWK Anteil an der Back up Kapazität
- KWK-Anlagen tragen die Verantwortung für die Wärmeversorgung
KWK vs. Wärmepumpe – wer passt zur Energiewende
3.4
Ist der KWK Einsatz zur verantwortlichen Wärmeversorgung bei vollendeter Energiewende etwa eine Utopie?
A:
B:
Kein Bedarf für Sp25 Strom
(3.) Wenn Wärmebedarf und Wärmespeicher leer, aber RE Überschuss „must run“ ergibt etwas peinliche Verschwendung, denn knappes Gas muss verfeuert werden.
Stromspeicher: mit teurem Gas-Strom füllen? werden schon durch RE-Überschuss-Strom gefüllt! (4.) Ähnlich wie (3.) : Wärmebedarf bei leerem Speicher, aber SP80 verfügbar .
Bedarf für Sp25 Strom
(1.) Wenn GasSpeicher (Sp25) -Strombedarf und Wärmebedarf gleichzeitig.
ok
(2.) Wenn nur Sp25- Strombedarf , aber kein aktueller Wärmebedarf:
stromgeführte KWK überführt Wärme in Wärmespeicher Aber: Speicherkapazität beachten: Intraday vielleicht machbar
mehr als 1 Tag: ???

## Slide 23
Die KWK –Lobby sieht die KWK geradezu als Instrument der Energiewende:
Quelle: http://www.bkwk.de/fileadmin/users/bkwk/Newsletter_Dateien/2015/B_KWK-Stellungnahme_07_09_2015_zum__Referentenentwurf_KWKG_2016.pdf
Seite 2
Ein Originalzitat des B.KWK:
„Die KWK ... ist in der Lage, den weiteren Ausbau der elektrischen Energieerzeugung
aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne zu unterstützen...... .
In Verbindung mit Wärme- und Kältespeichern ist die KWK - flexibel einsetzbar und kann - ohne Must-Run- Problematik
- sowohl strommarktorientiert als auch netzdienlich betrieben werden.
Die KWK hebt [hat] zudem eindeutig Effizienzvorteile im bislang wenig beachteten Wärmemarkt und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.“
Wörtliches Zitat (aber geändertes Layout) aus der offiziellen und im Netz veröffentlichten Stellungnahme vom 7.9.2015 des Bundesverbandes Kraftwärmekopplung zum Referentenentwurf des KWK-G 2016 vom 28.08.2015.
Stimmt aber
alles leider nicht

## Slide 24
Passt der WP Einsatz zur verantwortlichen Wärmeversorgung bei vollendeter Energiewende gut zur zeitlichen Struktur des RE-Dargebotes ?
2. Konzept: Flexible Elektrische WP übernehme Wärmeversorgung - dezentrale oder zentrale WP übernehmen Wärmeversorgung - GuD und Gasturbinen (GT) als Back up Kapazität
- Abwärme der GT kann zur Wärmeversorgung eingesetzt werden,
aber nur zur Ergänzung und ohne Verantwortung (kein „must run“) .
A:
B:
Bedarf für Sp25 Strom
(1.) Wenn GasSpeicher (Sp25)-Strombedarf und Wärmebedarf gleichzeitig
GuD + WP ergibt die optimale Energieeffizienz für eingesetztes Gas
(2.) Wenn nur Sp25-Strombedarf , aber kein aktueller Wärmebedarf:
Stromgeführte GuD ergibt höchstmöglichen Wirkungsgrad (GT werden nachrangig eingesetzt, da teurer im Betrieb)
Kein Bedarf für Sp25 Strom
(3.) Wenn Wärmebedarf , aber RE Überschuss : wunderbar: WP heizt mit billigem Strom Optimale Nutzung durch Intraday- Wärmespeicherung.
(4.) Ähnlich wie (3.) : Wärmebedarf , aber SP80 verfügbar .

## Slide 25
Quantitative Annäherung: Struktur des RE-Dargebotes
A: Einsatzzeiten von GasKW bei Strombedarf aus Sp25 Speicher.
( „Parade“-Einsatzzeiten für KWK)
Hierzu betrachten:
- Aufteilung der Tage mit und ohne Einsatz des Sp25-Stromes
- Struktur der TagesPerioden mit Sp25 -Strombedarf
B: Überschusszeiten von RE-Strom.
( „Parade“-Einsatzzeiten für WP )
Hierzu betrachten:
- Tage mit - und auch mit temporären- Stromüberschüssen
A:
B:
3.5

## Slide 26
Tagfolgen in 2014 AD
mit (und ohne) Einsatz von Sp25 -SpeicherStrom
1. Fall : Autarkie ( Kein Import) : ÜsF=1.40
2. Fall: Brutto Deckung : ÜsF=1.00 (Import von 162 TWh =16% nötig)
Bem.: Gleiche Sp80 Speicher in beiden Fällen: Sp80= 0.20 [StromTagesbedarf]
A:
Betrachten zwei Szenarien zum RE-Ausbau:

## Slide 27
Jahresdauerlinie des Gasspeicher („Sp25“) Betriebes für 2014 AD
Bei SpeicherEntnahme (= „Ausspeisung“ , daher negativ gezählt) wird durch GasKraftwerke Strom in das Netz geliefert.
Nur hier könnten KWK stromgeführt in Betrieb sein;
das wären bis zu ca. 2000 [h] . (2h *1000 = 2000 h)
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm D_JDL Kapitel 3a
Fall: Autarkie

## Slide 28
1. Import =0 (Autarkie Fall): ÜsF=1.40 Daten aus 2014 AD.
Winter Halbjahr
Sommer Halbjahr (Monate 4 bis 9)
Tageswerte der Sp25 -Speicher Entladung (Basis: 2h Werte)
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm Dsp_Tag!Kapitel 1.1
Bez.: dSp25n = Ausspeichern ( n..=„negativ“ = „<=0“), Inanspruchnahme des Langzeitspeichers durch Betrieb der GKW
Ein wichtiges Bild

## Slide 29
Vergleich der Auslegungsfälle
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm Dsp_Tag!Kapitel 1.7
Folgerung:
Im Autarkie Fall des RE Ausbaues ist die KWK als Stromversorger wenig geeignet.
Bei Bruttodeckung des RE Ausbaues gäbe es einen nachhaltigen Einsatz der KWK höchstens dann, wenn ein Ausbau der Kurzzeitspeicher unterlassen würde.

## Slide 30
1. Import =0 (Autarkie Fall): ÜsF=1.40 Daten aus 2014 AD.
Winter Halbjahr
Sommer Halbjahr (Monate 4 bis 9)
Tageswerte der temporären Stromüberschüsse (Basis: 2h Werte)
B:
Speicher: GroßSpRE2014_Teil1_aktivJDL_2h.xlm Dsp_Tag!Kapitel 2.1
Bez.: dSp_p = positiver Beitrag zum Speicher Sp (= Sp80 oder Sp25), daher freie Kapazität für flexiblen Verbraucher wie z.B. WP
100%: Im Sommer jeden Tag temporäre Stromüberschüsse.
Im Winter : 88% der Tage mit temporären Stromüberschüssen

## Slide 31
Feststellung:
Im Winterhalbjahr
Im Autarkiefall : fast tägliche temporäre Stromüberschüsse
Bei BruttoDeckung : Deutlich weniger , aber erstaunlich häufige Stromüberschüsse
Im Sommerhalbjahr
Fast jeden Tag temporäre Stromüberschüsse schon bei nur BruttoDeckung.
Folgerung:
- WP großzügig auslegen, damit flexibler Betrieb möglich wird .
- Preiswerten NT -Wärmespeicher (z.B. Gebäudehülle) nutzen
- Abwägung: Heißwasserspeicher vs. {Stromspeicher + „sowieso“ –WP }
Vergleich der Auslegungsfälle

## Slide 32
Bei derzeitiger Technologie ist die WP als verantwortlicher Wärmeerzeuger deutlich besser aufgestellt als die KWK, da
bei Inanspruchnahme von Speichergas die WP bei Einsatz eines GuD effizienter arbeitet als KWK-Anlagen.
bei direkter RE die WP die Verfügbarkeit des Stromangebotes flexibel ausnutzen kann.
A:
B:
Bein Inanspruchnahme von Speichergas durch bloße Gasturbinen bleibt
eine zusätzliche Wärmenutzung hilfreich (bei Fernwärme mit Groß-WP als verantwortlichem Wärmeerzeuger und zentraler Speicherung)
KWK als verantwortlicher Wärmeerzeuger sollte
wg. der häufigen „must run“ Situationen auf Sonderfälle beschränkt bleiben.
Eine Verbesserung der Situation der KWK erforderte:
die Verfügbarkeit wirklich großer Wärmespeicher
eine Überdimensionierung des Wärmeerzeugers zur kurzzeitigen Befüllung der Wärmespeicher
Zusammenfassung:
A:
B:

## Slide 33
4. Folgerungen für die Energiewende

## Slide 34
Quintessenz: Was folgt daraus für die Gegenwart ?
Die einseitige und massive Benachteiligung der WP durch die Steuern und Abgaben auf den Stromeinsatz
muss unverzüglich beendet werden.
Ohne künstliche Wettbewerbsverzerrung wird die WP es vermutlich alleine schaffen ! (?)
Ausfühliche Darstellung:
Luther, G.: „Anforderungen an einen Wärmepumpentarif zur Überwindung diskriminierender Steuern und Abgaben beim optimierten Heizen" (Manuskript 2011.05) ; veröffentlicht in HLH , Band 62 (2011), Heft 9, p.75 ff.
Themenseite „Thermodynamisch optimiertes Heizen“: www.uni-saarland.de/fak7/fze/ThOptHeizen.htm
Es gilt:
(1) Strom und Wärme lässt sich aus Gas in der Regel am effektivsten produzieren mit:
{GuD +Wärmepumpe}
(2) Für die Primärenergiequelle Elektrizität aus RE ist die elektrische Wärmepumpe ein flexibler und passender Verbraucher
und ein GUD der effektivste Ausspeicherer für den Langzeit - Gasspeicher.
(3) Für Leistungsspitzen beim Back up können einfache Gasturbinen vorgehalten werden, die dann auch mit Abwärmenutzen betrieben werden sollten, aber nur als zusätzliche und nicht als verantwortliche ("must run") Wärmequelle.

## Slide 35
RESTE

## Slide 36
-2. Sondervertragskunden (Speicherheizung, Wärmepumpe)
EEG + KWKG + StromSt +3 Umlagen= 8.767 [ct/kWh] (ohne MWST.)
6.24 + 0.126 + 2.05 +(0.092+0,25+0,009)
0.225
Staatliche Belastung der Elektrizität
Stand 2013.1106
8.77
Speicher: StaatlicheBelastung-Elektrizitaet_2014.xls !SB2014:Tabelle2

## Slide 37
Außenhülle als NT-Wärmespeicher
Bewirtschaftung über aWH und aLH
(aWH=außenliegende Wandheizung; aLH = außenliegende Luftheizung)
Beschreibung in DE 10 2008 009 553 A1 : G. Luther:" Integrierte außenliegende Wandheizung – ein Verfahren zur Nutzung der massiven Außenwand als ein in ein Gebäudeheiz- und Kühlsystem integrierter thermischer Speicher und als Murokausten- Wärmeübertrager"

## Slide 38
Quelle: Projekt Lexu2, UdS-Gebäude, P1100080_aWH-aLH.jpg

## Slide 39
Quelle: Projekt Lexu2, UdS-Gebäude, P1100122_aWH.jpg

## Slide 40
Quelle: Projekt Lexu2, UdS-Gebäude, 20151009_104907_aLH.jpg